Klawiatura BigKeys LX

Podręcznik użytkownika

BigKeys LX to klawiatura z dużymi klawiszami. Klawiatura działa z wszystkimi komputerami kompatybilnymi z IBM (złącze klawiaturowe typu AT lub PS/2) oraz komputerami Acorn A7000 i risc-pc.

Do działania klawiatury nie jest potrzebne żadne oprogramowanie. Wystarczy ją podłączyć do komputera w miejsce zwykłej klawiatury (przy wyłączonym komputerze). W razie potrzeby (przy złączu klawiaturowym typu AT) należy użyć dołączonej przejściówki.

Dwie klawiatury (zwykła i BigKeys) mogą być podłączone tylko przez specjalne złącze.

Wersje BigKeys:

•	kolorowa ABC

•	czarno-biała ABC

•	kolorowa QWERTY

•	czarno-biała QWERTY

Znaki interpunkcyjne są dostępne na klawiaturze BigKeys LX w obrębie klawisza ENTER.

Znaki działań matematycznych są dostępne na klawiaturze BigKeys LX poniżej klawiszy CAPSLOCK, CTRL, INS, DEL i ESC.

Układ klawiatury można zmieniać z ABC na QWERTY i odwrotnie (nie zaleca się powtarzać tej operacji). Należy w tym celu pozdejmować główki klawiszy i ułożyć je w pożądanym porządku oraz przełączyć klawiaturę przełącznikiem, który znajduje się pod spodem po lewej stronie klawiatury

Akcesoria:

-	nakładki: przejrzysta nakładka powoduje, że można trzymać rękę na jej powierzchni i trafiać w otwory, w których znajdują się klawisze,

-	przełącznik: do podłączania dwóch klawiatur, które mogą pozostać włączone,                 a przełącznikiem można je przełączać bez wyłączania komputera (dwie wersje: automatyczna i z przełącznikiem),

-	alternatywne główki klawiszy: można zmienić główki na inne, kolorowe lub czarno-białe z małymi lub dużymi literami,

-	przyrząd do zdejmowania główek z klawiszy.

-

ALTIX Sp. z o. o.

ul. Chlubna 88

03-051 Warszawa

tel: ( 0–22) 676–90–30, 676–90–95; fax:676-58-22

biuro@altix.pl, www.altix.pl