Compact+

Instrukcja Użytkownika

Wersja 2.1

© 2007 Optelec, Holandia

Wszelkie prawa zastrzeżone

Optelec

P.O. Box 399

2990 AJ  Barendrecht

Holandia

Telefon: +31 (0)88 678 34 44

E-mail: info@optelec.nl

Internet: www.optelec.com

Spis treści

1. Wstęp	5

O instrukcji użytkownika	5

Zawartość opakowania	6

2. Poznaj swój Compact	7

Widok z góry	7

Widok z przodu	8

Widok z prawej strony	9

Spód urządzenia	10

3. Rozpoczynamy pracę z Compact	12

Umieszczanie baterii	12

Włączanie / wyłączanie urządzenia	13

Używanie przycisku powiększania	13

Wybór trybu podglądu	13

Używanie przycisku migawki	14

Pisanie z Compact+	14

Używanie uchwytu Compact+	15

4. Zasilanie i baterie	16

Ładowanie baterii	16

Automatyczne wyłączanie systemu	17

Załącznik A: Środki ostrożności	18

Załącznik B: Informacje techniczne	19

1. Wstęp

Gratulujemy zakupu Compact+, kieszonkowego elektronicznego powiększalnika wyprodukowanego przez Optelec.

Kieszonkowy elektroniczny powiększalnik Optelec zwiększa rozmiar drukowanego tekstu i grafiki nawet 10-krotnie na panoramicznym wyświetlaczu o przekątnej 4.3”.

Dzięki prostej nawigacji za pomocą jednego przycisku używanego zarówno do powiększania jak i podglądu, Compact+ jest nowocześnie zaprojektowanym urządzeniem oferującym duży komfort użytkowania. Został stworzony do codziennego użytku w dowolnym miejscu.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania bądź sugestie dotyczące użytkowania produktu, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub centralą firmy Optelec za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych na ostatniej stronie instrukcji. Zachęcamy do podzielenia się z nami Państwa uwagami. Wierzymy, że praca z Compact+ będzie dla Państwa przyjemnością.

O instrukcji użytkownika

Niniejsza instrukcja zapozna Państwa z cechami i podstawami użytkowania Compact+. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

Zawartość opakowania

Opakowanie Compact+ zawiera:

- Kieszonkowy powiększalnik Compact+

- Odpinany pasek

- Pokrowiec ochronny

- Przewód zasilający z zasilaczem oraz 4 końcówki (EU, UK, US i AUS)

- Instrukcję użytkownika

- Pakiet dwóch ładowalnych baterii AA

Jeśli w opakowaniu brakuje któregoś z elementów, prosimy skontaktować się z dystrybutorem.

## 2. Poznaj swój Compact+

Urządzenie umieszczone jest przed użytkownikiem w prawidłowy sposób kiedy wyświetlacz skierowany jest do góry, a okrągły przycisk powiększenia/trybu znajduje się z prawy strony urządzenia.

Widok z góry

Poniższy rysunek pokazuje górną część Compact+.

Panoramiczny wyświetlacz 4.3”	wybór trybu

powiększenie

Panoramiczny wyświetlacz 4.3”  	Panoramiczny wyświetlacz 4.3” do poglądu tekstu i obrazów

Przycisk wyboru trybu 	Wciśnięcie przycisku wyboru trybu pozwala na wybór jednego z sześciu trybów podglądu

Przycisk powiększenia		  	Przesunięcie dźwigni pozwala zmienić stopień
 						powiększenia

Widok z przodu

Poniższy rysunek pokazuje przednią część Compact+.

przycisk migawki		gniazdo jack DC IN 5V

Przycisk migawki	Przycisk migawki pozwala wykonać roboczą fotografię odległego tekstu lub zdjęcia, pozwalając na zbliżenie obrazu

Gniazdo jack DC IN 5V	Przewód zasilacza AC należy podłączyć do tego gniazda. Prosimy używać wyłącznie modelu zasilacza AC dołączonego do Compact+.

Widok z prawej strony

Poniższy rysunek pokazuje prawą stronę Compact+.

włącznik / wyłącznik

Włącznik / wyłącznik	Wciśnięcie niewielkiego okrągłego pomarańczowego przycisku na pół sekundy włączy / wyłączy urządzenie.

Spód urządzenia

Poniższy rysunek pokazuje spód Compact+.

kamera	     komora

baterii			składany

uchwyt

Komora baterii	Do umieszczenia pakietu baterii lub dwóch baterii AA, zarówno ładowalnych jak i jednorazowych

Kamera	Compact+ posiada wbudowaną kamerę z automatycznym ustawianiem ostrości, który można przesunąć na jedną z dwóch pozycji: do czytania lub do pisania

Uchwyt	Wyciągnięcie i rozłożenie składanego uchwytu umożliwia zwiększenie komfortu czytania

3. Rozpoczynamy pracę z Compact+

Umieszczanie baterii

Compact+ zasilany jest pakietem dwóch ładowalnych baterii AA.

Zdecydowanie odradzamy zdejmowanie, otwieranie lub demontaż plastikowego opakowania pakietu baterii. Jego usunięcie może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie baterii.

Aby zainstalować pakiet baterii należy:

- Odwrócić urządzenie

- Wcisnąć niewielką półkolistą blokadę z boku, aby otworzyć komorę baterii

- Unieść pokrywę

- Umieścić w środku pakiet baterii

- Zamknąć pokrywę komory baterii

- Delikatnie docisnąć w celu domknięcia, aż usłyszycie Państwo dźwięk zapadki

Włączanie / wyłączanie urządzenia

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy wcisnąć na pół sekundy pomarańczowy przycisk umieszczony z prawej strony urządzenia. Domyślnie Compact+ uruchomi się w trybie kolorowej fotografii.

Używanie przycisku powiększania

Aby ustawić powiększenie, po prostu przekręć dźwignię okrągłego przycisku umieszczonego przy wyświetlaczu. Ustawienie urządzenia na płaskiej powierzchni pozwoli wybrać jeden z trzech poziomów powiększenia: 5X, 7.5X lub 10X. Podniesienie urządzenia pozwala na użycie mniejszego zbliżenia.

Wybór trybu podglądu

Wciskając okrągły przycisk trybu umieszczony przy wyświetlaczu macie Państwo możliwość wyboru jednego z pięciu trybów podglądu.

-          Tryb fotograficzny: tekst i fotografie w kolorze

-          Tryb pozytywowy: odczyt w wysokim kontraście czarnego na białym

-          Tryb negatywowy: odczyt w wysokim kontraście białego na czarnym

-          Wysoki kontrast żółty tekst na niebieskim tle: czytanie w dużym kontraście żółty na niebieskim

-          Wysoki kontrast żółty tekst na czarnym tle: czytanie w dużym kontraście żółty na czarnym

Wciśnięcie na około sekundę okrągłego przycisku trybu pozwala wyłączyć oświetlenie obiektu. Oświetlenie obiektu może być włączane i wyłączane w każdym z wymienionych powyżej trybów podglądu, ułatwia to czytanie prasy wydrukowanej na błyszczącym papierze, wyświetlaczy i ekranów. Ponowne wciśnięcie na około sekundę przycisku trybu włączy oświetlenie obiektu, wybór następnego trybu podglądu przez krótkie naciśnięcie przycisku trybu również ponownie włączy oświetlenie.

Używanie przycisku migawki

Przycisk migawki pozwala zrobić tymczasową fotografię tekstu lub obrazu.

- Umieść lub przytrzymaj Compact+ nad tekstem lub obrazem

- Wciśnij owalny przycisk migawki umieszczony na przedniej ściance urządzenia

- Przybliż obraz do oczu, aby obejrzeć obiekt lub tekst

- Obróć dźwignię umieszczoną przy wyświetlaczu, by zmienić stopień powiększenia

- Wciśnij okrągły przycisk przy ekranie, by zmienić tryb podglądu

- Wciśnij przycisk migawki ponownie, aby odblokować obraz

Pisanie z Compact+

Compact+ posiada wbudowane urządzenie służące do pisania. Odwróć urządzenie  (wyświetlaczem do dołu)

- Odsuń komorę baterii (patrz obrazek)

- Połóż urządzenie ponownie na papierze (wyświetlaczem do góry)

- Dociśnij Compact+ od strony przycisku powiększenia / trybu

- Po umieszczeniu długopisu pod uniesioną stroną urządzenia możesz zacząć pisać

Przesuń komorę baterii na swoje miejsce, aby powrócić do trybu czytania.

Używanie uchwytu Compact+

Compact+ wyposażony jest w składany uchwyt; dzięki czemu można mieć wrażenie, że używa się zwykłej lupy. Aby rozłożyć uchwyt umieszczony na spodzie, wystarczy pociągnąć go i rozłożyć, aż do zablokowania w pozycji do pracy. Składany uchwyt zapewnia dodatkową pomoc i kontrolę, zwiększając komfort czytania.

4. Zasilanie i baterie

Kiedy zasilacz nie jest podłączony, głównym źródłem zasilania Compact+ jest zestaw dwóch ładowalnych baterii AA. Można również używać standardowych baterii AA, ładowalnych i jednorazowych. W trosce o środowisko naturalne zalecamy stosowanie baterii ładowalnych.

Ładowanie baterii

Aby naładować baterie, należy podłączyć zasilacz do gniazda zasilania umieszczonego z przodu urządzenia. Drugi koniec należy podłączyć do gniazdka elektrycznego. Pomarańczowa dioda umieszczona przy gnieździe zasilacza będzie się świeciła przez cały czas ładowania pakietu baterii. Po naładowaniu pakietu baterii, dioda zgaśnie. Jeśli dioda zacznie migać, oznacza to, że wystąpił problem z ładowaniem. Należy odłączyć zasilacz, sprawdzić czy pakiet baterii jest prawidłowo umieszczony w komorze i spróbować ponownie.

Ładowanie Compact+ zajmuje około pięciu godzin. W pełni naładowany Compact+ działa przez około dwie i pół godziny. Proszę pamiętać, że z powodów bezpieczeństwa tylko baterie załączone do Compact+ mogą być ładowane w komorze baterii urządzenia.

Automatyczne wyłączanie systemu

Ta funkcja spowoduje automatyczne wyłączenie Compact+, jeśli nie będzie używany przez 4 minuty. Wciśnięcie pomarańczowego przycisku, umieszczonego na lewym boku, włączy urządzenie ponownie.

Załącznik A: Środki ostrożności

- Nie wystawiaj Compact+ na działanie wysokich temperatur lub na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby uniknąć ryzyka pożaru.

- Nie usuwaj żadnych elementów Compact+. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Optelec.

- Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia elektrycznego, nie używaj urządzenia w pobliżu cieczy i chemikaliów.

- Obchodź się ostrożnie z Compact+. Niewłaściwe traktowanie urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmów wewnętrznych.

- Nie używaj Compact+ w pobliżu niedostatecznie osłoniętych urządzeń medycznych.

- Skontaktuj się z dostawcą w razie konieczności naprawy urządzenia. Nie otwieraj urządzenia - spowoduje to utratę gwarancji.

- Zawsze odłączaj zestaw od źródła prądu przed przystąpieniem do czyszczenia. Używaj miękkiej wilgotnej tkaniny do czyszczenia powierzchni. Nie używaj środków czyszczących lub materiałów ściernych, aby nie zniszczyć urządzenia.

- Używaj wyłącznie zasilacza otrzymanego z urządzeniem.

Używanie Compact+  w sposób inny niż jest to opisane w instrukcji, grozi utratą gwarancji.

Załącznik B: Informacje techniczne

Powiększenie		5x - 7.5x i 10x (na płaskiej powierzchni)

Tryby podglądu		Tryb fotograficzny w kolorze

Wysoki kontrast czarny na białym

Wysoki kontrast biały na czarnym

Wysoki kontrast żółty na niebieskim

Wysoki kontrast żółty na czarnym

Tryb fotograficzny bez oświetlenia

Ustawianie ostrości	Automatyczne

Wyświetlacz			Panoramiczny 4.3” TFT

Rozdzielczość ekranu	480 x 272

Baterie			Czas działania 2.5 godziny ciągłej pracy
 				Czas ładowania 5 godzin

Waga				300 gram (bez zasilacza)

Zasilacz			120-240V AC / 50-60 Hz

5V - 2 A.

Warunki użytkowania i przechowywania:

Wilgotność względna:	<70 %, bez skraplania

Temperatura:		0 – 40 ° C

Uwaga: Zużyte baterie powinny być wyrzucone do odpowiedniego pojemnika, przeznaczonego do tego celu przez kompetentne władze.

OSTRZEŻENIE: Używanie akcesoriów, przetworników i przewodów, poza przetwornikami i kablami oferowanymi przez producenta Compact+ jako części zamienne, może powodować zwiększenie emisji lub zmniejszoną odporność Compact+.

Urządzenie posiada certyfikaty CE, FCC i UL

Wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest:

ALTIX Sp. z o.o.

ul. Chlubna 88

03-051 Warszawa

Tel. 022 676 90 95, 022 676 90 30

Fax 022 676 58 22

E-mail: biuro@altix.pl

www.altix.pl