DRUKARKI INDEX V4

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dystrybutor:

ALTIX Sp. z o.o.

03-051 Warszawa ul. Chlubna 88

Telefon: +48 22 676 90 95

E-mail: biuro@altix.pl

www.altix.pl

© 2012 Index Braille                                                2012-04-05 Firmware 1.3.9

Spis treści

1.	Rozpoczęcie pracy	5

1.1.	Rozpakowanie drukarki	5

1.1.1.	Usuwanie blokady transportowej	5

1.1.1.1.	Basic-D	5

1.1.1.2.	Everest-D, Braille & Print	5

1.1.1.3.	Braille Box	5

1.1.2.	Zawartość opakowania	6

1.2.	Uruchamianie	6

1.2.1.	Wybieranie układu 1-5	6

1.2.2.	Wyłączanie drukarki	7

1.2.3.	Instalowanie sterownika drukarki Index Braille	7

1.2.4.	Podłączenie przez USB	7

1.2.4.1.	Instalacja Plug and Play sterownika drukarki	8

1.2.5.	Podłączenie do sieci lokalnej – adres IP	8

1.2.6.	Instalowanie IbPrint – ikony do przeciągania i upuszczania	9

1.3.	Wydruk w brajlu potwierdzający instalację sterownika	9

2.	Struktura menu	10

2.1.	Funkcje klawiszy	10

2.2.	Układ 1-5	12

2.2.1.	Wartości domyślne w układach	12

2.3.	Drzewo menu	14

2.4.	Drzewo menu (c.d)	16

2.5.	Menu OFF	18

2.6.	Menu - przykład	18

2.6.1.	Zatrzymanie drukowania	19

2.6.2.	Zmiana języka udźwiękowienia	19

2.6.3.	Zmiana rozmiaru papieru	19

2.6.4.	Wykonanie kopii fragmentu ostatnio drukowanego dokumentu	20

2.6.5.	Wykonanie 7 kopii ostatnio drukowanego dokumentu	20

2.6.6.	Ustawianie adresu IP z przedniego panelu	21

2.6.7.	Ustawianie zdefiniowanego przez użytkownika rozmiaru papieru (10x8 cali)	22

3.	Obsługa papieru	24

3.1.	Rozmiary papieru	24

3.2.	Basic-D	25

3.2.1.	Ładowanie papieru	25

3.2.2.	Usuwanie papieru tkwiącego w drukarce	25

3.3.	Everest-D	25

3.3.1.	Wstępne ustawienie podajnika papieru	26

3.3.2.	Drukarka nie pobiera papieru	26

3.3.3.	Drukarka pobiera z podajnika więcej niż jedną kartkę	27

3.3.4.	Regulacja wyprowadzania zadrukowanego papieru	27

3.3.5.	Konserwacja	28

3.3.5.1.	Czyszczenie rolek	28

3.3.5.2.	Usuwanie papieru tkwiącego w drukarce	28

3.4.	Braille Box	28

3.4.1.	Ładowanie papieru	29

3.4.2.	Wyjmowanie dokumentu z zasobnika na brajlowskie wydruki	29

3.4.3.	Usuwanie papieru tkwiącego w drukarce	29

4.	Udźwiękowienie i sygnalizacja diodami LED	30

4.1.	Sygnalizacja diodami LED	30

4.1.1.	Diody LED na przednim panelu	30

4.1.2.	Diody LED na tylnej stronie drukarki Basic/Everest	31

4.1.3.	Narożne diody LED w Braille Box	32

5.	Wsparcie po sprzedaży	33

5.1.	Aktualizacja oprogramowania, udźwiękowienia i innych	33

5.2.	Przed kontaktem ze wsparciem technicznym firmy Index	34

5.3.	Kody błędów	34

5.4.	Interfejsy	36

5.4.1.	Reset i reset systemowy	37

6.	Transportowanie drukarki	38

# Rozpoczęcie pracy

## Rozpakowanie drukarki

Rozpakuj delikatnie drukarkę i zachowaj opakowanie oraz blokadę transportową na wypadek konieczności transportowania drukarki.

### Usuwanie blokady transportowej

Zielone blokady transportowe mają na celu zabezpieczenie mechanizmu drukującego podczas transportu.

#### Basic-D

Usuń zielony, stalowy pręt transportowy umieszczony z tyłu Basic-D. Umieść go w uchwytach znajdujących się na tylnej ściance obudowy urządzenia.

(Materiał video – Usuwanie blokady transportowej Basic-D)

#### Everest-D, Braille & Print

Usuń dwie zielone blokady transportowe z podajnika papieru drukarki Everest-D/Braille & Print.

(Materiał video – Usuwanie blokady transportowej Everest-D, Braille & Print)

#### Braille Box

- Otwórz podajnik papieru i usuń piankę zabezpieczającą na czas transportu.

- Otwórz pokrywę serwisową i usuń 3 zielone blokady transportowe z osi każdej głowicy drukującej.

- Przechowuj te 3 blokady transportowe w uchwytach w obudowie drukarki

(Materiał video – Usuwanie blokady transportowej Braille Box)

### Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera następujące elementy:

- Drukarka

- Zewnętrzny zasilacz dla Basic-D i Everest-D

- Przewód zasilający

- Przewód USB

- Instrukcja obsługi

- Pamięć Flash firmy Index zawierająca sterowniki drukarki, instrukcję obsługi, instrukcje serwisowe, materiały wideo, oprogramowanie edytora brajlowskiego i inne.

## Uruchamianie

Basic-D V4, Everest-D V4 i Braille Box V4 uruchamiają się od razu po podłączeniu zasilania. Jeśli zasilanie zostało podłączone już wcześniej, wciśnij klawisz ON i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby uruchomić drukarkę. Wentylator zacznie pracować od razu, a zakończenie sekwencji startowej zostanie zasygnalizowane ogłoszeniem nazwy drukarki. Uruchomienie drukarki V4 trwa około 40 sekund. W tym czasie drukarka uruchamia system operacyjny LINUX i sprawdza swój stan.

### Wybieranie układu 1-5

Możesz wybrać 1 spośród pięć różnych układów zawierających najbardziej popularne rozmiary papieru, marginesy, liczba wierszy na stronie, liczba znaków w wierszu i inne. Więcej na ten temat można przeczytać w punkcie 2.2.

### Wyłączanie drukarki

Aby wyłączyć drukarkę V4, wciśnij klawisz OFF i przytrzymaj go 2 sekundy. Wyłączenie będzie potwierdzone wypowiedzeniem komunikatu „drukarka wyłącza się”. Podczas wyłączania się drukarki głowice zostaną ustawione w pozycji do transportu.

NIE wyłączaj drukarki po prostu przez odłączanie przewodu zasilającego. Może to pozostawić nieprawidłowo zamknięte pliki w systemie operacyjnym i powodować błędy.

### Instalowanie sterownika drukarki Index Braille

Oprogramowanie oraz sterowniki drukarek Index można zainstalować bez dodatkowych opłat z karty pamięci Index lub ze strony www.indexbraille.com.

Zainstaluj jeden z poniższych sterowników.

- Windows XP, Vista Windows 7-32 bitowe - użyj sterownika Index Driver 6(32bit)

- Windows 7-64 bitowy - użyj sterownika Index Driver 6(64bit)

- Sterownik drukarki dla komputerów Mac pod systemem Mac OS X 10.4 (32 bit)

Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji sterownika.

### Podłączenie przez USB

USB to najbardziej popularna metoda podłączenia drukarki do komputera, a przewód USB jest dostarczony z drukarką .

Uruchom drukarkę Index, poczekaj na komunikat „Gotowa” i podłącz przewód USB. Kreator dodawania nowego sprzętu Plug & Play uruchomi się automatycznie.

#### Instalacja Plug and Play sterownika drukarki

USB Plug & Play w Microsoft Vista i Windows 7

Podłącz drukarkę Index V4 za pomocą przewodu USB. Kreator Plug & Play „Znaleziono nowy sprzęt" przeprowadzi instalację USB.

USB Plug & Play w Microsoft XP

Należy wybrać „Nie, nie tym razem” oraz „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie" i podążać za wskazówkami kreatora Plug & Play. Po udanej instalacji wyświetlony zostanie komunikat „Twój nowy sprzęt został zainstalowany i jest gotowy do użycia”.

### Podłączenie do sieci lokalnej – adres IP

Podłącz drukarkę V4 do sieci. Jeśli sieć obsługuje DHCP, drukarka V4 dostanie dynamiczny adres IP.

Sprawdź adres IP poprzez Wciśnięcie HELP + 10. Drukarka wypowie adres IP.

Zapisz adres do własnej wiadomości.

Zmiana na statyczny adres IP.

Ważne jest, by zmienić adres IP komputera na adres statyczny. Zapytaj administratora sieci lokalnej o adres IP, Maskę podsieci, Bramę oraz DNS.

Z wewnętrznej strony web drukarki (nie zaimplementowano w 1.3.x).

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w jej oknie adres IP drukarki. Zaprezentowane zostanie menu wewnętrznej strony web drukarki. Idź do Sieć (Network), zmień adres IP oraz wprowadź wartości.

### Instalowanie IbPrint – ikony do przeciągania i upuszczania

Programu IbPrint można używać do testowania instalacji sterownika przed instalacją oprogramowania do translacji na brajla.

Upuść plik tekstowy do wydruku na ikonie IbPrint i wybierz opcje wydruku takie jak liczba kopii, wydruk dwustronny i inne.

O IbPrint

IbPrint to program typu przeciągnij i upuść do przesyłania plików tekstowych, instalacyjnych, sterujących wyrównywaniem w pionie i innych do drukarek Index Braille. Plik zostanie przesłany bez tłumaczenia na brajla. IbPrint obsługuje tekst oraz sekwencje esc.

## Wydruk w brajlu potwierdzający instalację sterownika

Wydruk prostego pliku testowego za pomocą programu IbPrint wykonuje się, aby potwierdzić prawidłową instalację drukarki i jej sterownika przed instalacją edytora brajlowskiego.

Przeciągnij i upuść plik test.txt z // do IbPrint, wybierz drukarkę i wciśnij „Drukuj”. Wydruk wzoru testowego potwierdzi prawidłową instalację drukarki.

# Struktura menu

| Pozycja MENU | Podsumowanie funkcji | Często używane funkcje |
| --- | --- | --- |
| Bieżący dokument | Drukowanie ostatniego dokumentu brajlowskiego we wskazany sposób | Drukowanie jednej kopii ostatniego dokumentu |
| Ustawienia brajla | Układy 1-5 z układem strony, tablicą brajlowską, siłą tłoczenia i ustawieniami | Rozmiar papieru, ustawienia formatu strony |
| Komunikacja | Sieć, port szeregowy i inne | Komunikacja szeregowa, ustawienia sieciowe |
| Opcja | Język udźwiękowienia, drukowanie podręcznika, strona testowa i demonstracyjna, oszczędzanie energii i inne | Zmiana na lokalny język udźwiękowienia, drukowanie dokumentów demonstracyjnych i podręczników |
| System | Jednostki – milimetry lub cale, data i czas, regulowanie linii składania i odległości do pierwszego brajlowskiego wiersza | Kalibrowanie papieru, regulowanie pozycji linii składania |

## Funkcje klawiszy

| Typ klawisza | Klawisze | FUNKCJA |
| --- | --- | --- |
| Klawisze ogólne | ON | Włącza drukarkę i wypowiada komunikat Gotowa po 40 sekundach Uruchamia drukowanie Wychodzi z trybu menu bez zapisywania |
|  | OFF | Wyłącza drukarkę Zatrzymuje drukowanie |
|  | FEED | Nowa strona |
|  | HELP | Wypowiada stan drukarki, pozycję menu, wartości, tryb błędu i inne. |
| Klawisze menu | MENU | Otwiera/zamyka+zapisuje sekcję menu |
|  | STRZAŁKA W GÓRĘ | Przechodzi do poprzedniej pozycji w menu Wybiera wartość z listy Liczba 1000 w Centrum Poleceń |
|  | STRZAŁKA W DÓŁ | Przechodzi do następnej pozycji w Menu Wybiera wartość z listy Liczba 100 w Centrum Poleceń |
|  | STRZAŁKA W LEWO | Przechodzi do wyższego poziomu menu Wychodzi z trybu edycji bez zapisania |
|  | OK | Wybiera pozycję menu Zapisuje wybraną wartość |
| Klawisze numeryczne | 1 | Daje liczbę 1, część cala |
|  | 10 | Daje liczbę 10, jeden cal |
|  | CHS | Przełącza między zwiększaniem a zmniejszaniem w funkcji numerycznej |
| Klawisze podwójne | OFF+HELP | Wypowiada stan drukarki, liczbę wydrukowanych kopii i pozycję bieżącego wydruku |
|  | OFF+FEED | Przerywa drukowanie |
|  | FEED+FEED | Basic-D = przesuwa papier na pozycję drukowania |
|  | FEED+OFF | Basic-D = cofa papier w drukarce |
|  | HELP+MENU | Wypowiada liczbę wierszy na stronie i liczbę znaków w wierszu |
|  | HELP+CHS | Przełącza między lokalnym i angielskim językiem udźwiękowienia |
|  | HELP+10 | Wypowiada adres IP drukarki |
|  | HELP+ON | Drukuje stronę testową młotków |
|  | HELP+HELP | Drukuje stronę informacyjną wypukłymi literami czarnodrukowymi |
|  | 10+1 | Uruchamia Centrum Poleceń |
|  | 1+10 | Uruchamia centrum serwisowe (chroniona kodem pin, kontakt pod support@indexbraille.com) |

## Układ 1-5

Układy 1-5 używane są do ustawiania różnych rozmiarów papieru i parametrów układu brajlowskiego, górnego marginesu, marginesu na oprawę, liczby wierszy na stronie i znaków w wierszu i innych.

Wciśnij strzałkę w górę/w dół, aby uruchomić ustawianie układu. Usłyszysz komunikat: „ustaw układ, bieżąca wartość to 1-5”

Wciśnij strzałkę w górę/w dół, aby ustawić żądany układ. Usłyszysz komunikat: „1-5”

Wciśnij OK, aby wybrać układ. Drukarka wypowie: „zapisz układ 1-5, nie”

Wciśnij strzałkę w górę/w dół, aby usłyszeć komunikat: „zapisz układ 1-5, tak”

Wciśnij OK. Drukarka wypowie: „układ 1-5”

Wciśnięcie klawisza HELP w funkcji układu spowoduje zaprezentowanie listy najważniejszych ustawień w pliku układu. Są to: górny margines, liczba wierszy na stronie, margines na oprawę, liczba znaków w wierszu, drukowanie jednostronne lub dwustronne, format czasopisma (4 strony A4 na papierze A3), itp.

## Wartości domyślne w układach

Basic-D V4 – wartości domyślne w układach

| S=szerokość D=długość | Rozmiar Papieru | Wierszy Na stronie | Górny Margines | Znaków W wierszu | Margines na | Dupleks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Układ 1 | S11xD12" | 29 | 0 | 41 | 4 | Dwustronnie |
| Układ 2 | S8,5xD12" | 29 | 0 | 30 | 4 | Dwustronnie |
| Układ 3 | S11,5xD11" | 28 | 0 | 42 | 4 | Dwustronnie |
| Układ 4 | Letter S8,5xD11" | 26 | 0 | 30 | 4 | Dwustronnie |
| Układ 5 | A4 traktor S8,5xD11 ¾" | 28 | 0 | 30 | Dwustronnie |  |

Domyślnym układem w drukarce Basic-D jest układ 1.

Everest-D i Braille Box – domyślne wartości w układach

|  | Rozmiar Papieru | Wierszy Na stronie | Górny margines | Znakow w wierszu | Margines na oprawę | Dupleks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Układ 1 | A4 pionowo S210xD297 mm | 28 | 0 | 30 | 4 | Dwustronnie |
| Układ 2 | A3 S297xD420 mm | 28 | 0 | 30 | 4 | Czterostronnie |
| Układ 3 | S11,5xD11" | 28 | 0 | 39 | 4 | Dwustronnie |
| Układ 4 | Letter S8,5xD11" | 26 | 0 | 30 | 4 | Dwustronnie |
| Układ 5 | Tabloid S11xD17" | 26 | 0 | 30 | 4 | Czterostronnie |

Domyślnym układem w drukarce Everest-D jest Układ 1, a w drukarce Braille Box – układ 2.

## Drzewo menu

| MENU | PODMENU | FUNKCJA | INFORMACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Bieżący dokument | Drukuj jedną kopię ostatniego dokumentu (01) | Wybierz: od strony, do strony | Rozpocznij bieżący dokument przez: Wciśnij ON LINE + MENU |
|  | Drukuj wiele kopii | Wybierz: liczba kopii |  |
| Ustawienia brajla | Wybierz rozmiar papieru | Wybierz rozmiar papieru (lista standardowych rozmiarów oraz rozmiary zdefiniowane przez użytkownika) Rozmiary zdefiniowane przez użytkownika: Ustaw mm/cale, długość i szerokość papieru |  |
|  | Układ brajlowski | Górny margines |  |
|  |  | Liczba wierszy na stronie |  |
|  |  | Margines na oprawę |  |
|  |  | Liczba znaków w wierszu |  |
|  |  | Numer strony brajlowskiej | (nie zaimplementowano w 1.3X) |
|  |  | Liczba stron w każdym brajlowskim tomie | (nie zaimplementowano w 1.3X) |
|  |  | Numer tomu brajlowskiego | (nie zaimplementowano w 1.3X) |
|  | Opcje brajla | Dupleks Basic-D V4; jednostronny/dwustronny, jednostronny/dwustronny ze składaniem w "Z" Everest-D V4; jednostronny/dwustronny, jednostronny/dwustronny w oprawie zeszytowej 4-strony Braille Box V4 – określone rozmiary papieru, patrz poniżej; Papier A3, 11x17 cali; jednostronny/dwustronny w oprawie zeszytowej 4-strony Papier A4, 11x8,5, 11x11,5cali; jednostronny/dwustronny |  |
|  |  | Linia składania, tylko Everest-D i Braille Box |  |
|  |  | Maksymalna liczba kartek w podajniku | 0 = nie aktywne |
|  |  | Odstęp między wierszami brajlowskimi | Pojedynczy lub podwójny odstęp między wierszami |
|  |  | Rozmiar komórki brajlowskiej | 2.5/ 2.2/ 3.2 mm |
|  |  | Translacja brajlowska | Lista własnych tablic brajlowskich |
|  | Nacisk młotka | Energia młotka | Normalna/wysoka |
|  |  | Liczba uderzeń młotka | 1-3 |

## Drzewo menu (c.d)

| MENU | PODMENU | FUNKCJA | INFORMACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikacja | Sieć | Wypowiada adres IP drukarki | HELP + 10 |
|  |  | Włącza/wyłącza dynamiczny adres IP |  |
|  |  | Statyczny adres IP |  |
|  |  | Maska podsieci |  |
|  |  | Brama |  |
|  |  | DNS |  |
|  |  |  | Fabryczne wartości parametrów portu szeregowego |
|  | Komunikacja szeregowa | Prędkość transmisji | 9600 bps |
|  |  | Bity danych | 8 bitów danych |
|  |  | Parzystość | brak |
|  |  | Bity stopu | 1 |
|  |  | Wymiana danych | Sprzęt |
|  | Ustawienia | Opóźnienie przy końcu pliku | 5 sekund |
|  |  | Przywróć domyślne | Do domyślnych parametrów komunikacji |
| Opcja | Udźwiękowienie | Głośność udźwiękowienia | Wartości 40-63 |
|  |  | Język udźwiękowienia |  |
|  | Drukuj bez komputera | Podręcznik w brajlu |  |
|  |  | Strona informacyjna drukowana wypukłymi literami czarnodrukowymi | HELP+HELP |
|  |  | Strona testowa młotków | HELP+ON |
|  |  | Strona formatu brajlowskiego |  |
| System | Pozycja bloku brajla | Odległość między krawędzią papieru a pierwszym brajlowskim wierszem |  |
|  |  | Regulowanie pozycji linii składania |  |
|  | Kalibracja | Kalibracja długości kroku podawania papieru |  |
|  |  | Regulowanie pozycji referencyjnej głowicy drukującej (tylko Braille Box) | Zaczynając w pozycji z lewej strony STRZAŁKA W GÓRĘ/DÓŁ = regulowanie pozycji OK, patrz odległość od prawej strony STRZAŁKA W LEWO = powtórz OK = zapisz wartość |
|  | Informacje o drukarce | Numer seryjny, oprogramowanie, strony, temperatura i inne |  |

## Menu OFF

Menu OFF jest dostępne tylko po zatrzymaniu drukowania dokumentu przez wciśnięcie klawisza OFF.

Aby wejść do menu OFF, wciśnij: OFF + MENU

| MENU | PODMENU | INFORMACJA |
| --- | --- | --- |
| Bieżący dokument | Wypowiedz informacje o stanie drukarki | Wypowiada liczbę pozostałych kopii |
|  | Dokończ drukowanie bieżącego dokumentu i anuluj drukowanie pozostałych kopii | Taka sama funkcja jak OFF+OK |
|  | Zatrzymaj drukowanie bieżącego dokumentu | Taka sama funkcja jak OFF+FEED |

By wyjść z Menu OFF i kontynuować wydawanie komend związanych z drukowaniem, wciśnij klawisz ON.

## Menu - przykład

Najlepszym sposobem na nauczenie się interfejsu użytkownika drukarek V4 jest przerobienie poniższych przykładów.  Pomoże to zrozumieć strukturę menu, różnice między klawiszami numerycznymi, strzałkami i inne.

### Zatrzymanie drukowania

- Wciśnij OFF

- Wciśnij FEED

### Zmiana języka udźwiękowienia

Przykład: zmień lokalny język udźwiękowienia na Szwedzki

- Na przednim panelu drukarki wybierz Menu (drukarka wypowie komunikat: bieżący dokument)

- Wciskaj Strzałkę w dół, aż usłyszysz: Opcja

- Wciśnij OK (komunikat: Udźwiękowienie)

- Wciśnij OK (komunikat: głośność udźwiękowienia)

- Wciskaj Strzałkę w dół, aż usłyszysz: Wybierz język, bieżąca wartość to Brytyjski Angielski

- Wciśnij OK, (Bieżąca wartość to Brytyjski Angielski)

- Wciskaj Strzałkę w dół, aż usłyszysz: Szwedzki

- Wciśnij OK (komunikat: tal återkopplings språk nuvarande värde är Svenska)

- Wciśnij Menu, aby zapisać udźwiękowienie w języku szwedzkim (komunikat: zapisano ustawienia menu)

### Zmiana rozmiaru papieru

Przykład: zmień rozmiar papieru z A4 na Letter w Everest-D

- Na przednim panelu drukarki wybierz Menu (drukarka wypowie komunikat: bieżący dokument)

- Wciskaj Strzałkę w dół, aż usłyszysz: Ustawienia brajla

- Wciśnij OK (komunikat: Rozmiar papieru)

- Wciśnij OK (komunikat: bieżący rozmiar papieru to A4)

- Wciśnij OK (komunikat: Ustawianie - bieżący rozmiar papieru to A4)

- Wciskaj Strzałka w dół, aż usłyszysz : Letter

- Wciśnij OK, (komunikat: bieżący rozmiar papieru to Letter)

- Wciśnij Menu, aby zapisać rozmiar papieru Letter (komunikat: zapisano ustawienia menu)

### Wykonanie kopii fragmentu ostatnio drukowanego dokumentu

Wykonaj kopię stron 24-42 ostatniego drukowanego dokumentu.

- Na przednim panelu drukarki wciśnij Menu (drukarka wypowie komunikat: bieżący dokument)

- Wciśnij OK (komunikat: Drukuj wiele kopii)

- Wciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ (usłyszysz: drukuj jedną kopię ostatnio drukowanego dokumentu)

- Wciśnij OK (komunikat: Od strony, bieżąca wartość to jeden)

- Wciśnij 2 razy klawisz #10 i 3 razy klawisz #1

- Wciśnij OK (komunikat: do strony, bieżąca wartość to 24)

- Wciśnij 2 razy klawisz #10 i wciśnij klawisz CHS, a następnie wciśnij 2 razy klawisz #1, by zmniejszyć wartość do 42

- Wciśnij OK, aby rozpocząć drukowanie jednej kopi stron 24-42

### Wykonanie 7 kopii ostatnio drukowanego dokumentu

- Na przednim panelu drukarki wciśnij Menu (drukarka wypowie komunikat: bieżący dokument)

- Wciśnij OK (komunikat: Drukuj wiele kopii)

- Wciśnij OK (komunikat: Podaj liczbę kopi, bieżąca wartość to jeden)

- Wciśnij 6 razy klawisz#1 (komunikaty: jeden.....siedem)

- Wciśnij OK, by rozpocząć drukowanie 7 kopi całego dokumentu

### Ustawianie adresu IP z przedniego panelu

- Na przednim panelu drukarki wciśnij Menu (drukarka wypowie komunikat: bieżący dokument)

- Wciskaj Strzałkę w dół, aż usłyszysz: komunikacja

- Wciśnij OK (komunikat: sieć)

- Wciśnij OK (komunikat: dynamiczny adres IP, bieżąca wartość to włączony)

- Wciśnij OK (komunikat: Ustaw dynamiczny adres IP, bieżąca wartość to włączony)

- Wciśnij Strzałkę w dół (komunikat: wyłączony)

- Wciśnij OK (komunikat: dynamiczny adres IP, bieżąca wartość to wyłączony)

- Wciśnij Strzałkę w dół (komunikat: statyczny adres IP, bieżąca wartość to 0,0,0,0)

- Wciśnij OK (komunikat: ustaw blok 1, 0)

- Użyj klawiszy numerycznych #1 i #10, aby ustawić blok 1 (na przykład: 192)

- Wciśnij OK (komunikat: blok 2, 0). Użyj klawiszy numerycznych do ustawienia bloku 2 (na przykład: 168)

- Wciśnij OK (komunikat: blok 3, 0). Użyj klawiszy numerycznych do ustawienia bloku 3 (na przykład: 1)

- Wciśnij OK (komunikat: blok 4, 0). Użyj klawiszy numerycznych do ustawienia bloku 4 (na przykład: 10)

- klawiszy strzałek można używać do przechodzenia między blokami

- Wciśnij OK (komunikat: Statyczny adres IP, bieżąca wartość adresu IP to 192.168.1.10)

- Wciskaj strzałkę w dół, aby ustawić Maskę podsieci, bramę i DNS w taki sam sposób jak adres IP

- Wciśnij Menu, aby zapisać ustawienia

### Ustawianie zdefiniowanego przez użytkownika rozmiaru papieru (10x8 cali)

Przykład pokazuje, jak zmienić rozmiar papieru z 11x12 cali na zdefiniowany przez użytkownika rozmiar 10x8 cali.

- Na przednim panelu drukarki wciśnij Menu (drukarka wypowie komunikat: bieżący dokument)

- Wciskaj Strzałkę w dół, aż usłyszysz: Ustawienia brajla

- Wciśnij OK (komunikat: Rozmiar papieru)

- Wciśnij OK (komunikat: Rozmiar papieru, bieżąca wartość to 11x12 cali)

- Wciśnij OK (komunikat: Ustaw rozmiar papieru, bieżąca wartość to 11x12 cali)

- Wciskaj Strzałkę w dół, aż usłyszysz : zDefiniowany przez użytkownika

- Wciśnij OK (komunikat: Rozmiar papieru, jednostka to cale)

- Przejdź Strzałką w dół do długości papieru (komunikat: długość papieru, bieżąca długość papieru to 11 cali)

- Wciśnij OK (komunikat: Ustaw długość papieru, bieżąca wartość to 11 cali)

- Wciśnij klawisz CHS, aby przełączyć na zmniejszanie wartości i klawiszem 10 zmniejsz wartość o jeden cal do 10 cali. Klawisz 1 jest używany do zmiany wartości o część cala. Klawisz CHS zmienia znak, powodując zmniejszanie wartości.

- Wciśnij OK (komunikat: Długość papieru, bieżąca wartość to 10 cali)

- Przejdź strzałką w dół do szerokości papieru (komunikat: szerokość papieru, bieżąca wartość to 12 cali)

- Wciśnij OK (komunikat: ustaw szerokość papieru, bieżąca wartość to 12 cali)

- Wciskaj klawisz 10, by zwiększać wartość o jeden cal i klawisz 1, by zwiększać o część cala. Klawisz CHS zmienia znak, powodując zmniejszanie wartości.

- Wciśnij OK (komunikat: szerokość papieru, bieżąca wartość to 8 cali)

- Wciśnij Help, aby potwierdzić ustawiony rozmiar papieru (komunikat: Rozmiar papieru, bieżący rozmiar papieru jest zdefiniowany przez użytkownika, jednostka rozmiaru papieru to cale, długość papieru 10 cali, szerokość papieru 8 cali)

- Wciśnij Menu, aby zapisać rozmiar papieru zdefiniowany przez użytkownika (komunikat: zapisano ustawienia menu)

Rozmiar papieru został zmieniony na rozmiar 10x8 cali zdefiniowany przez użytkownika.

# Obsługa papieru

Wszystkie drukarki Index drukują na papierze o gramaturze 120-180 g/m2 (gram na metr kwadratowy). Dodatkowo można używać cienkiej folii plastikowej, etykiet i folii aluminiowej.

## Rozmiary papieru

Standardowe rozmiary papieru (szerokość x długość)

297x210 mm (A4) - Braille Box

420x297 mm (A3) - Braille Box

11x8.5 cali (Letter) - Braille Box

17x11 cali (Tabloid) - Braille Box

8,5x12 cali

8.5x14 cali (Legal)

10x11 cali

11x11 cali

11x11.5 cali -Braille Box

11.5x11 cali

11x12 cali

12x11 cali

12x8.5 cali

Rozmiar papieru zdefiniowany przez użytkownika

Użytkownik może zdefiniować rozmiar papieru w milimetrach lub calach z przedniego panelu. Rozmiar papieru musi być w zakresie od minimalnego  do maksymalnego rozmiaru określonego dla danego modelu drukarki.

(Basic-D długość 1-17 cali, szerokość 4-13 cali)

(Everest-D długość 130-590 mm, szerokość 120-297 mm)

## Basic-D

Basic-D drukuje tylko na ciągłym papierze w formie składanki o długości 1-17 cali i szerokości 120-330 mm

### Ładowanie papieru

Ładowanie papieru w Basic

- Otwórz czarną aluminiową pokrywę.

- Zwolnij blokadę na prawej prowadnicy papieru i ustaw ją stosownie do szerokości papieru.

- Przesuń lewą prowadnicę papieru w prawo, by pierwszy znak brajlowski drukować bliżej krawędzi papieru.

- Załaduj papier i zamknij prowadnice.

- Pociągnij prowadnice na zewnątrz,  by papier był lekko naprężony, i zablokuj je.

- Ładowanie papieru Basic-D jest ukończone. Basic-D automatycznie wykrywa krawędź papieru, gdy rozpoczyna się drukowanie.

### Usuwanie papieru tkwiącego w drukarce

- Wyłącz drukarkę.

- Otwórz prowadnice i usuń papier.

- Drukarka jest teraz gotowa do użycia.

- W mało prawdopodobnym przypadku papieru tkwiącego wewnątrz głowicy drukującejwyjmij głowicę z drukarki i usuń tkwiący w niej papier. Instrukcje znajdziesz w podręczniku serwisowym.

## Everest-D

Everest-D drukuje na ciętym papierze; długość 120-590 mm, szerokość 130-297 mm. Można również używać rozmiarów papieru zdefiniowanych przez użytkownika mieszczących się w powyższym zakresie długości i szerokości.

### Wstępne ustawienie podajnika papieru

Wstępne ustawienie podajnika papieru

- Umieść przezroczystą prowadnicę papieru w aluminiowej pokrywie na górze podajnika papieru.

- Ustaw dwie białe prowadnice dokumentu równo z krawędziami papieru.

- Przytrzymując prowadnice dokumentu, ustaw kąt dolnego aluminiowego profilu, by uzyskać najlepszą obsługę wyprowadzania papieru przy bieżącej długości papieru i typie ochrony akustycznej.

- Otwórz podajnik papieru i umieść w nim papier wyrównując go do prawej prowadnicy.

- Płynnie dosuń lewą prowadnicę do krawędzi papieru i zablokuj prowadnice za pomocą ramion blokujących.

- Dostosuj podajnik do jakości papieru. Ustaw selektory karton/arkusz. Dla typowego papieru brajlowskiego ustaw selektory w dolnym położeniu. Prawy i lewy selektor muszą być w tym samym położeniu. Trzymaj się poniższej zasady: jeśli drukarka pobiera więcej niż jedną kartkę, przesuń selektor o jedno położenie w górę; jeśli drukarka nie pobiera kartek, przesuń selektor o jedno położenie w dół

### Drukarka nie pobiera papieru

Sprawdź czy:

- W podajniku znajduje się papier dobrej jakości. Gramatura papieru to najwyżej 180 gram na metr kwadratowy.

- Prowadnice są dokładnie dosunięte do krawędzi papieru

- Podajnik jest zamknięty; Oznakowana ciemnym kolorem dźwignia po lewej stronie podajnika jest wciśnięta

- Podpórki papieru są w prawidłowej pozycji

- Białe selektory karton/arkusz są w najniższym położeniu (karton)

- Powierzchnia rolek jest miękka i lepka

### Drukarka pobiera z podajnika więcej niż jedną kartkę

Jeśli drukarka pobiera kilka kartek z podajnika, sprawdź, czy:

- Papier jest dobrej jakości i o gramaturze co najmniej 120 g/m2.

- Przesuwaj selektory karton/arkusz w górę, (oba selektory muszą być w tym samym położeniu), aż kartki będą pobierane pojedynczo.

### Regulacja wyprowadzania zadrukowanego papieru

- Ustaw białą prowadnicę dokumentu na 10 mm (1/2 cala) od krawędzi papieru.

- Ustaw kąt dolnego profilu, by uzyskać najlepsze wyprowadzanie papieru

### Konserwacja

Kompletne informacje serwisowe dostępne są na stronie www.indexbraille.com

#### Czyszczenie rolek

Po pewnym czasie powierzchnia rolek stanie się mniej lepka z powodu starzenia się gumy. Oryginalną lepkość powierzchni można przywrócić przez:

- Czyszczenie rolek za pomocą specjalnego płynu do czyszczenia gumy używanego w maszynach kopiujących.

- Szlifowanie bardzo drobnym papierem ściernym

- Przyciśnij lekko papier ścierny do rolki.

- Obracaj rolkami przez wciśnięcie Form Feed i OnLine do momentu uzyskania lepkiej powierzchni.

- Powtórz to samo z drugą rolką.

#### Usuwanie papieru tkwiącego w drukarce

Wyłącz drukarkę.

Zlokalizuj miejsce, gdzie utkwił papier

Otwórz aluminiowy profil wyprowadzający papier

Usuń papier ręcznie poprzez obracanie rolkami

Jeśli papier tkwi wewnątrz głowicy drukującej i nie można usunąć go w ten sposób, postępuj zgodnie z opisem dostępnym w instrukcji serwisowej V4.

## Braille Box

Braille Box drukuje na papierze ciętym o rozmiarze: A4, A3, Letter 11x8,5 cala, 11x17 cali i 11x11,5 cala

### Ładowanie papieru

- Otwórz podajnik papieru.

- Przesuń tylną prowadnicę papieru w położenie właściwe dla rozmiaru papieru.

- Przesuń lewą i prawą prowadnicę stosownie do szerokości papieru.

- Włuż papier.

- Zamknij podajnik papieru.

### Wyjmowanie dokumentu z zasobnika na brajlowskie wydruki

Przepełnienie zasobnika na brajlowskie wydruki jest sygnalizowane przez wskaźnik papieru – czerwonej diody LED oznaczonej S, widocznej w rogu szyby.

Mocno naciśnij szybę zasobnika na wydruki, aby go otworzyć i wyjmij brajlowski dokument.

### Usuwanie papieru tkwiącego w drukarce

Wyłącz drukarkę.

Wyjmij podajnik papieru.

Otwórz zasobnik na brajlowskie wydruki.

Otwórz drzwiczki serwisowe. Teraz można zobaczyć, gdzie utkwił papier.

Usuń tkwiący papier z obszaru drukowania ręcznie obracając rolki i wyciągając go.

Sprawdź czy papier tkwi w przestrzeni na wydruki nad głowicami drukującymi. Górna płyta prowadząca jest przytrzymywana przez magnes i można ją przycisnąć ręką ku górze, by uzyskać dostęp do drogi wyprowadzania papieru. Ręcznie usuń tkwiący papier.

# Udźwiękowienie i sygnalizacja diodami LED

Wszystkie języki udźwiękowienia dostępne w dniu zakupu będą zainstalowane w drukarce. Nowe języki udźwiękowienia będą stopniowo bezpłatnie udostępniane na stronie internetowej Index Braille.

Uaktualnienie do najnowszego udźwiękowienia można wykonać postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w bazie wiedzy V4 na stronie www.indexbraille.com

Udźwiękowienie emitowane jest domyślnie z wewnętrznego głośnika. By zwiększyć jakość i głośność mowy, podłącz słuchawki lub zewnętrzny głośnik. Gniazdo słuchawkowe znajduje się z tyłu drukarki.

## Sygnalizacja diodami LED

### Diody LED na przednim panelu

Zielona dioda LED w pobliżu logo Index sygnalizuje prawidłowe napięcie zasilania na wejściu (48V).

| Stan drukarki | Zielona 48 V | Żółta | Czerwona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezczynna | Świeci | świeci |  | Drukarka zakończyła procedurę startową i jest gotowa do pracy |
| Drukowanie w brajlu | Świeci | Miga wolno |  | Drukowanie w toku |
| Drukowanie w brajlu i czarnym druku | Świeci | Miga szybko |  | Dla ATC Braille & Print (brajl i druk) |
| Aktywne menu | Świeci |  | Świeci | Aktywne wybieranie z menu na przednim panelu |
| Wprowadzanie wartości aktywne | Świeci | Miga wolno | Świeci | Aktywne wprowadzanie wartości z przedniego panelu |
| Aktywne centrum poleceń | Świeci |  | Miga wolno | Uruchomione centrum poleceń |
| Uaktualnianie w toku | Świeci | Miga wolno | Miga wolno | Czekaj podczas procesu aktualizacji, Trwa on do 120 sekund i jego zakończenie sygnalizowane jest komunikatem Gotowa |
| Niewielki błąd | Świeci |  | Miga szybko | Wciśnij ON LINE, by przejść w stan bezczynności |
| Poważny błąd | Świeci | Miga szybko | Miga szybko | Uruchom ponownie drukarkę, aby zresetować sygnalizację błędu |

### Diody LED na tylnej stronie drukarki Basic/Everest

|  | Żółta | Zielona |
| --- | --- | --- |
| Basic-D | Czujnik papieru | Wskaźnik przesuwu papieru |
| Everest | Czujnik papieru | Nie używana |

### Narożne diody LED w Braille Box

Szereg 16 diod LED widoczny jest w roguszklanej płyty  z przodu Braille Box. Funkcja każdej diody jest wyraźnie zaetykietowana.

Dwie diody LED umieszczone na płycie CPU Braille Box sygnalizują jej prawidłowe działanie (zielona) albo błąd (czerwona).

# Wsparcie po sprzedaży

Informacje o gwarancji i inne.

Index Braille zapewnia 2 lata gwarancji na wszystkie drukarki – zgodnie z umową Orgalime S2000. W okresie gwarancji Index Braille pokrywa koszty wymiany części oraz transportu. Dystrybutor jest odpowiedzialny za lokalny transport i koszty pracy związanej z naprawą drukarek.

Łącze do formularza kontaktowego

Znajdź dystrybutora

Łącze do instrukcji użytkownika i serwisowej

Łącze do bazy wiedzy

Łącze do instrukcji web

## Aktualizacja oprogramowania, udźwiękowienia i innych

Uaktualnienie oprogramowania daje bezpłatny dostęp do najnowszych funkcji i poprawek, nawet tych dokonanych już po zakupie drukarki. Przed uaktualnianiem upewnij się, że drukarka posiada oprogramowanie firmowe w wersji 1.2.x lub nowsze. Więcej informacji można znaleźć na stronach web:

Do pobrania: http://www.indexbraille.com/Downloads/V4-downloads.aspx

Baza wiedzy: http://www.indexbraille.com/Support/Information-V4-Embossers/V4-Knowledge-base.aspx

Jeśli drukarka posiada oprogramowanie w wersji 1.1.x, musi ono być najpierw uaktualnione przy użyciu nowszej karty SD. Po uaktualnieniu karty SD kolejne uaktualnienia mogą  być przeprowadzane bezpośrednio z Internetu. Aby uzyskać dalsze instrukcje, prosimy o kontakt na adres support@indexbraille.com

## Przed kontaktem ze wsparciem technicznym firmy Index

Najpierw prosimy o skontaktowanie  się z lokalnym dystrybutorem, który jest odpowiedzialny za instalację i ogólne sprawy serwisowe.

Przed skontaktowaniem się ze wsparciem technicznym Index Braille prosimy o sprawdzenie:

Czy drukarka uruchamia się prawidłowo, zasilanie (zielona dioda) OK, komunikat „Gotowa” OK.

- Wykonaj test młotków, wciskając HELP + ON LINE. Czy bloki wszystkich młotków są wydrukowane prawidłowo?

- Wydrukuj plik testowy z nośnika pamięci Flash firmy Index za pomocą IbPrint.  Jeśli ten wydruk jest prawidłowy, a wydruk z edytora brajlowskiego nie jest, oznacza to, że edytor jest zainstalowany nieprawidłowo..

- Zapisz numer seryjny i wersję oprogramowania drukarki.

- Zanotuj opis usterki.

## Kody błędów

TABELA BŁĘDÓW dla Oprogramowania firmowego 1.3.2

100: IPC - Konfiguruj ->wciśnij OK, aby kontynuować

101: IPC – Przekroczenie czasu ->wciśnij OK, aby kontynuować

102: IPC – Restart ->wciśnij OK, aby kontynuować

103: IPC – Wyczyść kolejkę ->wciśnij OK, aby kontynuować

120: Brak papieru -> włóż papier i wciśnij OK

121: Papier utkwił w drukarce -> usuń papier i wciśnij OK

122: Błąd długości papieru

123: Podajnik papieru pusty -> włóż papier i wciśnij OK

130: Otwarte drzwi serwisowe

131: Podajnik papieru otwarty

132: Zasobnik na brajlowskie wydruki otwarty

133: Brak podajnika / sygnał otwartych drzwi

200: Plik kolejki wydruku - błąd

201: Plik kolejki wydruku - pusty

202: Plik kolejki wydruku – nieznana sekwencja ESC

203: Plik kolejki wydruku – Sekwencje esc programu WinBraille nie obsługiwane

210: Plik kolejki wydruku – nie obsługiwana sekwencja esc formatowania dla serii  V3

211: Plik kolejki wydruku – nie obsługiwana sekwencja esc formatowania dla serii V2

212: Plik kolejki wydruku – przekroczona minimalna wartość parametru sekwencji ESC

213: Plik kolejki wydruku – przekroczona maksymalna wartość dla parametru sekwencji esc

214: plik kolejki wydruku - przekroczona maksymalna liczba znaków w wierszu

215: plik kolejki wydruku – przekroczona maksymalna liczba wierszy na stronie

216: plik kolejki wydruku – za dużo znaków przezroczystych

299: Plik kolejki wydruku – błąd formatowania

300: Nie prawidłowy plik (błąd sumy kontrolnej)

301: Nie prawidłowa liczba magic

302: Nie prawidłowy nagłówek

500: Nieznana instalacja sprzętu

501: Błąd przydzielonej pamięci

502: Błąd wolnej pamięci

503: Błąd wielkiego dokumentu

800: Pamięć SD niedostępna

801: Pamięć SD tylko do odczytu -> wciśnij OK -> uruchom ponownie -> jeśli nadal występuje błąd, zmień kartę SD

802: Brak ustawień fabrycznych -> wyślij nowy plik CONFIG.SYS do drukarki

810: Konfiguracja - uszkodzenie

811: Parametr - uszkodzenie

812: Układ - uszkodzenie

813: Nagłówek - uszkodzenie

814: Sieć - uszkodzenie

999: Uruchom ponownie

700: Przekroczenie czasu drukowania w czarnym druku

701: Rozpoczęcie drukowania w czarnym druku

702: Włączenie zasilania modułu czarnodrukowego

703: Wyłączenie zasilania modułu czarnodrukowego

704: usługa testowania modułu czarnodrukowego podczas włączania zasilania

- = Wewnętrzny protokół komunikacyjny między głównym procesorem obsługującym Linux, a procesorem niższego poziomu sterującym silnikami krokowymi i młotkami.

Błędy pliku kolejki wydruku (200-299) – wciśnięcie OK powoduje drukowanie bez pełnych informacji, a wciśnięcie ON – anulowanie drukowania.

## Interfejsy

Interfejsy zlokalizowane są z tyłu drukarki.

- Zasilanie DC 48V

- Przycisk resetu/resetu systemowego; aby wykonać reset systemowy wciśnij i przytrzymaj 3 sekundy

- Port szeregowy serwisowy

- Żółta dioda LED = czujnik papieru w Basic i Everest

- Zielona dioda LED

- Port szeregowy

- Port USB

- Port sieciowy

### Reset i reset systemowy

Przycisk reset znajduje się w otworze między gniazdem zasilania, a serwisowym interfejsem szeregowym.

Do wciśnięcia przycisku reset użyj szpilki lub spinacza biurowego.

Reset urządzenia

Wciśnij krótko przycisk reset. Spowoduje to reset drukarki. Drukarka uruchomi się ponownie i usunie wszystkie brajlowskie dokumenty, tak samo jak w przypadku wyłączenia drukarki.

Reset systemowy

Aby wykonać reset systemowy, wciśnij przycisk reset i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy. Reset systemowy przywraca ustawienia fabryczne, usuwa wszystkie brajlowskie dokumenty i ponownie uruchamia drukarkę.

# Transportowanie drukarki

- Załóż blokady transportowe głowic drukujących.

- Zapakuj drukarkę w oryginalne opakowanie. Gwarancja zostanie uznana tylko jeśli drukarka będzie profesjonalnie zapakowana i głowica drukująca będzie zablokowana.

- Dwukrotnie owiń opakowanie drukarki mocną taśmą klejącą.

- Aby uzyskać szybką i rzetelną pomoc serwisową, pamiętaj o załączeniu opisu usterki oraz danych klienta.

- Przed wysyłką skontaktuj się z Index Braille http://www.indexbraille.com/Support/Contact.aspx, by uzyskać identyfikacyjny numer serwisowy.