PLEXTALK POCKET PTP1

wersja 5

Podręcznik użytkownika

©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

# WAŻNE OSTRZEŻENIA

## UWAGA O FCC

Deklaracja zgodności

Numer modelu: PTP1

Nazwa handlowa:  PLEXTALK

Częściowa odpowiedzialność: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adres: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Urządzenie to jest zgodne z częścią  15 reguł FCC; Działanie jest zależne od dwóch następujących warunków:

(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwego promieniowania i

(2) Urządzenie to musi akceptować dowolne odbierane  promieniowanie, łącznie z promieniowaniem mogącym powodować niepożądane działanie.

Sprzęt ten został przetestowany i został zaklasyfikowany w ramach klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 reguł FCC.  Ograniczenia te zostały zaplanowane, aby wprowadzić uzasadnione zabezpieczenie przeciwko szkodliwemu promieniowaniu w instalacji domowej.   Sprzęt ten wytwarza, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwościach radiowych, i jeśli będzie zainstalowany i używany niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe promieniowanie w komunikacji radiowej.   Jednakże nie ma gwarancji, że promieniowanie nie wystąpi w konkretnej instalacji.   Jeśli niniejszy sprzęt powoduje szkodliwe promieniowanie mające wpływ na odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, które może zostać jednoznacznie ustalone przez włączenie i wyłączenie urządzenia, to zachęca się użytkownika do spróbowania poprawienia tego promieniowania przez wykonanie jednej lub więcej z poniższych czynności:

•Przestrojenie lub zmiana lokalizacji anteny odbiorczej.

•Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

•Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.

•Konsultacja w celu uzyskania pomocy ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym.

PRZESTROGA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do używania urządzenia.

## Oświadczenie Kanadyjskiego Ministerstwa Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dotyczącego emisji szumu radiowego przez urządzenia cyfrowe określonych w Regulaminie Zakłóceń promieniowania fal Radiowych Ministerstwa Komunikacji Kanady.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

PRZESTROGA:  Użycie elementów sterujących, ustawień lub procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie mogą spowodować niebezpieczne promieniowanie.

# Spis treści

WAŻNE OSTRZEŻENIA	2

UWAGA O FCC	2

Oświadczenie Kanadyjskiego Ministerstwa Komunikacji	3

Spis treści	4

1.  Informacje prawne i prawo autorskie.	10

1.1.  Informacje o prawach autorskich dotyczących tego podręcznika.	10

1.2.  Licencje i znaki handlowe.	10

1.3.  Ograniczenia dotyczące kopiowania i nagrywania.	10

1.3.1.  Informacje ogólne.	11

1.3.2.  Muzyka na CD.	11

2.  Zaczynamy.	12

2.1.  Terminologia i użyte konwencje.	12

2.2.  Zawartość pudełka.	12

2.3.  Opis urządzenia.	13

2.3.1.  Powierzchnia czołowa.	13

2.3.2.  Brzeg górny.	15

2.3.3.  Lewy brzeg.	15

2.3.4.  Prawy brzeg.	15

2.3.5.  Dolny brzeg.	15

2.3.6.  Powierzchnia tylna.	15

2.4.  Wkładanie baterii.	16

2.5.  Ładowanie PLEXTALK'a.	17

2.6.  Konserwacja i ochrona baterii.	17

2.6.1.  Ochrona jednostki.	17

2.6.2.  Ochrona baterii.	17

2.6.3.  Znak przekreślonego kosza na śmieci.	18

2.7.  Włączanie i wyłączanie PLEXTALK'a.	19

2.8.  Funkcja opisu klawiszy.	19

2.9.  Funkcja blokady klawiszy.	19

2.10.  Wkładanie i wyjmowanie karty SD	20

3.  Wprowadzenie do systemu menu.	21

3.1. Menu główne.	21

3.2.  Otwieranie i nawigowanie po menu.	21

3.3.  Skróty do wybierania elementów menu.	22

4.  Skonfiguruj swój PLEXTALK.	23

4.1.  Wybieranie preferowanego głosu syntetycznego.	23

4.2.  Ustawianie wysokości głosu syntezatora.	23

4.3.  Ustawienia daty i czasu.	23

4.4.  Wybieranie ulubionego dźwięku oczekiwania.	24

4.5.  Wybieranie dźwięku potwierdzenia naciśnięcia klawisza.	24

5.  Funkcje zarządzania energią.	26

5.1.  Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.	26

5.2.  Funkcja automatycznego wyłączania.	26

5.3.  Funkcja wymuszonego wyłączenia.	26

5.4.  Funkcja wyłącznika czasowego.	26

5.4.1.  Ustawienie wyłącznika czasowego.	27

5.4.2.  Anulowanie wyłącznika czasowego.	27

6.  Opcje odtwarzania, wspólne dla wszystkich formatów.	28

6.1.  Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania.	28

6.2.  Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu.	28

6.3.  Zmiana głośności odtwarzania.	29

6.4.  Zmiana prędkości odtwarzania.	29

6.5.  Zmiana tonu audio.	29

6.6.  Zmiana głośności komunikatów.	30

6.7.  Zmiana prędkości komunikatów.	30

6.8.  Dostęp do menu nawigacji.	30

6.9.  Wybieranie nośnika i tytułu.	31

6.10.  Nawigacja po tytułach.	31

6.10.1. Jak nawigować po tytułach	31

6.10.2. Jak odtwarzać muzykę	32

6.11. Idź bezpośrednio do tytułu	33

6.12. Przełączanie porządku sortowania tytułów	33

6.13.  Uzyskiwanie informacji o nośniku i tytule.	33

6.14.  Uzyskiwanie informacji  o stanie aktualnym.	34

6.15.  Wybieranie trybu odtwarzania.	34

6.16.  Używanie zakładek.	35

6.16.1.  rodzaje zakładek.	35

6.16.2.  Wstawianie zakładek.	35

6.16.3.  Nawigowanie do zakładek.	36

6.16.4.  Usuwanie zakładek.	36

6.16.5.  Włączanie i wyłączanie wymawiania zakładek głosowych.	37

6.17.  Zrozumienie jak PLEXTALK grupuje pliki i foldery.	38

7.  Odtwarzanie tytułów DAISY.	39

7.1.  Nawigacja po nagłówkach.	39

7.2.  Przechodzenie do początku lub końca tytułu.	39

7.3.  Nawigacja po stronach.	40

7.4.  Nawigacja po grupach.	40

7.5.  Nawigacja po frazach.	41

7.6. Skok o 10 minut, skok o 30 sekund	41

7.7.  Nawigowanie o ekran, akapit, linię, zdanie, literowanie, słowo lub znak w przypadku trybu tekstowego DAISY.	41

7.8.  Nawigowanie procentowe.	42

7.9.  Tryb odtwarzania.	42

7.10. Ustawienie odtwarzania multimedialnego DAISY	42

8. Odtwarzanie "Nagrań"	43

9.  Odtwarzanie plików Audio lub muzycznych płyt CD.	44

9.1.  Nawigacja po utworach.	44

9.2.  Nawigacja po albumach.	45

9.3. Skok o 10 minut, skok o 30 sekund	45

9.4.  Tryb odtwarzania.	45

9.5.  Ogłaszanie albumów lub utworów przy pomocy nazw lub liczb.	46

9.6.  O sekwencjach odtwarzania.	46

9.7.  Ograniczenia w plikach audio.	46

10.  Odtwarzanie plików tekstowych.	48

10.1.  Nawigowanie ekranami, akapitami, liniami, zdaniami, literowaniem, słowa lub znakami.	48

10.2.  Nawigowanie procentowe.	48

10.3.  Tryb odtwarzania.	49

11.  Odtwarzanie książek Audio.	50

12.  Nagrywanie tytułu DAISY.	51

12.1.  Podstawowe informacje o nagrywaniu przy pomocy PLEXTALK.	51

12.2.  Sprzęt nagrywający.	51

12.3.  Nośnik nagrywania.	52

12.4.  Stany nagrywania.	52

12.5.  Podstawowe techniki nagrywania.	53

12.6.  Wyciszanie podpowiedzi głosowych w czasie nagrywania.	53

12.7.  Podłączanie i wybieranie źródła wejścia.	54

12.8.  Wybieranie trybu nagrywania i ustawienia jakości dźwięku.	55

12.8.1.  Informacje o trybach nagrywania i jakości dźwięku.	55

12.8.2.  Wybieranie gotowych trybów nagrywania.	56

12.8.3.  Wybieranie własnego trybu nagrywania.	57

12.9.  Wybierania tytułu do nagrywania w nim.	57

12.10.  Ustawianie poziomu nagrywania.	58

12.11.  Używanie monitora poziomu.	59

12.12.  Włączanie i wyłączanie poziomu nagrywania.	60

12.13.  Uzyskiwanie informacji o nagraniu.	60

13.  Edytowanie tytułu DAISY.	61

13.1.  Edycja znaczników nagłówków w trakcie nagrywania.	61

13.2.  Wstawianie nagłówków po nagraniu.	61

13.3.  Kasowanie ustawień nagłówków po nagraniu.	62

13.4.  Usuwanie sekcji lub wielu sekcji.	62

14.  Funkcje zarządzania nośnikiem.	64

14.1.  Kasowanie karty SD.	64

14.2.  Tworzenie nowego tytułu.	64

14.3.  Usuwanie tytułu.	64

14.4.  Usuwanie pliku.	65

14.5.  Przygotowanie do edycji tytułu DAISY.	65

14.6.  Kompilowanie tytułu DAISY.	66

15.  Używanie funkcji notatek głosowych dostępnej w PLEXTALK'u.	67

15.1.  Nagrywanie nowej notatki głosowej.	67

15.2.  Przeglądanie istniejących notatek głosowych.	67

15.3.  Wykonywanie kopii notatek głosowych na karcie SD.	68

15.4.  Usuwanie notatek głosowych.	68

16.  Kopia zapasowa	69

16.1.  Ogólne informacje o wykonywaniu kopii.	69

16.2.  Wykonywanie kopii notatek głosowych.	69

16.3.  Kopiowanie tytułu DAISY, albumu lub tekstu z karty SD na zewnętrzny nośnik USB.	70

16.4.  Kopiowanie tytułu DAISY, albumu lub tekstu z zewnętrznego nośnika USB na kartę SD.	70

16.5.  Kopiowanie czasu z muzycznej płyty CD.	71

17.  Używanie PLEXTALK'a jako napędu karty SD.	72

17.1.  Do czego może być używany PLEXTALK po podłączeniu go do komputera osobistego?	72

17.2.  Podłączanie PLEXTALK'a do komputera jako napęd zewnętrzny.	72

17.3.  Odłączanie PLEXTALK'a od komputera.	73

18. Wprowadzanie tekstu	74

18.1. Wprowadzanie znaków alfabetu w trybie ABC	74

18.2. Wprowadzanie cyfr w trybie cyfr	75

18.3. Wprowadzanie symboli przez tablicę symboli	75

18.4. Przenoszenie pozycji wprowadzania	76

18.5. Wprowadzanie spacji, nowej linii i kasowanie znaków	77

19. Edytowanie plików tekstowych	78

19.1. Tworzenie nowego pliku tekstowego	78

19.2. Edytowanie istniejącego pliku tekstowego na karcie SD	78

19.3. Zapisywanie edytowanego tekstu	78

19.4. Wychodzenie z edycji tekstu	79

19.4.1. Zapisywanie i wychodzenie z edycji tekstu	79

19.4.2. Wychodzenie z edycji tekstu bez zapisywania tekstu	79

19.5. Zmienianie nazwy pliku	80

19.6. Kasowanie bieżącej linii	80

19.7. Kasowanie całego tekstu	80

20. Ustawienia sieciowe	82

20.1. Połączenie z siecią bezprzewodową.	82

20.1.2. Potwierdź dostępną sieć bezprzewodową i połącz.	82

20.2. Jak PLEXTALK łączy się z siecią	84

20.3. Zaawansowane ustawienia sieciowe	84

20.3.1. Sprawdzanie informacji sieciowych	85

20.3.2. Ładowanie ustawień sieciowych	85

20.3.3. Zapisywanie ustawień sieciowych	86

20.3.4. dodawanie ustawień sieci bezprzewodowej	87

20.3.5. Zmień lub usuń ustawienie sieci bezprzewodowej	87

20.3.6. Ustawienie folderu sieciowego	88

20.3.7. Przywróć ustawienia sieciowe do domyślnych	89

21. Odbiornik Podkastów	91

21.1. Rejestrowanie źródeł podkastu na karcie SD	91

21.1.1. Rejestrowanie źródeł podkastów, używając oprogramowania "Plextalk Transfer for Pocket"	91

21.1.2. Rejestrowanie źródeł podkastów, używając oprogramowania  odbiornika podkastów.	93

21.2.  Słuchanie Podkastów	93

21.3. Nawigowanie po odcinkach, 10 minut lub 30 sekund.	94

21.4.  Pozyskiwanie najnowszej listy odcinków	94

21.5. Pobieranie wszystkich odcinków źródła	95

21.6. Informacje na temat czasu pobierania	95

22. Strumieniowe Radio internetowe	96

22.1. Dodawanie stacji radia internetowego do listy odtwarzania	96

22.2.  Słuchanie radia internetowego	96

23. Funkcja folderu sieciowego	97

23.1. Ustaw poziom zarządzania uwierzytelnieniem LAN w windows PC	97

23.2. Uruchom folder sieciowy	98

23.3. Logowanie się do folderu sieciowego ze swojego komputera	99

23.4. Kończenie funkcji folder sieciowy	99

24.  Inne przydatne funkcje.	100

24.1.  Funkcja czytania wbudowanego pliku pomocy.	100

24.2.  Sprawdzanie właściwości systemu.	100

24.3. Kasowanie kluczy autoryzacyjnych	100

24.4.  Przywracanie PLEXTALK'a do fabrycznych ustawień domyślnych.	101

Dodatek A - Specyfikacje ogólne.	103

Specyfikacje ogólne	103

Funkcje audio.	104

Funkcje główne.	105

Specyfikacje baterii:	106

Specyfikacje czytnika kart pamięci	107

Funkcja komunikacji bezprzewodowej	107

Informacje o prawach autorskich na temat Ogg Vorbis.	107

Dodatek B - Hierarchia menu.	108

Dodatek C - Rozwiązywanie problemów.	111

Ogólne problemy działania.	111

Wypowiadane błędy podczas odtwarzania DAISY.	112

Błędy przy używaniu notatek głosowych.	112

Błędy przy używaniu PLEXTALK'a jako napędu kart SD na komputerze.	112

Dodatek D -  Dane techniczne o trybach nagrywania i jakości dźwięku.	114

1.  Ustawienia trybu nagrywania.	114

2.  Ustawienia dla prekonfigurowanych trybów nagrywania.	114

3.  Dostępne ustawienia dla trybu własnego.	115

4.  Dostępne czasy nagrywania dla określonych jakości dźwięku.	116

Dodatek E - Pytania i odpowiedzi na temat  ustawień sieciowych	118

Dodatek F - Lista wprowadzanych znaków	120

# 1.  Informacje prawne i prawo autorskie.

Rozdział ten zawiera najważniejsze informacje dotyczące praw autorskich, licencji i znaków towarowych.  Nakreśla także ograniczenia które są stosowane, gdy PLEXTALK jest używany do kopiowania lub nagrywania dźwięku.  Zdecydowanie zalecamy dokładne przeczytanie tego rozdziału przed przejściem dalej.

## 1.1.  Informacje o prawach autorskich dotyczących tego podręcznika.

Shinano Kenshi zastrzega sobie prawo do zmiany produktów opisanych w  tym podręczniku bez wcześniejszego powiadomienia.

Shinano Kenshi nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu a w szczególności odmawia wszelkich domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.   Dalej, Shinano Kenshi Co., Ltd.  zastrzega sobie prawo do korekty tego podręcznika i do robienia zmian w jego zawartości, bez obowiązku powiadamiania jakichkolwiek osób lub organizacji o tych korektach lub zmianach.

Podręcznik ten jest chroniony prawem autorskim.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  Nie może być on kopiowany, fotokopiowany, tłumaczony lub redukowany do żadnego z elektronicznych mediów lub postaci czytanych maszynowo bez wcześniejszego zezwolenia uzyskanego od Shinano Kenshi.

Prawa autorskie podręcznika 2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

## 1.2.  Licencje i znaki handlowe.

Wszelkie licencje i znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 to znaki towarowe Microsoft Corporation.

## 1.3.  Ograniczenia dotyczące kopiowania i nagrywania.

Zanim zaczniesz używać urządzenie PLEXTALK, powinieneś zapoznać się z poniższymi ważnymi informacjami, aby upewnić się, że rozumiesz ograniczenia prawne dotyczące jego szczególnego użytkowania.

### 1.3.1.  Informacje ogólne.

To urządzenie PLEXTALK jest zaprojektowane aby pomóc Ci nagrywać i przetwarzać utwory dźwiękowe, do których posiadasz prawa lub do których zdobyłeś prawa od ich właścicieli lub licencje od uprawnionych licencjodawców.   O ile nie jesteś właścicielem lub nie zdobyłeś odpowiedniego prawa od właściciela lub pełnoprawnego licencjodawcy, Twoje nieautoryzowane nagrywanie, odtwarzanie lub rozpowszechnianie tych materiałów, może skutkować zasądzeniem poważnych cywilnych lub karnych wyroków zgodnie z prawem autorskim lub międzynarodowymi traktatami prawa autorskiego.    Jeśli nie masz pewności co do swoich uprawnień, skontaktuj się ze swoim radcom prawnym.

Pod żadnym względem  Shinano Kenshi nie może być odpowiedzialny z powodu konsekwencji nielegalnego kopiowania wykonanego przy użyciu niniejszego rejestratora PLEXTALK.

### 1.3.2.  Muzyka na CD.

Kopie płyt CD z muzyką służą do indywidualnego użytku i z mocy ustawy o prawie autorskim nie mogą być używane w innym celu, bez autoryzacji właścicieli praw autorskich.

# 2.  Zaczynamy.

## 2.1.  Terminologia i użyte konwencje.

Rozdział ten opisuje szczegółowo terminologię i użyte konwencje w całym podręczniku.   Są to następujące elementy:

•OSTRZEŻENIE:  Ostrzeżenie oznacza ryzyko, które może skutkować osobistym urazem.

•PRZESTROGA:  Przestroga oznacza ryzyko uszkodzenia  lub zniszczenia urządzenia PLEXTALK, zniszczenia nośnika zapisującego lub uszkodzenia danych lub konfiguracji komputera.

•Uwaga:  Uwaga jest używana do przekazywania dodatkowych ważnych informacji o opcjach, które jeszcze nie zostały opisane.

•Karta SD:  PLEXTALK potrafi obsługiwać oba typy kart "SD" i "SDHC".   W niniejszym podręczniku, obie są nazywane "kartami SD".

## 2.2.  Zawartość pudełka.

Poniżej znajduje się spis wszystkich elementów, które powinny znajdować się w pudełku Twojego  PLEXTALK'a.   Prosimy upewnić się, że wszystkie te elementy znajdują się w pudełku.    Jeśli brakuje tam jakiegoś elementu, prosimy skontaktować się z Państwa lokalnym sprzedawcą.

1 PLEXTALK Pocket

1 karta SD (Uwaga:  Karta SD jest już włożona do urządzenia.)

1 Zasilacz AC

1 Akumulator

1 Stereofoniczny zestaw słuchawek

1 Przewód USB (długi) do łączenia z komputerem

1 Przewód USB (krótki) do łączenia z urządzeniami peryferyjnymi

1 Futerał

1 Płyta CD z podręcznikiem użytkownika

1 Przewodnik - Szybki start

1 Przewodnik - instrukcja bezpieczeństwa

Uwaga:  Zdecydowanie zalecamy, aby zachować wszystkie części opakowania na wypadek potrzeby zwrotu PLEXTALKA z różnych powodów w przyszłości.

## 2.3.  Opis urządzenia.

Rozdział ten opisuje wygląd fizyczny PLEXTALK'a, układ klawiszy i rozmieszczenie pozostałych elementów kontrolnych, aby umożliwić Ci ich lokalizację podczas odwoływania się do nich w przyszłych rozdziałach.   Opisane są tu także nazwy i przeznaczenie poszczególnych elementów.

Gdy weźmiesz ostrożnie urządzenie, poświęć kilka chwil, aby zlokalizować przód urządzenia.   Na powierzchni czołowej, na jednym końcu  znajduje się grill (podziurkowana część obudowy)  osłaniający mikrofon oraz głośnik i 23 klawisze ułożone na pozostałej jej części.   Obróć urządzenie w taki sposób, abyś trzymał je klawiszami do góry i z grillem w kierunku dalszym od Ciebie.   PLEXTALK powinien być teraz ustawiony w swojej normalnej pozycji do pracy.    Trzymaj urządzenie w tej pozycji, jak został opisany układ fizyczny.

### 2.3.1.  Powierzchnia czołowa.

Grill, którego użyłeś do orientacji urządzenia znajduje się w miejscu ulokowania wewnętrznego głośnika oraz  wbudowanego mikrofonu.   Głośnik jest po prawej stronie a mikrofon znajduje się pośrodku.

Za raz poniżej grilla, w samym środku, znajdują się dwie kontrolki LED.   Pierwsza od lewej to dioda zasilania.    Powinna być zgaszona, gdy urządzenie jest wyłączone.    Staje się pomarańczowa, podczas uruchamiania.  Świeci na zielono, gdy urządzenie jest włączone.   Z prawej strony znajduje się dioda baterii i wskazuje status ładowania.  Jest wyłączona, gdy PLEXTALK pracuje na zasilaniu bateryjnym.   Podczas ładowania w fazie 1, świeci na czerwono.   Podczas ładowania w fazie 2, miga zmiennie na czerwono i zielono, a po całkowitym naładowaniu baterii, przełącza się na ciągły zielony.

Poniżej grilla, na lewo i prawo od lampek LED, znajdują się dwa owalne przyciski.   Lewy klawisz jest oznaczony kolorem czerwonym i jest to klawisz Nagrywania, używany do nagrywania DAISY, nagrywania notatek głosowych i do nagrywania zakładek głosowych.   Prawy klawisz jest oznaczony kolorem zielonym i jest to klawisz Zasilania, używany do włączania i wyłączania zasilania i do ustawiania wyłącznika czasowego.  Po środku tego klawisza znajdują się dwa wyraźnie wyczuwalne punkty.

Poniżej klawisza Nagrywanie i klawisza Zasilanie, znajdują się 4 klawisze funkcyjne: 2 po lewej i 2 po prawej stronie jednostki.  Górny lewy klawisz to klawisz Idź do, używany do nawigacji po stronach i nagłówkach. Dolny lewy klawisz to klawisz zakładka, używany do nawigacji po zakładkach, ich wstawiania i usuwania.  Prawy górny klawisz to klawisz Menu, używany do otwierania Menu głównego.  Wciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby włączyć lub wyłączyć tryb opisywania klawiszy.  Prawy dolny klawisz to klawisz Tytuł, używany do zmiany tytułów lub nośnika.

Pomiędzy tymi czterema klawiszami funkcyjnymi, po środku urządzenia, znajduje się okrągły klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj otoczony czterema klawiszami strzałek: W górę, W dół, W lewo i W prawo.  Klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj jest lekko wklęsły i jest oznaczony kolorem niebieskim.  Jest używany do  uruchamiania/zatrzymywania odtwarzania i działa jako klawisz Enter w niektórych operacjach.   Klawisz W górę jest używany do przechodzenia w górę na liście opcji nawigacyjnych.  Jest także używany do zwiększania ustawień prędkości i tonu albo do anulowania operacji.  Klawisz W dół jest używany do przechodzenia w dół na liście opcji nawigacyjnych.  Jest również używany do zmniejszania ustawień prędkości i tonu albo do wykonywania funkcji klawisza Enter w pewnych operacjach. Klawisz W lewo jest używany do przemieszczania się w lewo w menu lub przemieszczania się wstecz w tytule.  Wciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby przewijać wstecz.  Klawisz W prawo jest używany do przechodzenia w prawo w menu lub do przechodzenia do przodu w danym tytule.   Wciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby przewijać do przodu.

Poniżej klawiszy funkcyjnych i strzałek znajduje się następna grupa dwunastu małych okrągłych klawiszy, ułożonych w 4 rzędach po 3.  Są one ogólnie nazywane klawiaturą numeryczną.   Klawiatura numeryczna jest ułożona dokładnie tak samo jak przyciski w telefonie.   W pierwszym wierszu są cyfry 1, 2 i 3.   W drugim wierszu są cyfry 4, 5 i 6.   W trzecim wierszu są cyfry 7, 8 i 9 a w czwartym wierszu są klawisz Gwiazdka, klawisz z cyfrą 0 i klawisz Funt/Krzyżyk.   Klawisz cyfry 5 posiada na sobie wypukły punkt, aby można było go łatwo zlokalizować.

Niektóre klawisze mają podwójne funkcje i są one wymienione poniżej:

•Cyfra 1 = zmiana prędkości lub tonu w połączeniu ze strzałką w górę lub w dół

•Cyfra 5 = klawisz Informacyjny.  Naciśnij raz, aby uzyskać listę informacji.  Naciskaj powtórnie, aby szybko kroczyć po liście informacji.  Wciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać datę i godzinę

•Cyfra 9 = Kopia

•Cyfra 0 = Pomoc.  Naciśnij raz, aby otworzyć lub zamknąć wbudowany plik pomocy.

•Gwiazdka = Cofnij/Anuluj

•Funt/Krzyżyk = Ponów/Enter

W całym tym podręczniku, termin "klawisz Enter" odnosi się do klawisza  Odtwarzaj/Zatrzymaj, klawisza strzałki W Dół lub do klawisza Funt/Krzyżyk.   Termin "klawisz Anuluj" odnosi się do klawisza strzałki W górę lub do klawisza Gwiazdka.

### 2.3.2.  Brzeg górny.

Na górnym brzegu PLEXTALK'a, znajdują się 2 gniazda - jedno po lewej stronie i jedno po środku.   Lewe gniazdo służy do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub wejścia liniowego, a środkowe do podłączenia słuchawek.   Wszystkie gniazda służą do podłączania wtyczek o średnicy 3.5mm stereo mini jack.

W górnym lewym rogu, znajduje się mały otwór, który jest przeznaczony do zaczepienia smyczy, jeśli jest potrzebna.

### 2.3.3.  Lewy brzeg.

Na lewym brzegu urządzenia, z grubsza na poziomie klawisza Nagrywania, znajduje się szczelina na karty SD.

### 2.3.4.  Prawy brzeg.

Na prawym brzegu urządzenia, znajdują się 2 przełączniki.   Górny przełącznik służy do zwiększania i zmniejszania głośności.   Przesunięcie przełącznika w kierunku do góry, zwiększa głośność.   Przesunięcie przełącznika w kierunku do dołu urządzenia, zmniejsza głośność.

Dolny przełącznik to klawisz Blokady klawiatury.  Służy do zabezpieczenia się przed przypadkowym wciśnięciem dowolnego innego klawisza, łącznie z klawiszem zasilania.   Przesunięcie przełącznika w kierunku do góry urządzenia blokuje wszystkie klawisze.   Przesunięcie przełącznika w kierunku do dołu zwalnia blokadę.

### 2.3.5.  Dolny brzeg.

Na dolnym brzegu urządzenia znajdują się dwa elementy.   Po lewej stronie jest mały okrągły otwór w kwadratowej osłonie.   Jest to gniazdo zasilania DC.   Po prawej stronie znajduje się nieco mniejszy prostokątny otwór.   Jest to gniazdo USB.

### 2.3.6.  Powierzchnia tylna.

Ostrożnie obróć swojego PLEXTALK'a i chwyć go jedną ręką przednią płaszczyzną w dół, trzymając koniec z grillem dalej od siebie.

Na środku tylnej powierzchni, znajdują się dwie podłużne wypukłości.   Są one na górnym końcu pokrywy baterii.   Kierując się w dół urządzenia, ciągle na tylnej powierzchni, znajdziemy prostokątny przycisk, który jest równy z powierzchnią.   Przycisk ten jest na dolnym końcu pokrywy baterii i służy do zwalniania pokrywy.

Aby zdjąć pokrywę baterii, naciśnij delikatnie w dół prostokątny przycisk koniuszkiem palca.   W tym samym czasie, użyj kciuka drugiej ręki, kładąc go na dwóch  wypukłościach, aby zsunąć pokrywę baterii w kierunku do dołu urządzenia.   Powinno to schodzić dość łatwo ale trzeba spróbować kilka razy aby osiągnąć wprawę.

## 2.4.  Wkładanie baterii.

W celu włożenia lub wymiany baterii, wykonaj następujące czynności:

•Wyłącz zasilanie i odłącz zasilacz.

•Zdejmij pokrywę baterii, jak opisano w poprzednim rozdziale i połóż PLEXTALK'a i pokrywę baterii na jednej stronie.

•Zlokalizuj nową baterię i obróć ją tak, by jedna krawędź, która jest całkowicie gładka, była ustawiona w kierunku od Ciebie a krawędź, która ma dwie wyraźne  wypukłości była skierowana w Twoją prawą stronę.   Te dwie wypustki są stabilizatorami baterii.

•Zakładając, że zrobiłeś to poprawnie, Powinny być tam dwie dalsze wypukłości, każda na jednym z dwóch pozostałych ścianek w pobliżu lewego dolnego rogu.   Zapamiętaj ich położenie, bo będą one przydatne, gdy spróbujesz wyjąć baterię później.

•Podnieś PLEXTALK'a, upewnij się, że przednia powierzchnia jest skierowana do dołu a gniazdo baterii jest bliżej Ciebie.   Ostrożnie włóż baterię do jej gniazda, wsuwając ją od lewej do prawej.

•Delikatnie wsuń stabilizatory baterii na miejsce a następnie naciśnij w dół delikatnie lewą stronę baterii, a powinna ona łatwo wsunąć się do gniazda.   Nie używaj siły do wkładania baterii, bo nie jest to potrzebne.

•Umieść pokrywę baterii nad gniazdem baterii, około 5 milimetrów od jej normalnej pozycji. Przyciskając pokrywę do gniazda baterii, delikatnie przesuwaj pokrywę baterii z powrotem w kierunku góry jednostki aż prostokątny przycisk wskoczy do pozycji zablokowane.

OSTRZEŻENIE:  Z tym urządzeniem powinieneś używać wyłącznie zalecanych baterii. Niespełnienie tego warunku może spowodować eksplozję lub pożar.

Uwaga:    Aby usunąć starą baterię, delikatnie unieś lewy dolny róg baterii używając paznokcia palca podkładając go pod jedną z dwóch wypustek, które znajdują się w lewym dolnym rogu baterii a następnie wyjmij ją ostrożnie z gniazda.   Wymaga to lekkiej wprawy, ale jest proste, jeśli zrozumiesz technikę.

## 2.5.  Ładowanie PLEXTALK'a.

W celu naładowania wewnętrznej baterii, powinieneś podłączyć PLEXTALK'a do gniazdka elektrycznego lub do komputera używając kabla USB.  Zrób to jak opisano poniżej:

•Połóż PLEXTALK'a przednią powierzchnią do góry, w jego normalnej pozycji do pracy. Aby załadować baterię, używając gniazdka elektrycznego, podłącz dostarczony zasilacz do gniazda zasilania - lewe, na dolnej powierzchni.   Następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.   Rozpocznie się ładowanie.

•Aby załadować baterię, używając połączenia USB, podłącz mniejszą wtyczkę długiego kabla USB do gniazda USB - prawe na dolnej powierzchni PLEXTALK'a. Następnie podłącz szerszy koniec kabla do wolnego gniazda USB w komputerze.   Upewnij się, że komputer jest włączony, i że ładowanie rozpoczęło się.

PRZESTROGA:  Nigdy nie używaj siły przy podłączaniu kabla USB, ponieważ możesz uszkodzić kabel lub port USB.

Uwaga: Ładowanie przez kabel USB działa gdy urządzenie jest wyłączone.

## 2.6.  Konserwacja i ochrona baterii.

### 2.6.1.  Ochrona jednostki.

Ostrożnie zetrzyj wszelki kurz i brud z PLEXTALK'a przy pomocy miękkiego materiału lekko nasączonego rozcieńczonym, neutralnym detergentem, a następnie wytrzyj go do sucha.

OSTRZEŻENIE:  Zawsze przed czyszczeniem wyłącz zasilanie i odłącz PLEXTALK od gniazdka elektrycznego.

### 2.6.2.  Ochrona baterii.

W celu utrzymania pełnej sprawności akumulatora, powinieneś wziąć pod uwagę następujące elementy:

•Akumulator normalnie powinien być ładowany przez cztery godziny, aby został w pełni naładowany.  Jednakże,  przy użyciu PLEXTALK'a po raz pierwszy, albo po miesiącu bezczynności, należy go podłączyć do gniazdka zasilania elektrycznego na co najmniej 24 godziny.

•Jeśli PLEXTALK nie będzie używany przez ponad miesiąc, wyjmij akumulator i przechowuj go w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności.

•Całkowity czas żywotności baterii zależy od częstotliwości jej używania i ładowania.   Jej pojemność zmniejsza się w raz z upływem czasu.    Jeśli czas używania po naładowaniu stanie się zbyt krótki, by było można sensownie pracować, wymień ją na nową.   Można ją kupić u lokalnego dystrybutora.   Twój sprzedawca powinien być w stanie doradzić Ci w sprawie recyklingu i pozbywania się zużytych baterii.

•Czas użyteczności może być zależny od panującej temperatury i warunków pracy.

W celu utrzymania wydajności baterii, następujące procedury powinny zostać wykonane co sześć miesięcy:

•Pełne ładowanie baterii.

•Praca na baterii aż do jej zupełnego rozładowania.

•Ponowne ładowanie.

### 2.6.3.  Znak przekreślonego kosza na śmieci.

Symbol znaku nazywanego "znakiem przekreślonego kosza na śmieci" jest nadrukowany na powierzchni baterii i wewnątrz gniazda baterii.

Uwaga: Symbol ten jest ważny tylko w krajach EU.

Znak tego symbolu odnosi się do dyrektywy 2006/66/EC.   Oznacza on, że baterie i akumulatory po ich zużyciu, powinny być separowane od pozostałych odpadów miejskich.   Jeśli poniżej pokazanego wyżej symbolu jest nadrukowany symbol chemiczny, to oznacza on, że ta bateria lub akumulator zawiera pewne stężenie metali ciężkich wymienione poniżej.

Hg: merkury (0.0005%)

Cd: kadm (0.002%)

Pb: ołów (0.004%)

Substancje te mogą powodować poważne zagrożenie dla człowieka i dla środowiska jeśli nie są przestrzegane odpowiednie procedury.  W Unii Europejskiej istnieje  system oddzielnego zbierania baterii i akumulatorów.   Prosimy zbierać baterie i akumulatory właściwie do lokalnego sposobu gromadzenia odpadów lub recyklingu.   Produkt nasz jest zaprojektowany i wykonany przy użyciu komponentów baterii i akumulatorów, które mogą być poddawane recyklingowi lub przetworzone do ponownego użycia.

## 2.7.  Włączanie i wyłączanie PLEXTALK'a.

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, postępuj według poniższych wskazówek:

•Naciśnij i przytrzymaj klawisz Zasilania, aby włączyć urządzenie.   Gdy zasilanie zostanie włączone, lewa dioda LED będzie świecić najpierw kolorem pomarańczowym, a następnie zielonym.

•Wciśnij i przytrzymaj klawisz Zasilanie, aby włączyć tryb oszczędzania energii. Aby wyłączyć zasilanie zupełnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz Zasilania przez następnych kilka sekund.

Uwaga: Gdy PLEXTALK znajduje się w trybie oszczędzania energii, naciśnięcie dowolnego klawisza wznawia jego pracę. Następnie zostanie wypowiedziany czas.

Uwaga: Gdy PLEXTALK znajduje się w trybie oszczędzania energii, jednostka jest w trybie czuwania i wyczerpuje baterię wolniej.

Uwaga: Po wyłączeniu zasilania lub po tym jak bateria zostanie wyjęta, proces uruchamiania systemu zajmuje około 40 sekund.

Uwaga:  Jeśli podczas wyłączania zasilania klawisz Zasilanie nie zostanie przytrzymany wystarczająco długo, to zostanie aktywowany wyłącznik czasowy.

Uwaga:  Jeśli przełącznik blokady klawiatury jest włączony, to klawisz Zasilania nie działa.

## 2.8.  Funkcja opisu klawiszy.

Jak jej nazwa wskazuje, funkcja opisu klawiszy pozwala użytkownikowi uzyskać opis każdego klawisza w urządzeniu PLEXTALK.

•Włącz opis klawiszy wciskając i przytrzymując klawisz Menu przez około 5 sekund.   Teraz naciśnij dowolny klawisz na urządzeniu, a opis tego klawisza zostanie wypowiedziany.

•Wyłącz funkcję opisu klawiszy, wciskając i przytrzymując klawisz Menu przez około 5 sekund.

## 2.9.  Funkcja blokady klawiszy.

Blokada klawiszy może być używana do blokowania klawiszy i zabezpieczać przed ich przypadkowym działaniem.

•Aby zastosować blokadę, przesuń przełącznik blokady w kierunku do góry urządzenia.

•Aby odblokować PLEXTALK, pociągnij klawisz przełącznika blokady w kierunku do dołu urządzenia.

## 2.10.  Wkładanie i wyjmowanie karty SD

Aby włożyć kartę SD, wykonaj co następuje:

•Wyłącz zasilanie.

•Chwyć kartę SD tak, by ścięty róg znajdował się w prawym przednim rogu. Innymi słowy, ścięty róg powinien być bliżej dołu urządzenia.

•Włóż kartę SD do gniazda kart pamięci, znajdującego się na lewej ściance urządzenia.

•Wciśnij kartę w całości do gniazda, upewniając się, że zewnętrzna jej krawędź znajduje się w równej płaszczyźnie z obudową PLEXTALK'a.   Robiąc to, nie używaj nadmiernej siły.

Aby wyjąć kartę SD, wykonaj co następuje:

•Wyłącz zasilanie.

•Wciśnij kartę SD do wewnątrz, a następnie zwolnij ją.   Karta powinna wyskoczyć na zewnątrz, wysuwając zewnętrzną jej krawędź.

•Ostrożnie chwyć kartę i wyjmij ją z gniazda.

PRZESTROGA:  Gniazdo kart SD, znajdujące się w PLEXTALK'u jest zgodne wyłącznie z kartami SD lub  SDHC.   Wkładanie innych kart pamięci takich jak Memory Stick lub MultiMedia Card, będzie przyczyną awarii i nie powinno być stosowane.

Uwaga:  Karty SD posiadają przełącznik blokujący, który pozwala zabezpieczać dane, jeśli sobie tego życzysz.   Jest on umieszczony na lewej stronie karty, dalej od ściętego narożnika.  Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji bliżej czołowej krawędzi karty, będziesz w stanie nagrywać i kasować tytuły. Jeśli przełącznik jest w pozycji dalszej od krawędzi czołowej, Twoje dane będą bezpieczne.

# 3.  Wprowadzenie do systemu menu.

Pewna liczba funkcji PLEXTALK'a jest dostępna przez wbudowany system menu.   Celem tego rozdziału jest umożliwienie zrozumienia struktury tego menu i pokazanie jak z niego korzystać.

## 3.1. Menu główne.

Na najwyższym poziomie jest menu główne, zawierające 7 elementów.  Są to:

•Edycja - pozwala na prostą edycję nagrań DAISY.

•Ustawienia nagrywania - pozwala wybrać różne ustawienia nagrywania lub ustawić swoje własne parametry.

•Ustawienie odtwarzania – pozwala ustawić powtarzanie, albo zmienić sposób czytania nazwy albumów i ścieżek.

•Zakładka - pozwala określić jak będą odtwarzane znaczniki głosowe i pozwala skasować wszystkie znaczniki.

•Notatka głosowa - zachowuje krótkie notatki głosowe.

•Podkast – pozwala aktualizować listę odcinków i pobierać epizody.

•Zarządzanie nośnikiem - pozwala uzyskać informacje o nośniku, skompilować nagrany tytuł DAISY, skasować dane na karcie SD itp.

•Ustawienia systemowe - pozwala uzyskać informacje o systemie i kontrolować sposób wykonywania pewnych funkcji lub odtwarzania.

## 3.2.  Otwieranie i nawigowanie po menu.

Aby nawigować po menu, użyj następujących metod:

•Otwórz menu, naciskając jednokrotnie klawisz Menu.

•Aby wybrać różne opcje na tym samym poziomie menu, naciśnij albo klawisz W Lewo, aby przemieszczać się w lewo, albo klawisz W Prawo, aby przemieszczać się w prawo.   Gdy przejdziesz do nowej opcji, jej nazwa zostanie wypowiedziana.

•We wszystkich Menu, jeśli będziesz ciągle przemieszczał się w tym samym kierunku, to ewentualnie powrócisz do punktu początkowego, ponieważ to menu zostało zaprojektowane, by można było poruszać się w nim cyklicznie dokoła.

•Aby wybrać opcję menu, wciśnij klawisz Enter.   Zakładając, że istnieje podmenu, i jest ono dostępne w tym momencie, zostaniesz przeniesiony o jeden poziom w dół w strukturze menu i zostaniesz umieszczony na odpowiednim podmenu.

•Aby przejść o jeden poziom w górę, naciśnij klawisz W górę.

•Aby natychmiast opuścić menu, z dowolnego poziomu w strukturze, naciśnij klawisz Menu.

## 3.3.  Skróty do wybierania elementów menu.

Możesz zarejestrować i wybierać określony skrót elementu menu używając klawiatury numerycznej.

Aby zarejestrować określony element menu, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu i przejdź do elementu , który chcesz zarejestrować.

•Przy wciśniętym i trzymanym  klawiszu Menu, naciśnij i przytrzymaj wybrany klawisz numeryczny aż usłyszysz dźwięk potwierdzenia. Wówczas PLEXTALK skojarzy wskazany element menu z tą cyfrą.

Aby bezpośrednio wybrać określony element menu, wykonaj co następuje:

•Przy wciśniętym i trzymanym klawiszu Menu, naciśnij i zwolnij przypisany klawisz numeryczny. Następnie możesz wybrać określony element menu.

# 4.  Skonfiguruj swój PLEXTALK.

## 4.1.  Wybieranie preferowanego głosu syntetycznego.

Masz możliwość wyboru dwóch syntetycznych głosów spośród głosów TTS. Aby wybrać Twój ulubiony głos text to speech, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia systemowe" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Wybierz głos syntezatora mowy" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać ulubiony głos i zatwierdź go, naciskając klawisz Enter. PLEXTALK zapisze Twój wybór jako nowe ustawienia domyślne i wyjdzie z menu System.

Uwaga:  Jeśli zmienisz języki, PLEXTALK uruchomi się ponownie.

## 4.2.  Ustawianie wysokości głosu syntezatora.

Aby dostroić wysokość głosu wbudowanego syntezatora, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć główne menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia systemowe" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustaw wysokość mowy syntezatora" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać swoje ulubione ustawienia tonu, w zakresie od -5 do +5 z 0 jako ustawienie normalne i wybierz je, naciskając klawisz Enter.

## 4.3.  Ustawienia daty i czasu.

Aby ustawić datę i czas wewnętrznego zegara, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia systemowe" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Wybierz opcję "Ustaw datę i czas systemowy" z menu i naciśnij Enter.

•Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać bieżący rok w postaci czterech cyfr i naciśnij Enter albo naciśnij  tylko Enter, aby zaakceptować aktualne ustawienie.

•Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać bieżący miesiąc w postaci jednej lub dwóch cyfr, a następnie  naciśnij Enter albo naciśnij  tylko Enter, aby zaakceptować bieżące ustawienie.

•Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać bieżący dzień w postaci jednej lub dwóch cyfr, a następnie  naciśnij Enter albo naciśnij  sam klawisz Enter, aby zaakceptować bieżące ustawienie.

•Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać bieżący czas w postaci czterech cyfr i naciśnij Enter.  Użyj zer wiodących, gdy są konieczne.

•Jeśli chcesz wybrać ustawienia AM lub  PM, to przed klawiszem enter, użyj klawiszy w Lewo lub w Prawo, aby dokonać wyboru.

•Potwierdzeniem będzie wypowiedzenie daty i czasu, które właśnie wprowadziliśmy.

Uwaga:  Przy wpisaniu błędnej liczby, naciśnij klawisz Anuluj, aby usunąć wpisaną liczbę.

Uwaga:  Aby sprawdzić bieżącą datę i czas, naciśnij i przytrzymaj klawisz z cyfrą 5.

## 4.4.  Wybieranie ulubionego dźwięku oczekiwania.

Gdy PLEXTALK jest zajęty, na przykład w czasie otwierania nośnika, odtwarzany jest dźwięk, który wskazuje, że dana akcja jest wykonywana. Aby wybrać preferowany dźwięk oczekiwania, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia systemowe" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza w Lewo lub w Prawo, aby przejść do opcji "Wybierz dźwięk oczekiwania" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza w Lewo lub w Prawo aby posłuchać dostępnych opcji i naciśnij klawisz Enter, gdy będziesz na dźwięku oczekiwania, który preferujesz.

## 4.5.  Wybieranie dźwięku potwierdzenia naciśnięcia klawisza.

PLEXTALK udostępnia dwie opcje wyboru dźwięku potwierdzenia naciśnięcie klawisza, włącz lub wyłącz. Aby wybrać dźwięk potwierdzenia naciśnięcie klawisza, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia systemowe" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza w Lewo lub w Prawo, aby przejść do opcji "Wybierz dźwięk potwierdzenia naciśnięcie klawisza" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać opcję  albo "Dźwięk potwierdzenia naciśnięcia klawisza włączony" lub "Dźwięk potwierdzenia naciśnięcia klawisza wyłączony", i wybierz ją wciskając klawisz Enter. PLEXTALK zapisze nowy wybór w ustawieniach domyślnych i uruchomi się ponownie.

# 5.  Funkcje zarządzania energią.

## 5.1.  Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.

Kiedy PLEXTALK pracuje na zasilaniu bateryjnym i poziom zasilania spadnie do poziomu od którego konieczne jest ponowne ładowanie baterii, PLEXTALK powie "Słaba bateria".   Wówczas odtwarzacz powinien wyłączyć się po jednej minucie.    Jeśli nadal chcesz używać PLEXTALK'a, to Powinieneś podłączyć zasilacz AC.

## 5.2.  Funkcja automatycznego wyłączania.

W celu oszczędzenia energii baterii, PLEXTALK powinien wyłączyć się automatycznie po dwuminutowym okresie bezczynności, nawet jeżeli poziom baterii jest ciągle  OK.

Gdy PLEXTALK jest podłączony do prądu lub do urządzenia USB, to PLEXTALK automatycznie przełącza się do trybu oszczędzania energii po piętnastu minutach bezczynności.

## 5.3.  Funkcja wymuszonego wyłączenia.

Jeśli z jakiegoś powodu, PLEXTALK nie wyłączy się albo nie jesteś w stanie użyć żadnego klawisza, możesz spróbować użyć funkcji wymuszonego wyłączenia, jako alternatywy do wyjęcia baterii.

Aby użyć funkcji wymuszonego wyłączenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania przez okres dłuższy niż 10 sekund, a następnie zwolnij klawisz zasilania. PLEXTALK powinien wyłączyć się.

Uwaga:  Jeśli sposób ten nie działa, a Twój PLEXTALK jest ciągle włączony, powinieneś odłączyć zasilacz, wyjąć baterię i włożyć ją ponownie.

## 5.4.  Funkcja wyłącznika czasowego.

Funkcja wyłącznika czasowego pozwala określić liczbę minut lub godzin, po których, PLEXTALK zostanie wyłączony.

### 5.4.1.  Ustawienie wyłącznika czasowego.

Aby ustawić wyłącznik czasowy, wykonaj co następuje:

•Naciśnij i szybko zwolnij klawisz Zasilania.   PLEXTALK powie, "Wyłącznik czasowy.  15 minut.  Ustawione."

•Naciśnij i zwolnij klawisz Zasilania ponownie, aby zwiększyć czas pozostały do wyłączenia.   Po każdym naciśnięciu, ustawienie wyłącznika czasowego zwiększy się na  30 minut, 45 minut, 1 godzinę, 1 godzinę 30 minut i 2 godziny.

### 5.4.2.  Anulowanie wyłącznika czasowego.

Aby anulować wyłącznik czasowy, wykonaj co następuje:

•Naciśnij i szybko zwolnij klawisz Zasilania.   PLEXTALK poinformuje Cię, że wyłącznik czasowy jest aktualnie włączony i poda liczbę minut, które pozostały do wyłączenia.

•Powtarzaj naciskanie klawisza Zasilania aż PLEXTALK powie "Wyłączone".

# 6.  Opcje odtwarzania, wspólne dla wszystkich formatów.

PLEXTALK jest w stanie odtwarzać następujące formaty.

•Książki DAISY

•Muzyka:  MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ i Ogg Vorbis.

•Pliki tekstowe: Format tekstowy, format Microsoft Word .doc, .docx lub format HTML.

•Książki Audio: Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ i Ogg Vorbis.

•Podkast

•Radio internetowe

Uwaga:    Jeśli płyta CD zawiera wiele różnych typów danych, na przykład, pliki DAISY  i pliki Audio, to PLEXTALK rozpozna tylko jeden rodzaj zawartości.

Uwaga:  Pliki Word i pliki WMA na zewnętrznym nośniku  USB CD/DVD nie mogą być odtwarzane.

## 6.1.  Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania.

Aby uruchomić lub zatrzymać odtwarzanie, wykonaj co następuje:

•Aby uruchomić odtwarzanie, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.   PLEXTALK rozpocznie odtwarzanie od miejsca, w którym został poprzednio zatrzymany.

•Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

## 6.2.  Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu.

Funkcja szybkiego przewijania w tył lub w przód wykorzystuje klawisze W Lewo i W Prawo, znajdujące się po obu stronach klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj.

•Aby przewinąć do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz W Lewo.  Gdy zwolnisz klawisz rozpocznie się odtwarzanie.

•Aby przewinąć do przodu, naciśnij i przytrzymaj klawisz W Prawo.  Gdy zwolnisz klawisz rozpocznie się odtwarzanie.

Podczas odtwarzania książki DAISY lub pliku audio, jeśli naciśniesz i przytrzymasz któryś z klawiszy W Lewo lub W Prawo, szybkie przewijanie do tyłu i szybkie przewijanie do przodu będzie przewijało o 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund 1 minutę, 2 minuty, 3 minuty, i tak dalej.   Jeśli klawisz zostanie zwolniony przed wypowiedzianą opcją "1 minuta", to odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym klawisz zostanie zwolniony.  Jeśli klawisz zostanie zwolniony po tym punkcie, przewijanie do tyłu lub przewijanie do przodu będzie kontynuowane aż do naciśnięcia klawisza Odtwarzaj/Zatrzymaj.

Uwaga: Nie ma funkcji, które umożliwiały by szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu radia internetowego.

## 6.3.  Zmiana głośności odtwarzania.

Głośność może być regulowana w zakresie od 0 do 25, z krokiem postępu o 1, przy czym 0 oznacza ciszę, a 25 maksymalną głośność.   Głośność podpowiedzi jest ustawiana razem z głośnością odtwarzania.

•Aby zwiększyć głośność odtwarzania, albo powtarzaj przesuwanie do góry suwaka głośności, zwiększając za każdym razem o jeden poziom, albo przytrzymaj suwak w pozycji do góry aż osiągniesz oczekiwany poziom.

•Aby zmniejszyć głośność odtwarzania, albo powtarzaj przesuwanie do dołu suwaka głośności, ściszając za każdym razem o jeden poziom, albo przytrzymaj suwak w pozycji do dołu aż osiągniesz oczekiwany poziom.

## 6.4.  Zmiana prędkości odtwarzania.

Jest 11 ustawień prędkości w zakresie od minus 2 do plus 8, które mogą być ustawiane co 1 poziom.  Normalna prędkość jest w pozycji 0.   Minus 2 oznacza połowę normalnej prędkości, plus 4 to podwójna prędkość a plus 8 to potrójna prędkość.

•Aby zwiększyć szybkość odtwarzania, naciśnij jednokrotnie klawisz z cyfrą 1, a następnie naciśnij klawisz W Górę.

•Aby zmniejszyć prędkość odtwarzania, naciśnij jednokrotnie klawisz z cyfrą 1, a następnie naciśnij klawisz W Dół.

Uwaga:  Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza w Górę lub W Dół, spowoduje płynną zmianę prędkości w odpowiednim kierunku.

Uwaga: Prędkość odtwarzania radia internetowego nie może być zmieniana.

## 6.5.  Zmiana tonu audio.

Jest 13 ustawień barwy tonu w zakresie od minus 6 do plus 6, które mogą być ustawiane co 1 poziom.

•Aby podwyższyć barwę  tonu, naciśnij dwukrotnie klawisz z cyfrą 1, a następnie naciśnij klawisz W Górę.

•Aby obniżyć barwę  tonu, naciśnij dwukrotnie klawisz z cyfrą 1, a następnie naciśnij klawisz W Dół.

Uwaga:    Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza w Górę lub W Dół, spowoduje płynne ustawianie barwy tonu w odpowiednim kierunku.

## 6.6.  Zmiana głośności komunikatów.

Głośność komunikatów głosowych może być regulowana. Jest 11 ustawień głośności w zakresie od minus 5 do plus 5, które można zmieniać co 1 poziom. Aby ustawić głośność komunikatów, wykonaj co następuje:

•Naciśnij trzykrotnie klawisz z cyfrą 1.

•Naciśnij klawisz W Górę, aby zwiększyć głośność komunikatów lub naciśnij klawisz W Dół, aby zmniejszyć głośność komunikatów głosowych.

Uwaga: Gdy zmieniana jest głośność odtwarzania, zmienia się również głośność komunikatów głosowych proporcjonalnie do głośności odtwarzania.

## 6.7.  Zmiana prędkości komunikatów.

Prędkość komunikatów głosowych może być zmieniana niezależnie od prędkości odtwarzania. Jest 11 ustawień prędkości w zakresie od minus 2 do plus 8, które mogą być ustawiane co 1 poziom.  Aby niezależnie ustawić prędkość komunikatów, wykonaj co następuje:

•Naciśnij czterokrotnie klawisz z cyfrą 1.

•Naciśnij klawisz W Górę, aby zwiększyć prędkość komunikatów lub naciśnij klawisz W Dół, aby zmniejszyć prędkość komunikatów głosowych.

## 6.8.  Dostęp do menu nawigacji.

Jedną z najbardziej użytecznych funkcji PLEXTALK'a jest możliwość wyboru sposobu nawigacji.  Aby użyć menu nawigacji, wykonaj co następuje:

•Użyj klawiszy W Górę i W Dół, aby przemieszczać się w górę lub w dół po menu nawigacji.  Elementy, które słyszysz są dostępnymi w tym momencie opcjami w menu nawigacji.

•Mając wybrany swój preferowany sposób nawigacji, możesz teraz użyć klawiszy W Lewo lub  W Prawo, aby przemieszczać się do tyłu lub do przodu na wybranym poziomie nawigacji.

•Na przykład, Jeśli przy pomocy klawiszy W Górę lub W Dół, wybierzesz opcję "Poziom 1", a następnie użyjesz klawiszy W Lewo lub W Prawo, będziesz mógł przejść do poprzedniego lub do następnego nagłówka poziomu 1.

## 6.9.  Wybieranie nośnika i tytułu.

Czasami możesz chcieć przełączyć się z używania karty SD na nośnik USB lub odwrotnie.  Możesz to zrobić, jak opisano poniżej:

•Naciskaj wielokrotnie klawisz Tytuł aż ogłoszony zostanie żądany nośnik.   PLEXTALK będzie sekwencyjnie przechodził pomiędzy 3 dostępnymi opcjami, "Karta SD", "USB" i "Notatki głosowe".

•Po ogłoszeniu żądanego nośnika, naciskaj klawisz W Lewo lub W Prawo, aby przemieszczać się po zawartości dostępnej na tym nośniku.

•Gdy znajdziesz się na elemencie, który chcesz odtworzyć, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, a odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, na którym zostało ono poprzednio zakończone w tym elemencie.

## 6.10.  Nawigacja po tytułach.

W sytuacjach, gdy na karcie SD lub nośniku USB znajduje się wiele elementów, możesz chcieć przełączyć się z elementu, który jest obecnie słuchany na inny.

### 6.10.1. Jak nawigować po tytułach

Możesz wybrać swój ulubiony tytuł używając poziomów "kategorii", "folderu", "tytułu" i "pliku". Na poziomie "kategoria", są "Tytuł DAISY", "Nagrania", "Muzyka", "Tekst", "Książki Audio", "Podkast" i "Radio internetowe".  Aby przeszukać tytuły za pomocą nawigacji po tytułach, wykonaj co następuje:

•Naciskaj wielokrotnie klawisz Tytuł aż usłyszysz nośnik, na który chcesz przejść.

•Naciskaj klawisz W Górę lub W Dół, aby wybrać poziom nawigacji po tytułach począwszy od  "kategorii", "folderu", "tytułu" lub "pliku".

•Naciskaj klawisz W Lewo lub W Prawo, aby przemieszczać się sekwencyjnie na wybranym poziomie.

•Po wybraniu poziomu "folder" lub "kategoria", jeśli ten folder lub kategoria  zawiera tytuł lub album, który chcesz odtwarzać, naciśnij klawisz W Dół jednokrotnie lub dwukrotnie, aby przełączyć się na poziom "tytuł".  PLEXTALK powie "Wybierz tytuł". Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wyszukać tytuł, który chcesz odtwarzać.

•Po wybraniu poziomu "tytuł" lub "plik", możesz wybrać ulubiony tytuł lub plik.

•Jeśli chcesz odtworzyć wybrany tytuł, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.  Odtwarzanie rozpocznie się od pozycji, w której zostało ono poprzednio zatrzymane.

Uwaga: Nawigacja po plikach jest dostępna w kategoriach "Muzyka", "Książki Audio" i "Podkast", lecz nie jest dostępna w pozostałych.

Uwaga: Książki Audio z Audible nie mają możliwości nawigacji po plikach.

### 6.10.2. Jak odtwarzać muzykę

Sekcja ta pokazuje jak wyszukiwać Twoją ulubioną muzykę.

< Odtwarzanie całej muzyki >

Są dwa sposoby odtwarzania całej muzyki. Użyj klawisza W Górę lub W Dół, aby wybrać poziom "Kategoria", następnie użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać kategorię "Muzyka" i naciśnij klawisz Enter. Albo, użyj klawisza W Górę lub W Dół, aby wybrać poziom "Tytuł" lub "Folder", następnie użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać "Cała muzyka" i naciśnij klawisz Enter.

< Odtwarzanie pojedynczego albumu >

Wybierz swój ulubiony album na poziomie "Tytuł", a następnie naciśnij klawisz Enter. Odtwarzany będzie tylko ten album.

< Odtwarzanie pojedynczej ścieżki >

Wybierz swoją ulubioną ścieżkę na poziomie "Plik", a następnie naciśnij klawisz Enter. Odtwarzana będzie tylko ta ścieżka.

< Odtwarzanie albumów w folderze >

Wybierz swój ulubiony folder na poziomie "Folder", a następnie naciśnij klawisz Enter. Po naciśnięciu klawisza Enter, wszystkie albumy w tym folderze staną się dostępne do odtwarzania.

< Odtwarzanie "Powtarzane" lub "Losowe" >

Możesz użyć odtwarzania "Powtarzanego" lub "Losowego" dla wyboru, dla którego nacisnąłeś klawisz Enter.

## 6.11. Idź bezpośrednio do tytułu

Aby bezpośrednio przejść do tytułu, wykonaj co następuje:

•Naciskaj wielokrotnie klawisz Tytuł aż usłyszysz nośnik, na który chcesz przejść.

•Naciskaj klawisz W Górę lub W Dół, aby wybrać “poziom kategorii”.

•Używaj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać Twoją ulubioną kategorię.

•Wpisz numer tytułu, do którego chcesz przejść i naciśnij klawisz Enter.

•Naciśnij ponownie klawisz Enter, aby odtworzyć tytuł.

## 6.12. Przełączanie porządku sortowania tytułów

Po wybraniu tytułu, możesz zmienić porządek sortowania tytułów.  Istnieją trzy rodzaje porządków sortowania: "Lista wszystkich tytułów", "Lista ostatnio używanych tytułów" i "Nowa lista tytułów".

•Lista wszystkich tytułów: Wszystkie pliki i foldery są sortowane według ich nazw.

•Lista ostatnio używanych tytułów: Tytuły są sortowane według daty odtwarzania.

•Nowa lista tytułów: Tytuły są sortowane według znacznika czasowego pliku.

Aby odtworzyć ostatnio odtwarzany tytuł, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Tytuł.

•Naciśnij wielokrotnie klawisz Idź do, aby wybrać "Lista ostatnio odtwarzanych tytułów".

•Użyj klawisza W Górę lub W Dół, aby wybrać albo “Kategoria” lub “Tytuł” i użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać tytuł, który chcesz.  A następnie naciśnij klawisz Enter, aby odtwarzać.

•Albo, używając klawiatury numerycznej, wprowadź numer tytułu, który chcesz i naciśnij klawisz Enter, aby go wybrać.  Następnie wciśnij klawisz Enter jeszcze raz, aby uruchomić odtwarzanie.

Uwaga: PLEXTALK zapamiętuje do dziesięciu tytułów w każdej z kategorii.

## 6.13.  Uzyskiwanie informacji o nośniku i tytule.

Aby uzyskać różnego rodzaju informacje na temat bieżącego nośnika i tytułu, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zarządzanie nośnikiem" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Informacje o tytule i nośniku" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK ogłosi informacje o bieżącym nośniku i tytule.

•Gdy zanotujesz oczekiwaną informację, naciśnij klawisz Enter, aby wyjść z menu Systemowego.

## 6.14.  Uzyskiwanie informacji  o stanie aktualnym.

Możesz uzyskać zakres informacji dotyczących aktualnego stanu , o nagłówku, stronie, zakładce i tym podobnych.   Niezależnie czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania czy nie, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz z cyfrą 5.

•Wypowiedziany zostanie zakres informacji.

•Jeśli nie chcesz słuchać wszystkich tych informacji, a chcesz przeskakiwać po pojedynczych elementach trochę szybciej, to możesz to zrobić, naciskając powtórnie klawisz z cyfrą 5.

•Jeśli usłyszysz to co chciałeś usłyszeć, to możesz zatrzymać odczytywanie informacji, naciskając klawisz Enter.

•Naciśnij i przytrzymaj klawisz z cyfrą 5, aby usłyszeć bieżącą datę i czas.

## 6.15.  Wybieranie trybu odtwarzania.

Aby wybrać ustawienia losowe lub powtarzanie z trybu odtwarzania, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza w Lewo lub w Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia odtwarzania" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia wybierania losowego i powtarzania" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza w Lewo lub w Prawo, aby przejść do preferowanego trybu odtwarzania i wybierz go, naciskając klawisz Enter.

## 6.16.  Używanie zakładek.

### 6.16.1.  rodzaje zakładek.

Poniżej przedstawiono 3 rodzaje zakładek, które mogą być używane w PLEXTALK'u:

•Zakładki numerowane; Możesz wstawić do 10000 zakładek numerowanych.   Każda z zakładek ma przypisaną unikalną liczbę z zakresu od 1 do 65000.

•Zakładki głosowe; Są to zakładki numerowane, którym towarzyszą przypisane nagrania głosowe.   Zakładki głosowe używają pamięci.   Dostępna całkowita pojemność pamięci pozwala na nagranie około 30 minut.   Jeśli spróbujesz przekroczyć ten przydział, najstarsza zakładka, która nie była ostatnio używana zostanie usunięta, przed utworzeniem nowej.

•Znaczniki wznawiania; Dla Każdego tytułu, albumu lub pliku tekstowego, bieżąca pozycja odtwarzania zostanie zapisana, tak by odtwarzanie od tej pozycji mogło zostać wznowione następnym razem, gdy tytuł, album lub plik tekstowy zostanie użyty.   Znaczniki wznawiania są wstawiane automatycznie przez PLEXTALK, gdy przechodzisz do następnego tytułu, albumu oraz pliku, lub gdy wyłączasz odtwarzacz.   Żadna akcja z Twojej strony nie jest wymagana.

Uwaga:  PLEXTALK będzie pamiętał zakładki wznawiania do 1000 tytułów, albumów lub plików tekstowych.

### 6.16.2.  Wstawianie zakładek.

Aby wstawić zakładkę numerowaną, niezależnie od tego czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania czy nie, wykonaj co następuje:

•Naciśnij dwukrotnie klawisz Zakładka.

•Używając klawiatury numerycznej, wprowadź liczbę, do której chcesz przypisać daną zakładkę.  Jeśli pozwolisz, by numer przypisał PLEXTALK, nie wprowadzaj numeru lub wprowadź liczbę "0".

•Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić lub klawisz Anuluj, aby wyczyścić wpisany numer.

Uwaga:  Gdy zezwalasz by PLEXTALK przypisywał numer, PLEXTALK wybiera najmniejszą liczbę z nieużywanych.

Aby wstawić zakładkę głosową, niezależnie od tego czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania czy nie, wykonaj co następuje:

•Naciśnij dwukrotnie klawisz Zakładka.

•Używając klawiatury numerycznej, wprowadź numer do którego chcesz przypisać daną zakładkę głosową. Jeśli pozwolisz, by numer przypisał PLEXTALK, nie wprowadzaj numeru lub wprowadź liczbę "0".

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Nagrywanie, aby zatwierdzić lub klawisz Anuluj, aby wyczyścić wpisany numer.

•Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagrywanie, a następnie  wypowiedz swoją notatkę głosową.

•Zwolnij klawisz Nagrywanie gdy skończysz.   PLEXTALK potwierdzi, że zakładka głosowa została wstawiona.

### 6.16.3.  Nawigowanie do zakładek.

Aby przeskoczyć do zakładki numerowanej lub zakładki głosowej, niezależnie od tego czy PLEXTALK jest w trakcie odtwarzania czy nie, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Zakładka.

•Używając klawiatury numerycznej, wprowadź numer zakładki, do której chcesz przejść.

•Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić lub klawisz Anuluj, aby wyczyścić wpisany numer.

•Gdy zostanie wprowadzony poprawny numer zakładki, PLEXTALK przejdzie do miejsca, gdzie znajduje się zakładka i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Jak tylko wprowadzisz zakładkę do tytułu, albumu lub pliku, to opcja "Zakładka" w menu nawigacji, stanie się dostępna.   W celu przejścia do następnej zakładki z mniejszym lub większym numerem, wykonaj co następuje:

•Użyj klawisza W Górę lub W Dół, aby przejść do opcji "Zakładka" w menu nawigacji.

•Naciśnij klawisz W Lewo, aby przejść do następnej zakładki z niższym numerem.   Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

•Naciśnij klawisz W Prawo, aby przejść do następnej zakładki z wyższym numerem.   Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

### 6.16.4.  Usuwanie zakładek.

Aby usunąć zakładkę numerowaną lub zakładkę głosową, procedura jest identyczna i przedstawia się  jak poniżej:

•Naciśnij klawisz Zakładka 3 razy.

•Używając klawiatury numerycznej, wprowadź numer zakładki, którą chcesz usunąć.

•Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić lub klawisz Anuluj, aby wyczyścić wpisany numer.

•Gdy potwierdzisz operację, PLEXTALK usunie określoną zakładkę z bieżącego tytułu lub albumu i potwierdzi to przy pomocy wypowiedzianego komunikatu.

Jeśli chcesz usunąć wszystkie zakładki w tytule DAISY lub w pliku tekstowym, lub wyczyścić wszystkie zakładki ze wszystkich albumów, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu, aby otworzyć główne menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zakładka" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza w Lewo lub w Prawo, aby przejść do opcji "Usuń wszystkie zakładki w bieżącym tytule" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie tej czynności.  Jeśli chcesz to wykonać, naciśnij klawisz Enter, a PLEXTALK powie "Usunięte".

Uwaga:  Procedura ta usunie wszystkie zakładki wyłącznie w bieżącym tytule DAISY lub pliku tekstowymi nie wpłynie na zakładki w innych tytułach i plikach.

### 6.16.5.  Włączanie i wyłączanie wymawiania zakładek głosowych.

Gdy używasz zakładek głosowych, możesz wybrać czy chcesz je słyszeć czy nie w czasie odtwarzania. Aby włączyć lub wyłączyć zakładki głosowe, postępuj według poniższych wskazówek:

•Naciśnij klawisz Menu, aby otworzyć główne menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zakładka" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienie odtwarzania dla zakładki głosowej" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza w Lewo lub W Prawo, aby wybrać albo "Zakładka głosowa włączona" lub "Zakładka głosowa wyłączona" i naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić swój wybór.

## 6.17.  Zrozumienie jak PLEXTALK grupuje pliki i foldery.

Gdy PLEXTALK otwiera kartę SD lub nośnik USB, automatycznie szacuje zawartość i grupuje elementy na  "Tytuł DAISY", “Nagrania”, "Muzyka", "Tekst", "Książka audio", "Podkast" i "Radio internetowe", bez względu na to, gdzie te elementy są zapisane na nośniku.   Gdy później nawigujesz po tytułach, są już one dla Ciebie uporządkowane bez względu na to, gdzie są fizycznie rozmieszczone na nośniku.

Na przykład, jeśli masz 3 pliki tekstowe w folderze głównym a 2 inne w podfolderze, PLEXTALK pokaże je jako 5 plików tekstowych zapisanych w dwóch folderach.

Jeśli istnieje wiele typów zawartości takich jak Tytuły DAISY, pliki Audio lub pliki tekstowe, PLEXTALK automatycznie je posortuje według ich typu i nazwy.

# 7.  Odtwarzanie tytułów DAISY.

Rozdział ten opisuje dodatkowe funkcje, które można używać w czasie odtwarzania tytułu DAISY.

## 7.1.  Nawigacja po nagłówkach.

Są dwa sposoby nawigowania po nagłówkach w tytule DAISY.  Możesz albo przechodzić bezpośrednio do nagłówków, albo możesz przemieszczać się po dostępnych nagłówkach za każdym razem o jeden.

Aby przejść bezpośrednio do określonego nagłówka, wykonaj co następuje:

•Naciśnij dwukrotnie klawisz Idź do.

•Używając klawiatury numerycznej, wpisz numer nagłówka, do którego chcesz przejść.

•Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić lub klawisz Anuluj, aby wyczyścić wpisany numer.

Aby nawigować po kolejnych nagłówkach, używając poziomów nagłówka, wykonaj co następuje:

•Użyj klawisza W Górę albo W Dół, aby przejść do żądanego poziomu nagłówka, na przykład Poziom 1, Poziom 2 itd.

•Naciśnij klawisz W Lewo, aby przejść w tył do poprzedniego nagłówka na wybranym poziomie.

•Naciśnij klawisz W Prawo, aby przejść w przód do następnego nagłówka na wybranym poziomie.

Uwaga:  W czasie nawigowania tym sposobem, PLEXTALK będzie zatrzymywał się na każdym nagłówku, który ma poziom taki sam lub wyższy niż ten, który wybrałeś.   Na przykład, Jeśli wybierzesz nawigację na Poziomie  3, to gdy przejdziesz w tył lub w przód, PLEXTALK będzie znajdował wszystkie nagłówki Poziomu 1, Poziomu 2 i Poziomu 3.

## 7.2.  Przechodzenie do początku lub końca tytułu.

Aby przejść na początek tytułu, wykonaj co następuje:

•Naciśnij dwukrotnie klawisz Idź do.

•Naciśnij klawisz Enter a pozycja odtwarzania zostanie przeniesiona na początek bieżącego tytułu.

Aby przejść na koniec tytułu, wykonaj co następuje:

•Naciśnij dwukrotnie klawisz Idź do.

•Naciśnij klawisz numeryczny 0, następnie klawisz Enter a pozycja odtwarzania zostanie przeniesiona na koniec bieżącego tytułu.

## 7.3.  Nawigacja po stronach.

Nawigowanie po stronach jest bardzo podobne do nawigacji po nagłówkach.

Aby przejść bezpośrednio na określoną stronę, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Idź do.

•Używając klawiatury numerycznej, wpisz numer strony, na którą chcesz przejść.

•Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić lub klawisz Anuluj, aby wyczyścić wpisany numer.

Aby nawigować po kolejnych stronach, wykonaj co następuje:

•Użyj klawisza W Górę lub W Dół, aby przejść do opcji "Strona" w menu nawigacji.

•Naciśnij klawisz W Lewo, aby przejść w tył do poprzedniej strony.

•Naciśnij klawisz W Prawo, aby przejść w przód do następnej strony.

Uwaga:  Jeśli w tytule nie istnieją znaczniki stron, to opcja "Strona" nie będzie wymieniana w menu nawigacji.

## 7.4.  Nawigacja po grupach.

Aby przejść w tył lub w przód za każdym razem o grupę, wykonaj co następuje:

•Użyj klawisza W Górę lub W Dół, aby przejść do opcji "Grupa" w menu nawigacji.

•Używaj klawisza W Lewo, aby przechodzić w tył, do poprzedniego elementu grupy w tytule.

•Używaj klawisza W Prawo, aby przechodzić w przód, do następnego elementu grupy w tytule.

Uwaga:  Jeśli w tytule nie istnieją znaczniki grup, to opcja "Grupa" nie będzie wymieniana w menu nawigacji.

## 7.5.  Nawigacja po frazach.

Aby przemieszczać się w tył lub w przód o jedną frazę, wykonaj co następuje:

•Aby przeskoczyć w tył o jedną frazę, naciskaj klawisz W Górę lub W Dół, aby wybrać opcję "Fraza" w menu nawigacji, a następnie wciśnij klawisz W Lewo.

•Aby przeskoczyć w przód o jedną frazę, naciskaj klawisz W Górę lub W Dół, aby wybrać opcję "Fraza" w menu nawigacji, a następnie wciśnij klawisz W Prawo.

## 7.6. Skok o 10 minut, skok o 30 sekund

Aby przeskoczyć o  10 minut lub o 30 sekund w formacie Audio DAISY, wykonaj co następuje:

•Użyj klawisza W Górę lub W dół, aby wybrać 10 minut lub 30 sekund.

•Aby przeskoczyć w przód o 10 minut lub o 30 sekund, wciśnij klawisz W Prawo.

•Aby przeskoczyć w tył o 10 minut lub o 30 sekund, wciśnij klawisz W Lewo.

## 7.7.  Nawigowanie o ekran, akapit, linię, zdanie, literowanie, słowo lub znak w przypadku trybu tekstowego DAISY.

Oprócz opcji nawigacji DAISY, pliki tekstowe DAISY będą udostępniać zawsze dodatkowe opcje nawigacyjne  "Ekran", "Akapit", "Linia", "Zdanie", "Literowanie", "Słowo" oraz "Znak".   Opcje te będą pojawiały się automatycznie w menu nawigacji, gdy otworzysz tego typu plik.

Proces nawigacji według dowolnej z tych opcji wygląda jak poniżej:

•Użyj klawisza W Górę lub W Dół, aby wybrać preferowaną metodę nawigacji, którą może być ekran, akapit, linia, zdanie, literowanie, słowo lub znak.

•Użyj klawisza W Lewo, aby przeskoczyć w tył o wybraną jednostkę.

•Użyj klawisza W Prawo, aby przeskoczyć w przód o wybraną jednostkę.

Uwaga:  "Ekran" oznacza 40 linii.

Uwaga:  Nawigacja literowaniem czyta każdy wyraz, a następnie go literuje.

## 7.8.  Nawigowanie procentowe.

Możesz nawigować wykorzystując procentową wartość zawartości pliku.   Aby nawigować posługując się  procentową wartością, wykonaj co następuje:

•Naciśnij trzykrotnie klawisz Idź do.

•Wpisz procentowo liczbę pomiędzy  0 procent a 100 procent, i wciśnij klawisz Enter. PLEXTALK przeniesie pozycję odtwarzania do tego miejsca.

## 7.9.  Tryb odtwarzania.

Gdy odtwarzasz tytuł DAISY, możesz wybierać spośród dwóch trybów odtwarzania.  Dostępne są następujące opcje:

•Odtwarzanie standardowe:  Odtwarza cały tytuł i zatrzymuje się na końcu.

•Powtarzanie tytułu: Bieżący tytuł będzie ciągle powtarzany aż do zatrzymania odtwarzania.

## 7.10. Ustawienie odtwarzania multimedialnego DAISY

DAISY multimedialne, to format DAISY, który zawiera zarówno pliki tekstowe jak i pliki audio.  Możesz wybrać który format będzie odtwarzany, gdy będziesz odtwarzał Multimedialne DAISY.

•Wybierz multimedialny tytuł DAISY.

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienie odtwarzania” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienie multimedialnego odtwarzania DAISY” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać “Audio” albo “Tekst” i wciśnij klawisz Enter.

# 8. Odtwarzanie "Nagrań"

Tytuły DAISY z folderu "PlexRecording" zostały podzielone na kategorię nazywaną "Nagrania".

Nagrywany przy pomocy PLEXTALK'a tytuł jest automatycznie zapisywany w folderze "PlexRecording".

Sposób odtwarzania "Nagrań" jest taki sam jak tytułu DAISY.

Uwaga: Jeśli wykonasz kopię tytułu "Nagrań" z karty SD na urządzenie USB, zostanie on zapisany w folderze "PlexBackup" urządzenia USB.  Zatem kopiowany tytuł nie jest kategoryzowany na "Nagrania" lecz "tytuł DAISY".

# 9.  Odtwarzanie plików Audio lub muzycznych płyt CD.

Rozdział ten opisuje specyficzne funkcje, przeznaczone do odtwarzania plików Audio lub muzycznych płyt CD.

PLEXTALK potrafi odtwarzać następujące typy plików audio:

•Pliki MP3; MPEG1 Layer 3 od 32kbps do 320kbps oraz MPEG2 Layer 3 od 16kbps do 160kbps.

•Pliki WAVE.

•Pliki WMA; PLEXTALK nie obsługuje zabezpieczonych DRM plików WMA.

•Pliki AMR-WB+.

•Pliki Ogg Vorbis; od 45 kbps do 320 kbps

PRZESTROGA:  PLEXTALK może nie być w stanie odtworzyć płyty muzycznej CD, która nie jest zgodna ze standardem  CD digital audio (CD-DA), takiej jak zabezpieczona przed kopiowaniem muzyczna płyta CD.

Uwaga:  PLEXTALK nie może być używany do nagrywania lub edycji plików Audio na karcie SD ani na nośniku USB.

Uwaga:  Plik WMA na zewnętrznym nośniku USB CD/DVD nie będzie odtwarzany.

## 9.1.  Nawigacja po utworach.

Możesz albo przechodzić do utworu bezpośrednio, albo możesz przemieszczać się po dostępnych utworach za każdym razem o jeden.

Aby przejść bezpośrednio do określonego utworu, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Idź do.

•Używając klawiatury numerycznej, wpisz numer utworu, do którego chcesz przejść.

•Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić lub klawisz Anuluj, aby wyczyścić wpisany numer.

Aby nawigować po kolejnych utworach, wykonaj co następuje:

•Użyj klawisza W Górę lub W Dół, aby przejść do opcji "Utwór" w menu nawigacji.

•Naciśnij klawisz W Lewo, aby przejść w tył do poprzedniego utworu.

•Naciśnij klawisz W Prawo, aby przejść w przód do następnego nagłówka.

Uwaga:  W czasie przechodzenia wstecz o utwór, jeśli zezwolisz na odtwarzanie utworu dłużej niż 3 sekundy, to przy kolejnym przejściu wstecz o utwór, przejdziesz do początku bieżącego utworu.   Jeśli przejdziesz wstecz drugi raz w czasie krótszym niż 3 sekundy, to przejdziesz do poprzedniego utworu.

## 9.2.  Nawigacja po albumach.

Możesz przechodzić bezpośrednio do albumu, albo możesz przemieszczać się po dostępnych albumach za każdym razem o jeden.

Aby przejść bezpośrednio do określonego albumu, wykonaj co następuje:

•Naciśnij dwukrotnie klawisz Idź do.

•Używając klawiatury numerycznej, wpisz numer albumu, do którego chcesz przejść.

•Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić lub klawisz Anuluj, aby wyczyścić wpisany numer.

Aby nawigować po kolejnych albumach, wykonaj co następuje:

•Wciskaj klawisz W Górę lub W Dół i wybierz "Album" z menu nawigacji.

•Naciśnij klawisz W Lewo, aby przejść w tył do poprzedniego albumu.

•Naciśnij klawisz W Prawo, aby przejść w przód do następnego albumu.

## 9.3. Skok o 10 minut, skok o 30 sekund

Aby przeskakiwać co 10 minut albo co 30 sekund, wykonaj co następuje:

•Użyj klawisza W Górę lub W dół, aby wybrać 10 minut lub 30 sekund.

•Aby przeskoczyć w przód o 10 minut lub o 30 sekund, wciśnij klawisz W Prawo.

•Aby przeskoczyć w tył o 10 minut lub o 30 sekund, wciśnij klawisz W Lewo.

## 9.4.  Tryb odtwarzania.

W czasie odtwarzania plików Audio, możesz wybrać wiele różnych trybów odtwarzania. Są dostępne następujące opcje:

•Odtwarzanie standardowe - Jest to tryb, który odtwarza album w całości i zatrzymuje się na jego końcu.

•Powtarzanie utworu - Bieżący utwór będzie nieprzerwanie powtarzany aż do zatrzymania odtwarzania.

•Powtarzanie albumu - Bieżący album będzie nieprzerwanie powtarzany aż do zatrzymania odtwarzania.

•Powtarzanie wszystkich albumów – Powtarza całą muzykę w zakresie wybranym w nawigacji po tytułach.

•Powtarzanie losowe – Losuje i powtarza całą muzykę w zakresie wybranym w nawigacji po tytułach.

## 9.5.  Ogłaszanie albumów lub utworów przy pomocy nazw lub liczb.

W czasie nawigowania po albumach lub utworach, PLEXTALK ogłasza albumy i utwory nazwą lub numerem.   Można wybrać ustawienie czytania nazw albo numerów.  Aby to ustawić, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza w Lewo lub w Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia odtwarzania" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza w Lewo lub w Prawo, aby przejść do opcji "Czytanie nazwy pliku audio" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać pomiędzy "Czytaj nazwę pliku audio" a "Czytaj numer utworu audio", i zatwierdź wybór, naciskając klawisz Enter.

## 9.6.  O sekwencjach odtwarzania.

Sekcja ta zawiera informacje o kolejności odtwarzania używanej do odtwarzania plików i folderów.

•Odtwarzanie plików; PLEXTALK będzie odtwarzał pliki w kolejności według ich nazw.

•Odtwarzanie folderów; Jeśli na karcie SD lub nośniku USB, istnieje więcej niż jeden folder, to pliki audio będą odtwarzane w kolejności według nazw folderów.

## 9.7.  Ograniczenia w plikach audio.

Ograniczenia liczby plików i folderów:

•Maksymalna liczba plików, które mogą być zapisane w folderze to 1024.  Nadliczbowe pliki ponad 1024 nie będą rozpoznawane.

•Maksymalna liczba plików, które mogą być zapisane na nośniku to 6000.  Nadliczbowe pliki ponad 6000 nie będą rozpoznawane.

•Maksymalna liczba folderów to 1024, łącznie z folderem głównym.  Foldery nadmiarowe ponad 1024 nie będą rozpoznawane.

•PLEXTALK traktuje foldery plików jak albumy i rozpoznaje do  8 poziomów hierarchii, łącznie z folderem głównym.

•Jeśli folder zawiera książkę DAISY, PLEXTALK nie wyszukuje innej zawartości w tym folderze.

Uwaga:  Gdy jest duża liczba folderów, PLEXTALK może potrzebować więcej czasu, aby odczytać informacje z karty SD lub z USB.

# 10.  Odtwarzanie plików tekstowych.

PLEXTALK potrafi odtwarzać pliki tekstowe używając syntetycznych głosów.  PLEXTALK obsługuje poniższe typy plików tekstowych:

•Zwykłe pliki tekstowe

•Pliki Microsoft Word .doc, .docx

•Pliki HTML

Uwaga:  Plik Word na zewnętrznym nośniku USB CD/DVD nie będzie odtwarzany.

## 10.1.  Nawigowanie ekranami, akapitami, liniami, zdaniami, literowaniem, słowa lub znakami.

Plik tekstowy będzie zawsze oferował opcje nawigacji "Ekran", "Akapit", "Linia", "Zdanie", "Literowanie", "Słowo" i "Znak".   Opcje te będą pojawiały się automatycznie w menu nawigacji, gdy otworzysz plik tego typu.   W plikach Word i HTML, które zostały zakodowane z nagłówkami, otrzymasz dodatkową opcję nawigacji w menu nawigacji.   Będzie ona nazywana "Poziom". Proces nawigacji według dowolnej z tych opcji wygląda jak poniżej:

•Użyj klawisza W Górę lub W Dół, aby wybrać preferowaną metodę nawigacji, którą może być ekran, akapit, linia, zdanie, literowanie, słowo lub znak.

•Użyj klawisza W Lewo, aby przeskoczyć w tył o wybraną jednostkę.

•Użyj klawisza W Prawo, aby przeskoczyć w przód o wybraną jednostkę.

Uwaga:  "Ekran" oznacza 40 linii.

Uwaga:  Nawigacja literowaniem czyta każdy wyraz, a następnie go literuje.

## 10.2.  Nawigowanie procentowe.

W plikach tekstowych, można nawigować posługując się procentową wartością zawartości pliku.   Aby nawigować posługując się  procentową wartością, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Idź do.

•Wpisz procentowo liczbę pomiędzy  0 procent a 100 procent, i wciśnij klawisz Enter.

•PLEXTALK przeniesie pozycję odtwarzania do tej pozycji w pliku tekstowym.

## 10.3.  Tryb odtwarzania.

Podczas odtwarzania plików tekstowych, można wybrać preferowany tryb odtwarzania.   Są dostępne następujące opcje:

•Odtwarzanie standardowe: Odtwarza cały tytuł i zatrzymuje się na końcu.

•Powtarzanie tytułu: Bieżący tytuł będzie ciągle powtarzany aż do zatrzymania odtwarzania.

# 11.  Odtwarzanie książek Audio.

PLEXTALK potrafi odtwarzać format "Książek audio".   PLEXTALK obsługuje poniższe typy plików audio:

•Pliki ".aa" pochodzące z Audible.com.

•Pliki MP3, WMA, WAVE, AMR oraz Ogg

Stwórz folder “Audible" w katalogu głównym karty SD i zapisuj w nim pliki “.aa”.  Jeśli w folderze “Audible" będą inne typy plików audio niż “.aa”, to PLEXTALK nie będzie rozpoznawał tych plików.  PLEXTALK traktuje plik  “.aa” jako jeden tytuł. Dlatego też, plik “.aa” może być dostępny w nawigacji "tytuł", ale nie dostępny w nawigacji "plik".

Tymczasem, powinieneś utworzyć folder "PlexAudioBook" w katalogu głównym karty SD i zapisywać w nim pliki książek Audio inne niż ".aa".

Wszystkie pliki audio zapisane w folderze "PlexAudioBook" są odtwarzane jako “Książki audio”, a nie jak  “Muzyka”.  PLEXTALK traktuje foldery w folderze  “PlexAudioBook” jako jeden tytuł.

Uwaga: PLEXTALK rozpoznaje pliki “.aa” w innych folderach niż folder “Audible".  Ale zaleca się, by  pliki “.aa”, były zapisywane w folderze “Audible".

Uwaga: PLEXTALK nie rozpoznaje plików “.aa” w folderze "PlexAudioBook”.

Nawigacja w książkach audio jest dokładnie taka sama jak w plikach muzycznych.  Aby uzyskać szczegółowe informacje, zajrzyj do sekcji 9 "Odtwarzanie plików audio lub płyt muzycznych CD".

Uwaga: Pliki audio “.aa” obsługują nawigację po nagłówkach i o wartość procentową.

Uwaga: W ustawieniach wybierania losowego i powtarzania, można wybrać dwie opcje trybu odtwarzania "Odtwarzanie standardowe" i "Powtarzanie tytułu".

# 12.  Nagrywanie tytułu DAISY.

PLEXTALK jest w stanie nagrywać tytuły DAISY na kartę SD. rozdział ten pokazuje metody nagrywania i ustawienia nagrywania.

Uwaga: PLEXTALK potrafi także nagrywać zakładki głosowe i notatki głosowe do pamięci wewnętrznej. Odnieś się do sekcji  6.16 "Używanie zakładek" i sekcji 15 “Używanie funkcji notatek głosowych PLEXTALK” aby uzyskać szczegółowe informacje  na temat zakładek głosowych i notatek głosowych.

## 12.1.  Podstawowe informacje o nagrywaniu przy pomocy PLEXTALK.

Zanim rozpoczniesz nagrywanie przy pomocy PLEXTALK'a, powinieneś wyjaśnić sobie kilka ważnych punktów, które wyszczególniono poniżej.

•PLEXTALK nie może nagrywać bezpośrednio na żaden nośnik USB.

•PLEXTALK nagrywa zawsze w formacie DAISY.

•Nagrywane tytuły DAISY są zapisywane w folderze "PlexRecording" karty SD.

•Podczas nagrywania, PLEXTALK automatycznie wstawia do nagrania informacje o frazach, które mogą Ci ułatwić przechodzenie do określonych części materiału.

## 12.2.  Sprzęt nagrywający.

Twój PLEXTALK został wyposażony w podstawowe akcesoria, których potrzebujesz aby rozpocząć nagrywanie głosu.   Możesz jednakże chcieć rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów, aby poprawić jakość swoich nagrań, i które mogą Ci umożliwić nagrywanie z zewnętrznych źródeł takich jak magnetofony, odtwarzacze CD, radioodbiorniki i inne takie urządzenia. Podstawowe elementy, których potrzebujesz lub nad których zakupem możesz chcieć się zastanowić, to takie jak poniżej:

•Karta SD: Możesz nagrywać i edytować informacje na karcie SD.

•Zewnętrzny mikrofon (Opcjonalnie): Używane mogą być mikrofony dynamiczne i stereofoniczne mikrofony z zasilaniem.   Wybierz dowolny pasujący mikrofon, który używa wtyczki mini jack o średnicy 3,5 milimetra.

PRZESTROGA:  Gdy zostanie użyty mikrofon pojemnościowy, musi posiadać zgodność zasilania, w przeciwnym wypadku może spowodować szkody.  Przed użyciem prosimy starannie przeczytać podręcznik do mikrofonu.

•Kabel Audio (Opcjonalnie): Przyjmując, że pozostałe urządzenia posiadają pasujące połączenie, możesz użyć stereofonicznego kabla audio z wtyczką mini Jack 3,5 milimetra, aby nagrywać bezpośrednio z odtwarzacza kaset, odtwarzacza CD, radioodbiornika  lub innego podobnego urządzenia.

•Słuchawki: Zestaw słuchawek stereo z wtyczką mini Jack o średnicy 3,5 milimetra jest w komplecie.

## 12.3.  Nośnik nagrywania.

Sekcja ta podkreśla kwestie, których musisz być świadomy przed rozpoczęciem nagrywania na kartę SD.

•Przy pomocy PLEXTALK, możesz używać karty SD do nagrywania i edycji tytułów DAISY i możesz kasować oraz nagrywać ponownie, tyle razy ile chcesz.

•PLEXTALK będzie działał z kartami SD o pojemności maksymalnie do 32 gigabajtów.   Przed zakupem dodatkowej karty SD do użycia z PLEXTALK, powinieneś upewnić się, że jest ona kompatybilna.  Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem PLEXTALK'a, aby uzyskać pomoc.

PRZESTROGA:  Gdy kiedykolwiek będziesz kasował kartę SD, używając komputera osobistego, upewnij się, że wybrałeś "FAT 16" lub "FAT 32".

## 12.4.  Stany nagrywania.

W terminologii nagrywania, PLEXTALK posiada trzy główne stany.  Są to "Stan gotowości nagrywania", "Pauza nagrywania" i "Nagrywanie".

•W stanie gotowości nagrywania, możesz ustawić poziom nagrywania i wybrać tryb nagrywania i ustawienia jakości dźwięku.   W tym czasie nic nie jest nagrywane.   Dioda zasilania włączy się na pomarańczowo i będzie jednostajnie błyskać.

•W stanie pauzy nagrywania, możesz dostroić poziom nagrywania, ale nie możesz zmienić trybu nagrywania lub ustawień jakości dźwięku.   Ponownie, w tym czasie nic nie jest nagrywane.   Dioda zasilania włączy się na pomarańczowo i będzie jednostajnie błyskać.

•W trakcie nagrywania, wejście audio jest zapisywane na karcie SD.   Możesz dostosować poziom nagrywania, ale nie możesz dostosować trybu nagrywania lub ustawień jakości dźwięku.   Dioda zasilania będzie pomarańczowa i będzie stale włączona.

## 12.5.  Podstawowe techniki nagrywania.

Sekcja ta zarysowuje zwykłe kroki, używane w procesie nagrywania. Podstawowe kroki nagrywania przy pomocy PLEXTALK'a są następujące:

•Włóż kartę SD, której chcesz użyć do nagrywania, upewniając się, że jest ona odblokowana.

•Podłącz właściwe urządzenie i wybierz źródło wejścia, którego chcesz użyć.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Nagrywanie, aby wejść do Stanu gotowości nagrywania.

•Wybierz tytuł, do którego chcesz nagrywać.

•Ustaw poziom nagrywania ręcznie albo używając automatycznej kontroli poziomu nagrywania.

•Wciśnij klawisz Nagrywania ponownie, aby rozpocząć nagrywanie.

•Wciśnij klawisz Nagrywania ponownie, aby pauzować nagrywanie w dowolnej chwili.

•Naciśnij klawisz Nagrywania, aby ponownie uruchomić nagrywanie.

•Naciśnij klawisz Odtwarzaj/zatrzymaj, aby zatrzymać nagrywanie.

Uwaga:  Możesz pauzować nagrywanie tak często jak tego potrzebujesz.

## 12.6.  Wyciszanie podpowiedzi głosowych w czasie nagrywania.

Aby uzyskać najlepszą jakość nagrań, zaleca się, żeby wyciszać wewnętrzne podpowiedzi głosowe w czasie nagrywania przez wbudowany lub zewnętrzny mikrofon.   Trzeba to zrobić, aby uniknąć podpowiedzi głosowych,  które były by słyszane w Twoim finalnym nagraniu.   Możesz wyciszyć podpowiedzi głosowe na trzy następujące sposoby:

•Włącz głośność podpowiedzi głosowych na zero; Opcja ta jest wygodna dla tych, którzy mogą widzieć diodę stanu nagrywania, ale jest trudna dla niewidomych użytkowników, którzy potrzebują potwierdzenia komunikatem głosowym, czy PLEXTALK nagrywa czy jest w stanie pauzy.

•Podłącz słuchawki; Całe wyjście PLEXTALK'a będzie słyszane w słuchawkach i żadne podpowiedzi głosowe nie będą nagrywane.

•Wyłącz podpowiedzi głosowe w czasie nagrywania; PLEXTALK udostępnia możliwość automatycznego wyłączania podpowiedzi głosowych, gdy uruchomisz nagrywanie .   Podczas nagrywania, żadne podpowiedzi głosowe nie są słyszane, ale wracają automatycznie, gdy włączysz pauzę lub zatrzymasz nagrywanie.

Podpowiedzi głosowe w czasie nagrywania można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza w Lewo lub W Prawo aby przejść do opcji  "Ustawienia nagrywania" i wybierz ją naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Wyłącz lub włącz podpowiedzi w czasie nagrywania" i wybierz ją naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać opcję "Podpowiedzi włączone" lub "Podpowiedzi wyłączone" i naciśnij klawisz Enter aby potwierdzić swój wybór.

## 12.7.  Podłączanie i wybieranie źródła wejścia.

Podczas nagrywania na żywo głosu, konferencji, wykładów, prezentacji i koncertów, możesz się zorientować, że otrzymasz lepszą jakość, gdy podłączysz mikrofon zewnętrzny.   Aby nagrywać z urządzeń takich jak magnetofony, odtwarzacze płyt CD i odbiorniki radiowe, powinieneś podłączyć je do PLEXTALK'a przez gniazdo zewnętrznego mikrofonu i wejścia liniowego, używając pasującego kabla audio. Aby podłączyć zewnętrzny mikrofon albo kabel audio, wykonaj co następuje:

•Podłącz wtyczkę Jack zewnętrznego mikrofonu lub kabla audio do kombinowanego gniazda zewnętrznego mikrofonu i wejścia liniowego.

•PLEXTALK potwierdzi, że został on podłączony, mówiąc "Tryb mikrofonu" lub "Tryb wejścia liniowego".

•Jeśli PLEXTALK mówi "Tryb mikrofonu", to wskazuje, że ustawienie "Wybierz gniazdo zewnętrznego wejścia audio" zostało ustawione dla mikrofonu.

•Jeśli PLEXTALK mówi "Tryb wejścia liniowego", to sygnalizuje, że ustawienie zostało ustawione na wejście liniowe.

•Jeśli podłączyłeś mikrofon a PLEXTALK mówi "Tryb wejścia liniowego", lub jeśli podłączyłeś kabel audio a PLEXTALK mówi "Tryb mikrofonu", to powinieneś zmienić to ustawienie w menu.  Jak to zrobić, zobaczysz w tej sekcji trochę później.

Uwaga:  Na tym poziomie, PLEXTALK nie wie, czy podłączyłeś zewnętrzny mikrofon, czy kabel audio.  Mowa, którą słyszysz, sygnalizuje jedynie to, że ustawienie "Wybierz gniazdo zewnętrznego wyjścia audio " zostało aktualnie podłączone.

Aby zmienić ustawienie Zewnętrznego źródła wejścia, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu, aby otworzyć główne menu.

•Użyj klawisza w Lewo lub W Prawo aby przejść do opcji  "Ustawienia nagrywania" i wybierz ją naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Wybierz gniazdo zewnętrznego wejścia audio" i wybierz je naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać albo "Tryb mikrofonu" albo "Tryb wejścia liniowego" i naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić swój wybór.

PRZESTROGA:  Gdy podłączysz wyjście liniowe odtwarzacza płyt CD z gniazdem wejścia liniowego PLEXTALK'a, to czasami nagrywany dźwięk może być zniekształcony, nawet jeśli dostosujesz poziom nagrywania.  Jeśli tak się stanie, to powinieneś podłączyć gniazdo słuchawkowe odtwarzacza CD do gniazda wejścia liniowego PLEXTALK'a a następnie dostosuj głośność wyjścia słuchawkowego odtwarzacza CD do nagrywania.

## 12.8.  Wybieranie trybu nagrywania i ustawienia jakości dźwięku.

### 12.8.1.  Informacje o trybach nagrywania i jakości dźwięku.

Podczas nagrywania, PLEXTALK daje możliwość wyboru spośród sześciu trybów nagrywania.  Te 6 trybów to:

•Domyślny; do wykonywania ogólnych nagrań i nagrań głosowych, gdzie istnieje relatywnie niski poziom hałasu tła.

•Konferencji; do nagrywania środowiska, takiego jak konferencje, wykłady i lekcje szkolne, gdzie spodziewany poziom hałasu tła jest wysoki.

•Audio; do nagrywania z urządzeń audio, takich jak odtwarzacze CD.

•Kaset analogowych; do nagrywania z kaset analogowych.

•Radio; do nagrywania rozgłośni radiowych.

•Własny; jeśli żadna z powyższych opcji nie umożliwia takiego rodzaju nagrywania jaki potrzebujesz, to ten tryb nagrywania pozwoli Ci ustawić wszystkie parametry ręcznie.

Dodatkowo PLEXTALK pozwala dla każdego z trybów, wybrać ustawienie jakości dźwięku. Wybierając ustawienie wysokiej jakości, zmniejszasz dostępny czas nagrywania na kartę SD.   Wybierając niski poziom jakości dźwięku, możesz zmaksymalizować czas nagrywania, ale jakość audio nie będzie zbyt dobra. Dostępne ustawienia jakości dźwięku to:

•PCM 44,1kHz stereo

•PCM 22,05kHz mono

•MP3 256kbps 44,1kHz stereo

•MP3 128kbps 44,1kHz stereo

•MP3 64kbps 44,1kHz mono

•MP3 32kbps 22,05kHz mono

Uwaga: Dane techniczne o trybach nagrywania zostały dokładniej opisane w Dodatku D.

### 12.8.2.  Wybieranie gotowych trybów nagrywania.

Można wybrać tryb nagrywania i ustawienie jakości dźwięku albo przed, albo po wejściu do trybu gotowości nagrywania.  Aby wybrać tryb nagrywania lub ustawienie jakości dźwięku przed wejściem do trybu gotowości nagrywania, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza w Lewo lub W Prawo aby przejść do opcji  "Ustawienia nagrywania" i wybierz ją naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na opcję "Wybierz tryb nagrywania" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na tryb, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz Enter.

•PLEXTALK zaoferuje następnie szansę wyboru ustawienia jakości dźwięku. Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo do przechodzenia po dostępnych opcjach i wybierz tę, którą chcesz, naciskając klawisz Enter.  PLEXTALK potwierdzi, że Twój wybór został ustawiony.

Aby wybrać tryb nagrywania i ustawienie jakości dźwięku po wejściu do trybu gotowości nagrywania, wykonaj co następuje:

•Wciśnij klawisz Nagrywanie, a PLEXTALK wejdzie do trybu gotowości.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na opcję "Wybierz tryb nagrywania" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na tryb, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz Enter.

•PLEXTALK zaoferuje następnie szansę wyboru ustawienia jakości dźwięku. Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo do przechodzenia po dostępnych opcjach i wybierz tę, którą chcesz, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK potwierdzi, że twój wybór został zatwierdzony. Powrócisz do trybu gotowości nagrywania po dokonaniu wyboru.

Uwaga:  W obu powyższych sytuacjach, wybrana opcja staje się ustawieniem domyślnym aż do jej zmiany w przyszłości.

### 12.8.3.  Wybieranie własnego trybu nagrywania.

Po wybraniu Własnego trybu nagrywania, musisz określić co chcesz ustawić dla każdego z pięciu parametrów.  Aby ustawić Własny tryb nagrywania, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia nagrywania" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter. Jak wyżej, nie jest konieczne, byś uruchamiał ten proces z trybu gotowości nagrywania.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na opcję "Wybierz tryb nagrywania" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Własny" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK zaoferuje następnie szansę wyboru ustawienia jakości dźwięku. Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przemieszczać się po dostępnych opcjach i wybierz tę, którą chcesz, naciskając klawisz Enter.

•Otrzymasz teraz szansę, by wybrać preferowane ustawienia dla każdego z 4 pozostałych parametrów nagrywania.

•PLEXTALK powie nazwę parametru. Użyj klawisza w Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji, którą chcesz wybrać  i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK powie następnie nazwę kolejnego parametru. Powtarzaj ten proces aż do wybrania ustawienia parametru "Poziom szumu tła dźwięku wejściowego".

•Gdy dokonasz tego ostatniego wyboru, PLEXTALK potwierdzi, że ustawienia zostały ustawione.  Następnie opuści system menu i przeniesie Cię z powrotem do stanu, od którego rozpoczynałeś proces.

## 12.9.  Wybierania tytułu do nagrywania w nim.

Sekcja ta wyszczególnia, jak możesz wybrać, aby nagrywać do istniejącego tytułu lub do nowego tytułu. Aby nagrywać w istniejącym tytule DAISY, wykonaj co następuje:

•Przejdź do istniejącego tytułu DAISY na karcie SD, jak pokazano wcześniej, i zatrzymaj odtwarzanie.

•Naciśnij klawisz Nagrywanie, aby wejść do trybu gotowości nagrywania.

•Alternatywnie, możesz wybrać, w którym tytule chcesz nagrywać, używając klawisza W Lewo lub W Prawo, będąc w trybie gotowości nagrywania.

•Wciśnij klawisz Nagrywania ponownie, aby rozpocząć nagrywanie. Zostanie utworzona nowa sekcja na końcu bieżącego tytułu. Cały nagrany dźwięk, zostanie dołączony na końcu bieżącego pliku, niezależnie od tego gdzie jesteś w nagraniu, w chwili uruchamiania tego procesu.

Aby nagrywać do nowego tytułu, możesz najpierw stworzyć nowy tytuł a następnie nagrywać do niego lub możesz stworzyć nowy tytuł podczas procesu nagrywania.   Sekcja ta opisuje, jak stworzyć nowy tytuł w trakcie procesu nagrywania. Stwórz nowy tytuł DAISY podczas nagrywania jak pokazano poniżej:

•Naciśnij klawisz Nagrywania, aby wejść do trybu gotowości nagrywania.

•Będąc w trybie gotowości nagrywania, używaj klawiszy W Lewo i W Prawo, aby wybrać tytuł, do którego chcesz nagrywać.   Przy przechodzeniu w prawo, można zauważyć, że PLEXTALK generuje tytuł nazwany "nowy tytuł".

•Podświetl element "nowy tytuł" i naciśnij klawisz Nagrywanie. PLEXTALK rozpocznie nagrywanie do nowego tytułu.

Uwaga: “Nowy tytuł” zostanie utworzony w folderze "PlexRecording".

## 12.10.  Ustawianie poziomu nagrywania.

Podczas dokonywania zapisu, trzeba sprawdzić, czy poziom nagrywania jest ustawiony poprawnie. PLEXTALK udostępnia dwie metody ustawiania poziomu nagrywania.  Możesz wybrać ustawienie poziomu automatyczne albo ręczne.

Możesz przełączać się pomiędzy Automatyczną regulacją wzmocnienia a ręcznym ustawieniem poziomu nagrywania jak pokazano poniżej:

•Naciśnij klawisz Menu, aby otworzyć główne menu.

•Użyj klawisza w Lewo lub W Prawo aby przejść do opcji  "Ustawienia nagrywania" i wybierz ją naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Automatyczna regulacja wzmocnienia" i wybrać ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać "Automatyczna regulacja wzmocnienia wyłączona" lub "Automatyczna regulacja wzmocnienia włączona" i naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić swój wybór.

Uwaga:  Jeśli włączyłeś Automatyczną regulacje wzmocnienia, to w trybie gotowości nagrywania, będziesz słyszał jak PLEXTALK powtarzając mówi "Auto", aby poinformować, że poziom jest ustawiany automatycznie.

Możesz ręcznie ustawić poziom nagrywania, jak pokazano poniżej:

•Ustaw automatyczną regulację wzmocnienia na "Wyłączona", używając sposobu opisanego powyżej.  To oznacza, że masz uaktywnione ręczne ustawienie poziomu nagrywania.  Poziom nagrywania może być ustawiany w zakresie od 0 do 20 zwiększając się co 1.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Nagrywanie, aby wejść do Stanu gotowości nagrywania.

•Naciśnij klawisz W Górę.  Każde naciśnięcie klawisza, zwiększy poziom nagrywania o jeden stopień.

•Naciśnij klawisz W dół.  Każde naciśnięcie  klawisza, zmniejszy poziom nagrywania o jeden stopień.

•Aby zwiększyć stopień ustawienia poziomu nagrywania, możesz klawisz nacisnąć i przytrzymać.   PLEXTALK będzie kontynuował zwiększanie lub zmniejszanie poziomu aż do chwili, gdy zwolnisz klawisz lub gdy zostanie osiągnięte maksimum lub minimum.

•Po wykonaniu ustawienia, PLEXTALK ogłosi nowy poziom nagrywania i powie albo "Niski", "Dobry" albo "Wysoki", aby wskazać, że poziom nagrywania jest zbyt niski, w przybliżeniu poprawny lub zbyt wysoki.   Powinieneś celować, by PLEXTALK dużo częściej mówił "Dobry" niż "Niski" lub "Wysoki".

Uwaga:  Jeśli monitor poziomu jest wyłączony, nie będziesz słyszał komunikatów "Niski", "Dobry" ani  "Wysoki".

Uwaga:  Gdy będziesz nagrywał swoje materiały dźwiękowe przy włączonej Automatycznej regulacji wzmocnienia, możesz nie osiągnąć takiej jakości nagrywania jakiej oczekujesz.   W takiej sytuacji, powtórz swoje nagranie z wyłączoną automatyczną regulacją wzmocnienia i dostosuj poziom nagrywania ręcznie.

## 12.11.  Używanie monitora poziomu.

Monitor poziomu to sposób w jaki PLEXTALK sygnalizuje, czy poziom nagrywania jest niski, dobry lub wysoki, albo czy jest ustawiany automatycznie.   Domyślne ustawienie PLEXTALK'a dla monitora poziomu jest takie, by włączał się, gdy wchodzisz do trybu gotowości nagrywania.   Monitor poziomu zostanie automatycznie wyciszony, gdy uruchomisz później nagrywanie.

Aby w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć monitor poziomu w czasie aktywnego stanu gotowości nagrywania, Pauzy nagrywania lub w czasie nagrywania, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Tytuł.

•PLEXTALK będzie mówił albo , "Kontrola poziomu włączona" albo  "Kontrola poziomu wyłączona".

•Każde naciśnięcie klawisza Tytuł spowoduje przełączenie tego ustawienia.

Uwaga:  Jeśli podpowiedzi podczas nagrywania są wyłączone, to PLEXTALK nie będzie ogłaszał naciśnięć klawiszy w czasie nagrywania.   Jeśli potrzebujesz tej funkcji, radzimy podłączyć słuchawki i włączyć podpowiedzi w czasie nagrywania, aby uniknąć by kontrola poziomu nie była słyszana w nagraniu.

## 12.12.  Włączanie i wyłączanie poziomu nagrywania.

PLEXTALK umożliwia monitorowanie dowolnego nagrania w trakcie jego wykonywania, tak więc możesz kontrolować, jak nagranie brzmi ostatecznie.  Monitorowanie nagrywania można włączyć lub wyłączyć w trybie gotowości nagrywania, pauzując nagrywanie lub w trakcie nagrywania.  Robi się to następująco:

•Podłącz zestaw słuchawek stereofonicznych do gniazda słuchawkowego na górnej powierzchni PLEXTALK'a.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Zakładka, aby wyłączyć monitor nagrywania.

•Naciśnij ponownie klawisz Zakładka, aby włączyć monitor nagrywania.

Uwaga: Nie potrzebujesz słuchawek podczas nagrywania źródła z wejścia liniowego.

Uwaga:  Dla wszystkich nagrań, PLEXTALK domyślnie włącza z automatu monitor nagrywania.

## 12.13.  Uzyskiwanie informacji o nagraniu.

Możesz uzyskać informację na temat stanu bieżącego nagrania, naciskając klawisz z cyfrą 5.

Uwaga:  Jeśli podpowiedzi głosowe w czasie nagrywania są ustawione na "Podpowiedzi wyłączone", to nie będziesz słyszał żadnej z powyższych informacji w czasie nagrywania.   Będziesz ciągle słyszał informacje będąc w stanie gotowości nagrywania lub w stanie pauzy nagrywania.

# 13.  Edytowanie tytułu DAISY.

## 13.1.  Edycja znaczników nagłówków w trakcie nagrywania.

Znaczniki nagłówków mogą być wstawiane w stanie pauzy nagrywania albo w trakcie nagrywania.  Obie metody zostały opisane poniżej:

•Aby wstawić nagłówek w czasie nagrywania, naciśnij jednokrotnie klawisz Idź do.   Nowy nagłówek zostanie natychmiast wstawiony.

•Aby wstawić nagłówek, gdy  nagrywanie jest pauzowane, naciśnij jednokrotnie klawisz Idź do.  Nagłówek zostanie wstawiony, gdy nagrywanie ponownie się rozpocznie.

•Dopóki pauza nagrywania pozostaje włączona, można skasować nagłówek, naciskając drugi raz klawisz Idź do.

Uwaga:  PLEXTALK będzie automatycznie numerował nagłówki, kolejno od początku tytułu.

## 13.2.  Wstawianie nagłówków po nagraniu.

Aby wstawić nagłówek po zakończeniu nagrywania, wykonaj co następuje:

•Przejdź w swoim nagraniu do przybliżonej lokalizacji, gdzie chcesz wstawić nagłówek.

•W czasie odtwarzania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Edycja" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Wstaw nagłówek" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK powie wtedy, że zamierzasz wstawić nagłówek XX i poprosi Cię o ustawienie pozycji.

•Będziesz następnie słyszał powtarzane, 3 sekundowe fragmenty audio, rozpoczynające się od miejsca w nagraniu, w którym jesteś.

•Dostosuj pozycję nagłówka, używając klawiszy W Lewo lub W Prawo.

•Używaj tych klawiszy aby przenosić pozycję nagłówka w przód lub w tył o odcinek o długości 0,1 sekundy.

•Gdy będziesz pewien, że pozycja nagłówka znajduje sie tam gdzie chcesz, naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć proces. PLEXTALK potwierdzi, że nagłówek został wstawiony.

Uwaga:  Nagłówki w nagraniu zostaną przenumerowane automatycznie od początku.

## 13.3.  Kasowanie ustawień nagłówków po nagraniu.

Aby skasować nagłówek po zakończeniu nagrywania, wykonaj co następuje:

•Przejdź do lokalizacji nagłówka, który chcesz skasować.

•W czasie odtwarzania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Edycja" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Skasuj nagłówek" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie skasowania określonego nagłówka. Jeśli chcesz skasować ten nagłówek, naciśnij klawisz Enter. PLEXTALK potwierdzi, że nagłówek został skasowany.

Uwaga:  Pozostałe w nagraniu nagłówki zostaną przenumerowane automatycznie od początku.

## 13.4.  Usuwanie sekcji lub wielu sekcji.

PLEXTALK pozwala usuwać jedną lub wiele sekcji z tytułu DAISY.  Zrób to jak opisano poniżej:

•Przejdź do tytułu, z którego chcesz usunąć jedną lub więcej sekcji.

•Przejdź w przód lub w tył w tytule w pobliże lokalizacji pierwszej sekcji, którą chcesz usunąć.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Edycja" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Usuń sekcję" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię teraz o wybranie pierwszej sekcji, która ma zostać usunięta. Użyj klawiszy W Lewo lub W Prawo, aby przejść w przód lub w tył w tytule aż usłyszysz sekcję i wybierz ją naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię teraz o wybranie ostatniej sekcji, którą chcesz usunąć. Użyj klawiszy W Lewo lub W Prawo, aby przejść w przód lub w tył w tytule aż usłyszysz sekcję i wybierz ją naciskając klawisz Enter.

•Na zakończenie, PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.   Naciśnij Enter, aby  potwierdzić wykonanie lub Anuluj, aby przerwać.

Uwaga:  Jeśli chcesz usunąć tylko jedną sekcję, naciśnij po prostu Enter na tej samej sekcji zarówno dla sekcji początkowej jak i końcowej i postępuj jak przy usuwaniu wielu sekcji.

Uwaga:  Można usuwać wiele sekcji tylko wtedy gdy są ze sobą sąsiadujące.   Aby usunąć wiele sekcji, które ze sobą nie sąsiadują, będziesz musiał usunąć każdą sekcję osobno.

Uwaga:  PLEXTALK automatycznie uporządkuje numerację pozostałych w tytule nagłówków.

# 14.  Funkcje zarządzania nośnikiem.

## 14.1.  Kasowanie karty SD.

PLEXTALK pozwala skasować kartę SD tyle razy ile chcesz.  Aby skasować kartę SD, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zarządzanie nośnikiem" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na opcję "Skasuj kartę SD" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz kontynuować wykonanie formatowania.   Naciśnij ponownie klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

•Jeśli wybierzesz, aby kontynuować, rozpocznie się proces formatowania.   PLEXTALK poinformuje, gdy proces zostanie zakończony.

Uwaga:  Jeśli karta SD zostanie skasowana, wszystkie dane na karcie SD zostaną usunięte.

## 14.2.  Tworzenie nowego tytułu.

Aby utworzyć nowy tytuł na karcie SD nie będąc w trybie gotowości nagrywania, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zarządzanie nośnikiem" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Utwórz nowy tytuł" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.   Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

Uwaga: “Nowy tytuł” zostanie utworzony w folderze "PlexRecording".

## 14.3.  Usuwanie tytułu.

PLEXTALK umożliwia usuwanie tytułu z karty SD lub z USB.

Aby usunąć tytuł, wykonaj co następuje:

•Przejdź do tytułu, który chcesz usunąć.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zarządzanie nośnikiem" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na opcję "Usuń wybrany tytuł" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.   Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

## 14.4.  Usuwanie pliku.

Możesz skasować plik z  “Muzyką”, “książką Audio” lub “Podkastem”. Aby usunąć plik, wykonaj co następuje:

•Przejdź do pliku, który chcesz usunąć.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza w Lewo lub w Prawo, aby przejść do opcji "Zarządzanie nośnikiem" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na opcję "Usuń plik" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.   Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

Uwaga: Gdy kasujesz książkę audio z  "Audible", użyj opcji menu "Usuń wybrany tytuł".

## 14.5.  Przygotowanie do edycji tytułu DAISY.

Jeśli masz już skompilowany nagrany tytuł lub, jeśli otrzymałeś tytuł z innego miejsca i chcesz go edytować, to powinieneś najpierw przygotować tytuł do edycji. Aby przygotować tytuł do edycji, wykonaj co następuje:

•Przejdź do tytułu, który chcesz przygotować do edycji.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zarządzanie nośnikiem" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Przygotuj do edycji" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK wypowie komunikat, pytając czy chcesz kontynuować. Jeśli chcesz kontynuować, naciśnij klawisz Enter lub naciśnij klawisz Anuluj, aby przerwać proces.

•W czasie wykonywania, PLEXTALK będzie wypowiadał komunikaty postępu i ogłosi, gdy proces zostanie zakończony. Jeśli chcesz anulować proces, gdy jest już uruchomiony, naciśnij klawisz Anuluj.

PRZESTROGA: Gdy poziom baterii jest niski, proces może zostać przerwany.  dlatego, zaleca się, by podłączyć główne źródło zasilania przed rozpoczęciem tego procesu.

Uwaga: Jeśli przygotujesz tytuł do edycji, to będziesz mógł zapisywać lub edytować ten tytuł.

Uwaga: Jeśli przygotujesz do edycji  tytuł z kategorii "Książka DAISY", to pozostanie on w tej kategorii.

## 14.6.  Kompilowanie tytułu DAISY.

Proces kompilacji książki konwertuje tytuł DAISY, nagrany na PLEXTALK, do książki DAISY, która może być odtwarzana na innych odtwarzaczach sprzętowych DAISY i na komputerze osobistym, korzystającym z oprogramowania do odtwarzania DAISY.   Aby wykonać proces kompilacji książki, wykonaj co następuje:

•Przejdź do tytułu, który chcesz skompilować.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zarządzanie nośnikiem" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Skompiluj książkę" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK wypowie komunikat, pytając czy chcesz kontynuować. Jeśli chcesz kontynuować, naciśnij klawisz Enter lub naciśnij klawisz Anuluj, aby przerwać proces.

•PLEXTALK będzie wypowiadał komunikaty postępu i ogłosi, gdy proces zostanie zakończony. Jeśli chcesz anulować proces, gdy jest już uruchomiony, naciśnij klawisz Anuluj.

PRZESTROGA: Gdy poziom baterii jest niski, proces może zostać przerwany.  dlatego, zaleca się, by podłączyć główne źródło zasilania przed rozpoczęciem tego procesu.

Uwaga: Jeśli skompilujesz tytuł, to nie będziesz mógł nagrywać lub edytować tego tytułu. Gdybyś chciał nagrywać lub edytować ten tytuł kolejny raz, to przygotuj ten tytuł do edycji.

Uwaga: Jeśli skompilujesz tytuł z kategorii  " Nagrania",, to pozostanie on w tej kategorii.

Uwaga:  Proces kompilacji książki dla tytułu DAISY, wymaga od 30MB do 40MB przestrzeni na karcie SD.

# 15.  Używanie funkcji notatek głosowych dostępnej w PLEXTALK'u.

Poza używaniem PLEXTALK'a jako odtwarzacza DAISY, odtwarzacza muzyki i rejestratora DAISY, masz także możliwość używania go do nagrywania prostych notatek głosowych.

## 15.1.  Nagrywanie nowej notatki głosowej.

Aby nagrać nową notatkę głosową, wykonaj co następuje:

•Naciśnij i przytrzymaj klawisz Nagrywanie, a następnie  wypowiedz swoją notatkę głosową.

•Zwolnij klawisz gdy skończysz.

•PLEXTALK zapisze nową notatkę głosową w pamięci wewnętrznej a następnie powróci do tytułu, w którym byłeś, przed nagraniem nowej notatki głosowej.

Uwaga:  Nie można nagrywać ciągłych notatek głosowych, które trwają dłużej niż 1 minuta.   Gdy przekroczysz 1 minutę, PLEXTALK automatycznie zatrzyma nagrywanie.

Uwaga:  Całkowita ilość dostępnego czasu do nagrywania notatek głosowych wynosi 30 minut.   Maksymalna liczba pojedynczych notatek głosowych wynosi 200.

Uwaga:  Jeśli nagrany czas przekroczy 30 minut, albo liczba notatek głosowych przekroczy 200, usłyszysz ostrzegający komunikat.   Powinieneś wtedy skasować niepotrzebne notatki głosowe lub wykonać ich kopię na kartę SD.

Uwaga:  Dla notatek głosowych, kompresja audio została ustalona na MP3 32kbps mono.

## 15.2.  Przeglądanie istniejących notatek głosowych.

Można przeglądać istniejące notatki głosowe sekwencyjnie lub można przejść bezpośrednio do określonej notatki głosowej. Aby przesłuchać istniejące notatki głosowe sekwencyjnie, wykonaj co następuje:

•Naciśnij kilka razy klawisz Tytuł aż PLEXTALK powie "Notatka głosowa".

•Naciskaj klawisz W Lewo lub W Prawo, aby sekwencyjnie przemieszczać się po istniejących notatkach głosowych.

•Jeśli chcesz odsłuchać notatkę głosową ponownie, to naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

Aby przejść bezpośrednio do określonej notatki głosowej, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Idź do.

•Użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić numer określonej notatki głosowej, po czym naciśnij klawisz Enter.

Uwaga:  Możesz przejść bezpośrednio do ostatniej notatki głosowej, naciskając klawisz Idź do i wprowadzając 0 po czym klawisz Enter.

## 15.3.  Wykonywanie kopii notatek głosowych na karcie SD.

Prosimy przejść do sekcji  16.2. aby uzyskać informacje na temat wykonywania kopii notatek głosowych.

## 15.4.  Usuwanie notatek głosowych.

Jeśli chcesz skasować pojedynczą notatkę głosową, wykonaj co następuje:

•Przejdź do notatki głosowej, którą chcesz skasować, tak  jak zostało to już wcześniej opisane.

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Notatka głosowa" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na opcję "Skasuj wybraną notatkę głosową" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.   Naciśnij ponownie klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

Jeśli chcesz skasować wszystkie notatki głosowe, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Notatka głosowa" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na opcję "Skasuj wszystkie notatki głosowe" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.   Naciśnij ponownie klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

# 16.  Kopia zapasowa

## 16.1.  Ogólne informacje o wykonywaniu kopii.

Przed wykonaniem kopii dowolnych danych, poniższe wskazówki powinny zostać odnotowane:

•Możesz wykonywać kopię różnych danych z karty SD na zewnętrzny nośnik USB, lub odwrotnie.   Jednakże, zewnętrzny napęd CD/DVD USB może być używany jedynie jako źródło kopii.

•W procesie wykonywania kopii, PLEXTALK poda słowne ostrzeżenie, jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca na nośniku docelowym.

•Jeśli wykonujesz kopię z płyty muzycznej CD, używając zewnętrznego napędu USB CD/DVD, to możesz wybrać kompresję audio, która ma zostać użyta.   Będzie ona kopiowana jako pliki audio a nie w formacie DAISY.

• Gdy poziom baterii jest niski, proces może zostać przerwany.  dlatego, zaleca się, aby podłączyć główne źródło zasilania przed rozpoczęciem tego procesu.

•Jeśli chcesz anulować wykonywanie kopii, gdy proces jest już uruchomiony, naciśnij klawisz Anuluj.

•Odcinki Podkastów i radio internetowe nie mogą być kopiowane.

•Dane będą kopiowane do tych folderów:

DAISY: Folder "PlexBackup"

Nagrania: Folder "PlexBackup"

Muzyka: Folder "PlexBackup"

Tekst: Folder "PlexBackup"

".aa" Książka Audio: Folder "Backup" w folderze "Audible"

Inne książki Audio: Folder "Backup" w folderze "PlexAudioBook"

## 16.2.  Wykonywanie kopii notatek głosowych.

Sekcja ta opisuje, jak wykonać kopię wszystkich notatek głosowych z pamięci wewnętrznej na kartę SD.

•Włóż kartę SD z wystarczającą ilością wolnego miejsca.

•Naciśnij klawisz Tytuł, aby przejść do Notatka głosowa i naciśnij klawisz Enter.

•Wciśnij raz klawisz 9, aby otworzyć funkcję kopii zapasowej.

•PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz kontynuować wykonanie kopii zapasowej.   Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

•Jeśli wybierzesz, aby kontynuować, rozpocznie się proces wykonywania kopii zapasowej.   PLEXTALK poinformuje, gdy proces zostanie zakończony.

Uwaga:  Pamięć wewnętrzna dla notatek głosowych może zostać skopiowana jedynie do folderu PlexBackup" karty SD.

Uwaga:  Notatki głosowe zapisywane są jako tytuł DAISY z nawigacją poziomu 1.  Każda notatka jest zapisywana jako oddzielna sekcja.

Uwaga:  Podczas kopiowania notatek głosowych, kopiowane są wszystkie notatki głosowe.   Nie możesz kopiować konkretnej notatki głosowej.

## 16.3.  Kopiowanie tytułu DAISY, albumu lub tekstu z karty SD na zewnętrzny nośnik USB.

Aby skopiować tytuł DAISY, album lub tekst z karty SD na zewnętrzny nośnik USB, wykonaj co następuje:

•Podłącz zewnętrzny nośnik USB z wystarczającą ilością wolnego miejsca.

•Włóż źródłową kartę SD.

•Przejdź, na karcie SD, do tytułu, albumu lub tekstu, który chcesz skopiować i naciśnij klawisz Enter.

•Wciśnij raz klawisz 9, aby otworzyć funkcję kopii zapasowej.

•PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz kontynuować wykonanie kopii zapasowej.   Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

•Jeśli wybierzesz, aby kontynuować, rozpocznie się proces wykonywania kopii zapasowej.   PLEXTALK poinformuje, gdy proces zostanie zakończony.

Uwaga:  Nie możesz kopiować na zewnętrzny napęd USB CD/DVD.

## 16.4.  Kopiowanie tytułu DAISY, albumu lub tekstu z zewnętrznego nośnika USB na kartę SD.

Aby skopiować tytuł DAISY, album lub tekst z zewnętrznego nośnika USB na kartę SD, wykonaj co następuje:

•Włóż kartę SD z wystarczającą ilością wolnego miejsca i upewnij się, że nie jest zablokowana.

•Podłącz zewnętrzny nośnik USB.

•Przejdź, na zewnętrznym nośniku USB, do tytułu, albumu lub tekstu, który chcesz skopiować i naciśnij klawisz Enter.

•Wciśnij raz klawisz 9, aby otworzyć funkcję kopii zapasowej.

•Przy kopiowaniu z płyty muzycznej CD, naciśnij klawisz W Lewo lub W Prawo, aby przejść do preferowanej kompresji audio i naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić swój wybór.

•Przy kopiowaniu z muzycznej płyty CD, PLEXTALK zapyta Cię, do jakiej kategorii zamierzasz wykonać kopię, "Muzyka" lub "Książka Audio". Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać preferowaną kategorię i wciśnij klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz kontynuować wykonanie kopii zapasowej.   Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

•Jeśli wybierzesz, aby kontynuować, rozpocznie się proces wykonywania kopii zapasowej.   PLEXTALK poinformuje, gdy proces zostanie zakończony.

## 16.5.  Czasy kopiowania z muzycznej płyty CD.

W zakresie dostępnych prędkości próbkowania lub prędkości transmisji bitów, przybliżone czasy kopiowania zostały podane poniżej:

Kopiowanie około 50 minut audio z muzycznej płyty CD na kartę SD:

•PCM 44,1kHz Stereo ; w przybliżeniu 35 minut.

•MP3 256K Stereo Wysoka jakość ; w przybliżeniu 50 minut.

•MP3 256K Stereo ; w przybliżeniu 40 minut.

•MP3 128K Stereo Wysoka jakość; 55 minut w przybliżeniu.

•MP3 128K Stereo ; w przybliżeniu 40 minut.

Uwaga:  Wszystkie czasy są przybliżone.   Czas kopiowania będzie zależny od rozmiaru tytułu źródłowego i liczby plików.   Będzie także zależał od prędkości zapisu karty SD.

# 17.  Używanie PLEXTALK'a jako napędu karty SD.

Możesz podłączyć PLEXTALK'a do komputera osobistego, używając interfejsu USB (ang. Universal Serial Bus) 2.0, aby go używać jako zewnętrznego napędu kart pamięci.   Rozdział ten opisuje, jak podłączyć i odłączyć PLEXTALK'a do komputerów, które mają różne systemy operacyjne.

Uwaga:  Aby używać PLEXTALK'a jako zewnętrznego napędu kart pamięci, systemem operacyjnym Twojego komputera osobistego musi być Windows 2000, XP, Vista albo Windows 7.

## 17.1.  Do czego może być używany PLEXTALK po podłączeniu go do komputera osobistego?

Z PLEXTALK'iem podłączonym do komputera jako czytnikiem kart, możesz wykonywać standardowe funkcje zarządzania plikami, takie jak:

•Przesyłanie tytułów DAISY, plików Audio i plików Tekstowych pomiędzy kartą SD a komputerem.

•Tworzenie, usuwanie i zmienianie nazwy folderów na karcie SD.

•Usuwanie i zmienianie nazw plików na karcie SD.

•Przesyłanie plików audio z komputera na kartę SD, i słuchanie ich, używając komputera, innymi słowy, używanie PLEXTALK'a jako magazynu plików dla plików muzycznych.

## 17.2.  Podłączanie PLEXTALK'a do komputera jako napędu zewnętrznego.

Aby podłączyć PLEXTALK'a do komputera, użyj następującej procedury:

•Włącz swój system komputerowy.

•Podłącz ładowarkę do PLEXTALK'a i włącz go.

•Podłącz kabel USB (długi) od PLEXTALK'a do komputera.

•Komputer automatycznie rozpozna PLEXTALK'a jako zewnętrzny napęd kart pamięci SD.

PRZESTROGA:  Gdy PLEXTALK jest podłączony do komputera, jako zewnętrzny napęd kart pamięci, powinieneś zawsze unikać wyłączania PLEXTALK'a, odłączania kabla USB lub usuwania karty SD.   Nie zastosowanie się do tego, może spowodować uszkodzenie lub utratę danych.

Uwaga:  Tak długo jak PLEXTALK wykrywa połączenie do komputera, staje się zewnętrzny napędem kart pamięci dla komputera i traci wszystkie swoje funkcje odtwarzacza i rejestratora.

## 17.3.  Odłączanie PLEXTALK'a od komputera.

Przy odłączaniu PLEXTALK'a od komputera, używaj poniższej procedury:

•Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę "USB" lub "Bezpieczne usuwanie sprzętu" umieszczoną w zasobniku systemowym w dolnym prawym rogu ekranu komputera.

•Wybierz ten napęd w opcji Bezpieczne usuwanie sprzętu w zasobniku systemowym.

Uwaga:  Jeśli masz trudności ze znalezieniem tej ikony w zasobniku systemowym, wyłącz komputer i PLEXTALK, a następnie odłącz kabel.

# 18. Wprowadzanie tekstu

Rozdział ten opisuje jak wprowadzać znaki.

## 18.1. Wprowadzanie znaków alfabetu w trybie ABC

Do każdego klawisza numerycznego przypisanych jest wiele znaków i każde naciśnięcie klawisza wybiera jeden z nich.

Porządek przypisania znaków

Znaki przypisane do klawisza numerycznego pojawiają się w następującej kolejności “małe litery, cyfra, wielkie litery”.  Na przykład, naciskaj klawisz 5, aby zmieniać znaki w kolejności “j, k, l, 5, J, K, L”.

Znak zostaje zatwierdzony automatycznie po dwóch sekundach

Po wybraniu znaku, znak jest automatycznie zatwierdzany po dwóch sekundach bezczynności i PLEXTALK ogłasza ten znak.

Ciągłe wprowadzanie wielu znaków przypisanych do klawisza

Aby wprowadzić wiele znaków przypisanych do klawisza, naciśnij klawisz W Prawo, aby wprowadzić kolejny znak.  Na przykład, aby wprowadzić “ab”, wprowadź “a” naciskając klawisz cyfry 2 jednokrotnie, i naciśnij klawisz W Prawo, następnie wprowadź “b”, naciskając klawisz 2 dwukrotnie.

Przykład wykonania

Wprowadzanie "http"

h : Naciśnij dwukrotnie klawisz 4.

t : Naciśnij jednokrotnie klawisz 8.

t : Naciśnij jednokrotnie klawisz 8.

p : Naciśnij jednokrotnie klawisz 7.

Znaki i cyfry dostępne do wpisywania

Znaki przypisane do każdego z klawiszy numerycznych są takie jak poniżej:

1 zawiera ".", "@", "/", ":", "1"

2 zawiera a, b, c, 2, A, B, oraz C.

3 zawiera d, e, f, 3, D, E, oraz F

4 zawiera g, h, i, 4, G, H, oraz I

5 zawiera j, k, l, 5, J, K, oraz L

6 zawiera m, n, o, 6, M, N, oraz O

7 zawiera p, q, r, s, 7, P, Q, R, oraz S.

8 zawiera t, u, v, 8, T, U, oraz V.

9 zawiera w, x, y, z, 9, W, X, Y, oraz Z.

0 zawiera ?, _, =, oraz 0.

Potwierdzanie wprowadzonych znaków

Naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, aby usłyszeć wprowadzony tekst.

Zmiana typu znaków

Aby zmienić typ znaków, naciśnij klawisz Zakładka, aby przełączać się pomiędzy “Trybem ABC”, “Trybem cyfr” i “tablicą symboli”.

Uwaga: Jeśli wpisywanie pozwala jedynie na cyfry, to tryb nie zostanie przełączony, nawet jeśli klawisz Zakładka zostanie wciśnięty.

## 18.2. Wprowadzanie cyfr w trybie cyfr

Tryb cyfr, to tryb do wprowadzania cyfr przez naciskanie klawiszy numerycznych.  Naciśnij klawisz Zakładka kilka razy, aby przełączyć się na tryb cyfr, następnie wprowadź cyfry.

Wprowadzaj cyfry, naciskając klawisze numeryczne.  Klawisze od 1 do 0 odpowiadają cyfrom.

## 18.3. Wprowadzanie symboli przez tablicę symboli

Tablica symboli, to tryb do wprowadzania symboli przez wykorzystanie klawiszy 2, 4, 6 oraz 8 aby przewijać symbole na tabeli poniżej, a następnie naciskając klawisz Funt/Krzyżyk(#), aby wprowadzić znak.  Naciśnij klawisz Zakładka kilka razy, aby przełączyć się na Tabelę symboli, następnie wprowadzaj symbole.

Aby przewijać znaki w tabeli symboli, naciskaj numeryczny klawisz 2, aby przewijać w górę, naciskaj klawisz cyfry 8, aby przewijać w dół, naciskaj klawisz cyfry 4, aby przewijać w lewo i naciskaj klawisz cyfry 6, aby przewijać w prawo.  Aby wprowadzić symbol kilka razy, powtarzaj naciskanie klawisza Funt/Krzyżyk(#). Tabela symboli została opisana poniżej.

| . | , | ' | " | : | ; | ? | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | = | / | \ | _ | [ | ] |
| ! | @ | # | $ | % | ` | { | } |
| ^ | & | * | ( | ) | ~ | < | > |

## 18.4. Przenoszenie pozycji wprowadzania

Przejdź w tył o znak

Naciśnij klawisz W Lewo, aby przejść w tył o znak.

Przejdź w przód o znak

Naciśnij klawisz W Prawo, aby przejść w przód o znak.

Przejdź w tył o słowo

Naciśnij jednocześnie klawisz W Lewo i klawisz z cyfrą 0, aby przejść w tył o słowo.

Przejdź w przód o słowo

Naciśnij jednocześnie klawisz W Prawo i klawisz z cyfrą 0, aby przejść w przód o słowo.

Przejdź w tył na początek linii

Wciśnij i przytrzymaj klawisz W Lewo, aby przejść na początek linii.  Alternatywnie, naciśnij jednocześnie klawisz Gwiazdki i klawisz 5.

Przejdź w przód na koniec linii

Wciśnij i przytrzymaj klawisz W Prawo, aby przejść na koniec linii. Alternatywnie, naciśnij jednocześnie klawisz Gwiazdki i klawisz 8.

Przejdź w tył o linię

Naciśnij klawisz W Górę, aby przejść w tył o linię.

Przejdź w przód o linię

Naciśnij klawisz W Dół, aby przejść w przód o linię.

Przejdź w tył o ekran (40 linii w Górę)

Naciśnij jednocześnie klawisz Gwiazdki i klawisz 6, aby przejść w tył o 40 linii.

Przejdź w przód o ekran (40 linii w dół)

Naciśnij jednocześnie klawisz Gwiazdki i klawisz 9, aby przejść w przód o 40 linii.

Przejdź w tył o akapit

Naciśnij jednocześnie klawisz W Górę i klawisz z cyfrą 0, aby przejść w tył o akapit.

Przejdź w przód o akapit

Naciśnij jednocześnie klawisz W Dół i klawisz z cyfrą 0, aby przejść w przód o akapit.

Przejdź w tył na początek pliku tekstowego

Wciśnij i przytrzymaj klawisz W Górę, aby przejść na początek pliku tekstowego.

Przejdź w przód na koniec pliku tekstowego

Wciśnij i przytrzymaj klawisz W Dół, aby przejść na koniec pliku tekstowego.

## 18.5. Wprowadzanie spacji, nowej linii i kasowanie znaków

Spacja (Pusty znak)

Naciśnij klawisz Krzyżyk, aby wprowadzić spację (Pusty znak).

Bekspejs (Kasuje poprzedni znak)

Naciśnij klawisz Gwiazdki, aby skasować poprzedni znak.

Kasowanie znaku na bieżącej pozycji

Naciśnij jednocześnie klawisz Gwiazdki i klawisz 7, aby skasować bieżący znak.

Kasowanie wszystkich znaków w menu Ustawienie

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Gwiazdki

Kasowanie wszystkich znaków w czasie edycji pliku tekstowego

Przejdź do sekcji “19.7. Kasowanie całego tekstu”.

Kasowanie bieżącej linii

Przejdź do sekcji “19.6. Kasowanie bieżącej linii”.

nowa linia

Naciśnij jednocześnie klawisz Gwiazdki i klawisz Krzyżyk, aby rozpocząć nową linię.

Znak tabulatora

Naciśnij jednocześnie klawisz Gwiazdki i klawisz 2, aby wprowadzić znak tabulatora.

Przełączanie trybu "wstawiania" i trybu "nadpisywania"

Naciskaj jednocześnie klawisz Gwiazdki i klawisz 4, aby przełączać tryb "wstawiania" i tryb "nadpisywania".

# 19. Edytowanie plików tekstowych

PLEXTALK umożliwia pisanie dokumentów i zapisywanie ich jako pliki tekstowe.  Rozdział ten podaje informacje na temat tworzenia i zapisywania plików tekstowych.

## 19.1. Tworzenie nowego pliku tekstowego

Aby utworzyć nowy plik tekstowy, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu, aby otworzyć główne menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zarządzanie nośnikiem" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Utwórz nowy plik tekstowy" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać. Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować. Nowy plik tekstowy zostanie utworzony i będziesz od razu w trybie edycji tekstu.

## 19.2. Edytowanie istniejącego pliku tekstowego na karcie SD

Aby uruchomić edytowanie istniejącego pliku tekstowego, wykonaj co następuje:

• Naciśnij klawisz Tytuł, aby wybrać kartę SD a następnie naciskaj klawisz W Lewo lub W Prawo, aby wybrać plik tekstowy, który chcesz edytować.

•Naciśnij klawisz Menu, aby otworzyć główne menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Edycja" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.  Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować. Teraz już możesz edytować plik tekstowy.

Uwaga: Nie można edytować plików tekstowych na urządzeniu USB.

## 19.3. Zapisywanie edytowanego tekstu

Aby zapisać edytowany tekst, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zapisz edytowany tekst" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać. Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

•Gdy klawisz Enter zostanie naciśnięty, PLEXTALK zapisuje edytowany tekst, a następnie powraca do trybu edycji tekstu.

Uwaga: Nazwą pliku będzie pierwsza linia tekstu.  Jeśli tekst nie zawiera nic w momencie zapisywania pliku, to bieżąca data i czas zostaną użyte jako nazwa pliku.

## 19.4. Wychodzenie z edycji tekstu

### 19.4.1. Zapisywanie i wychodzenie z edycji tekstu

Aby zapisać i wyjść z edytowanego tekstu, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz tytuł.

•PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz zapisać i zakończyć edycję tekstu.  Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby kontynuować edycję tekstu.

•Gdy klawisz Enter zostanie naciśnięty, PLEXTALK zapisuje tekst i wychodzi z edycji tekstu.

Alternatywnie, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zapisz i zakończ edycję tekstu" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać. Naciśnij klawisz Enter, aby wykonać lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

•Gdy klawisz Enter zostanie naciśnięty, PLEXTALK zapisuje tekst i wychodzi z edycji tekstu.

### 19.4.2. Wychodzenie z edycji tekstu bez zapisywania tekstu

Aby wyjść z edycji tekstu bez zapisywania tekstu, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zamknij edytowany tekst bez zapisywania" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.  Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

•Jeśli klawisz Enter zostanie wciśnięty, PLEXTALK odrzuca edytowane informacje, a następnie tekst jest przywracany.

## 19.5. Zmienianie nazwy pliku

Aby zmienić nazwę pliku, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zmień nazwę pliku" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Edytuj nazwę pliku

•Naciśnij klawisz W Dół, a PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz kontynuować.

•Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

Uwaga: Naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, aby usłyszeć nową nazwę pliku.

## 19.6. Kasowanie bieżącej linii

Aby skasować bieżącą linię, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Skasuj bieżącą linię" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.  Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

## 19.7. Kasowanie całego tekstu

Aby usunąć cały tekst, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Skasuj cały tekst w pliku" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię wtedy o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.  Naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

# 20. Ustawienia sieciowe

PLEXTALK posiada możliwość korzystania z sieci, dzięki sieciowej karcie bezprzewodowej.

OSTRZEŻENIE: Powstrzymaj się przed korzystaniem z funkcji bezprzewodowej sieci LAN na pokładzie samolotu lub szpitala, zgodnie z instrukcjami przedsiębiorstwa lotniczego lub szpitala.

## 20.1. Połączenie z siecią bezprzewodową.

"さ20.1.1. Uaktywnij urządzenie sieciowe	"

Aby uaktywnić urządzenie sieciowe, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Aktywuj lub dezaktywuj urządzenie sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Aktywne" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

### 20.1.2. Potwierdź dostępną sieć bezprzewodową i połącz.

Zatwierdź aktualnie dostępną sieć bezprzewodową z listy  "Dostępne sieci bezprzewodowe".

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia sieci bezprzewodowej" i naciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Dostępne sieci bezprzewodowe” i naciśnij klawisz Enter.

•PLEXTALK ogłosi nazwę, stan łącza i siłę sygnału jednej z dostępnych sieci.  Naciśnij klawisz W Lewo lub W Prawo, aby potwierdzić informacje o innej sieci

•Wybierz sieć bezprzewodową, do której chcesz się połączyć i naciśnij klawisz Enter.

Jeśli wybierzesz sieć bezprzewodową, która  została już skonfigurowana, PLEXTALK spróbuje połączyć się do tej sieci.

Jeśli wybierzesz sieć bezprzewodową, która nie jest jeszcze skonfigurowana, to wykonaj co następuje:

•Wybierz "tryb zabezpieczenia".  Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać tryb zabezpieczenia i naciśnij klawisz Enter, następnie wprowadź hasło.  Odnieś się do sekcji 18 "Wprowadzanie tekstu", aby uzyskać szczegółowe informacje o wprowadzaniu tekstu. Po zakończeniu, naciśnij klawisz W Dół, aby zatwierdzić. Jeśli zostanie wybrane "Nie zabezpieczona", to wprowadzanie hasła nie będzie wymagane.

•Wybierz "Ustawienie ukrywania". Jeśli sieć bezprzewodowa korzysta z funkcji ukrywania, to wybierz "Włączone".  Jeśli nie, to wybierz  "Wyłączone". Następnie naciśnij klawisz Enter.

•Wybierz "Ustawienie DHCP".  Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać "Aktywne" ustawienie automatyczne lub "Nieaktywne" ustawienie ręczne i naciśnij klawisz enter.  Jeśli wybrane zostanie "Aktywne" , to menu ustawień przejdzie do ustawienia proxy.

•Wprowadź adres IP.  Jeden adres IP składa się z czterech pól. PLEXTALK przeczyta liczbę pierwszego pola.  Jeśli chcesz zmienić liczby, wprowadź liczby przy pomocy klawiszy numerycznych, następnie naciśnij klawisz W Prawo, aby przejść do następnego pola.  Jeśli nie chcesz zmieniać liczb, naciśnij po prostu klawisz W Prawo.

•Wprowadź liczby do pola od drugiego do czwartego. Naciskaj klawisz W Prawo, aby przechodzić do następnego pola. Aby przejść do poprzedniego pola, naciskaj klawisz W Lewo.  Jak tylko wprowadzanie zostanie zakończone, naciśnij klawisz W Dół.

•Wprowadź maskę podsieci.  Posłuż się tą samą metodą, jak przy wprowadzaniu adresu IP.

•Wprowadź bramę domyślną.  Posłuż się tą samą metodą, jak przy wprowadzaniu adresu IP.

•Wprowadź ustawienie DNS.  Dostępne są ustawienia podstawowego i dodatkowego DNS.  Posłuż się tą samą metodą, jak przy wprowadzaniu adresu IP.

•Wybierz "Ustawienie serwera proxy".  Aby użyć serwera proxy, naciśnij klawisz W Lewo lub W Prawo, aby wybrać "Aktywne", a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie używasz serwera proxy, wybierz "Nieaktywne" i naciśnij klawisz Enter.

•Jeśli zostanie wybrane "Nieaktywne" i zostanie naciśnięty klawisz Enter, to menu zostanie zamknięte.

•Jeśli wybrane jest "Aktywne", wprowadź adres serwera proxy i naciśnij klawisz W DÓŁ, gdy wpisywanie zostanie zakończone.

•Następnie wprowadź numer portu serwera proxy i naciśnij klawisz W Dół.  PLEXTALK spróbuje połączyć się z siecią bezprzewodową.

•Menu zamyka się automatycznie, gdy połączenie zakończy się sukcesem.  Jeśli połączenie zakończy się niepowodzeniem, PLEXTALK automatycznie powraca do menu, aby wybrać dostępną sieć bezprzewodową.

Uwaga: Ustawienia sieciowe, takie jak nazwa sieci (SSID) i tryb zabezpieczenia, są zależne od konkretnej sieci.   Skonfiguruj swoje ustawienia sieciowe postępując według swojego otoczenia sieciowego.

Uwaga: Jeśli jako tryb zabezpieczenia został wybrany WEP, to hasło ma 5, 10, 13, lub 26 znaków.  Dla trybów zabezpieczenia innych niż  WEP, hasło liczy od 8 do 64 znaków.

Uwaga: Jeśli wybierzesz sieć, która jest aktualnie połączona, PLEXTALK rozłączy połączenie i spróbuje połączyć się z siecią w kolejności ustawionej w PLEXTALK'u.  PLEXTALK zapyta czy rozłączyć sieć, naciśnij klawisz enter, aby rozłączyć lub naciśnij klawisz Anuluj, aby anulować.  Przejdź do  20.3.5 "Zmień lub usuń ustawienie sieci bezprzewodowej", aby uzyskać więcej informacji o priorytecie.

## 20.2. Jak PLEXTALK łączy się z siecią

PLEXTALK automatycznie próbuje połączyć się do sieci tak długo jak ustawienie "Aktywuj lub dezaktywuj urządzenie sieciowe" w menu jest "Aktywne".

Uwaga: Odnieś się do 20.1.1. "Uaktywnij urządzenie sieciowe", aby aktywować lub dezaktywować urządzenie sieciowe.

PLEXTALK najpierw próbuje połączyć się do sieci, do której był połączony ostatnim razem.  Jeśli to połączenie zakończy się niepowodzeniem, to PLEXTALK próbuje połączyć się do innej sieci w porządku według priorytetu ustawionego w PLEXTALK'u.  Przejdź do  20.3.5 "Zmień lub usuń ustawienie sieci bezprzewodowej", aby uzyskać więcej informacji o priorytecie.

Po pięciu minutach nieużywania funkcji sieciowych przy braku zasilania sieciowego, PLEXTALK może potrzebować od kilku sekund do nawet kilku minut, aby wznowić funkcje sieciowe.  Jest tak dla tego, że PLEXTALK przełącza funkcje sieciowe do trybu oszczędzania energii i próbuje ponownie połączyć się z siecią.

## 20.3. Zaawansowane ustawienia sieciowe

### 20.3.1. Sprawdzanie informacji sieciowych

Informacje o aktualnym połączeniu sieciowym mogą zostać sprawdzone w tym menu. Dostępne są następujące informacje:

•Stan łącza Access pointa

•Siła sygnału

•DHCP

•Adres aj pi

•Maska podsieci

•Domyślna brama

•Podstawowy DNS

•Dodatkowy DNS

•Adres MAC sieci bezprzewodowej

•Data otrzymania dzierżawy DHCP

•Data wygaśnięcia dzierżawy DHCP

•Adres serwera DHCP

Jeśli PLEXTALK nie jest połączony z siecią, dostępne są następujące informacje.

•Stan połączenia

•Adres MAC sieci bezprzewodowej

Aby sprawdzić powyższe informacje, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Potwierdź informacje o sieci” i wciśnij klawisz Enter.

•PLEXTALK ogłosi informacje. Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać informację, którą chcesz posłuchać.

### 20.3.2. Ładowanie ustawień sieciowych

PLEXTALK może skonfigurować wiele ustawień sieciowych na raz, przez załadowanie ustawień sieciowych, które zostały wykonane na komputerze osobistym. Aplikacja oprogramowania zapisuje ustawienia sieciowe do pliku nazwanego "NetworkSetting.ini". Umieść ten plik w katalogu głównym karty SD lub urządzenia USB, następnie załaduj ustawienia przez menu "Załaduj ustawienia sieciowe".

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Załaduj ustawienia sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•PLEXTALK zapyta Cię, czy wykonać załadowanie pliku.  Naciśnij klawisz Enter, aby wykonać lub klawisz Anuluj, aby przerwać.

Uwaga: Wszystkie stare ustawienia zostaną skasowane, gdy nowe ustawienia sieciowe zostaną załadowane.

Uwaga: Jeśli karta SD oraz urządzenie USB są podłączone do PLEXTALK'a i oba zawierają osobne "NetworkSetting.ini", to załadowany zostanie plik z karty SD.

Uwaga: Możesz wygenerować plik ustawień sieciowych, używając oprogramowania do generowania pliku ustawień sieciowych.  Oprogramowanie i podręcznik są dostępne na stronie internetowej PLEXTALK.

http://www.plextalk.com/in/

### 20.3.3. Zapisywanie ustawień sieciowych

Ustawienia sieciowe w PLEXTALK'u mogą być zapisane na karcie SD lub urządzeniu USB dla celów kopii zapasowej.  Aby zapisać ustawienia, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do "Zapisz ustawienia sieciowe".

•PLEXTALK zapyta Cię, czy wykonać zapisanie pliku ustawień sieciowych, czy nie.  Naciśnij klawisz Enter, aby wykonać.  Plik zostanie zapisany w folderze głównym karty  SD lub urządzenia USB.  Aby anulować, naciśnij klawisz Anuluj.

Uwaga: Jeśli zarówno karta SD jak i urządzenie USB są podłączone, to plik ustawień zostanie zapisany do folderu głównego karty SD.

### 20.3.4. dodawanie ustawień sieci bezprzewodowej

Aby dodać ustawienia sieci bezprzewodowej, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieci bezprzewodowej” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “dodaj ustawienie sieci bezprzewodowej” i wciśnij klawisz Enter.

•Wybierz "tryb zabezpieczenia". Kroki ustawienia są takie same jak w "Dostępne sieci bezprzewodowe".  Przejdź do sekcji 20.1.2. Potwierdź dostępną sieć bezprzewodową i połącz.

•Jak wszystkie ustawienia zostaną skompletowane, to dodana sieć bezprzewodowa zostaje zarejestrowana jako sieć z najwyższym priorytetem.  Następnie menu zostaje zamknięte, a PLEXTALK będzie próbował połączyć się z dodaną siecią.

### 20.3.5. Zmień lub usuń ustawienie sieci bezprzewodowej

trzy opcje , "Nadaj najwyższy priorytet i połącz", "Zmień ustawienie sieci bezprzewodowej" oraz "Skasuj ustawienie sieci bezprzewodowej" są dostępne w menu "Zmień lub usuń ustawienie sieci bezprzewodowej". Aby zmienić lub usunąć ustawienie sieci bezprzewodowej, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieci bezprzewodowej” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Zmień lub usuń ustawienie sieci bezprzewodowej” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać sieć bezprzewodową, której ustawienia chcesz zmienić i naciśnij klawisz Enter.  Sieci bezprzewodowe są wymienione w kolejności priorytetów połączenia.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać "Nadaj najwyższy priorytet i połącz", "Zmień ustawienie sieci bezprzewodowej" lub "Skasuj ustawienie sieci bezprzewodowej" i naciśnij klawisz Enter.

Jeśli zostanie wybrane "Nadaj najwyższy priorytet i połącz":

•PLEXTALK zapyta Cię czy nadać najwyższy priorytet wybranej sieci bezprzewodowej.  Naciśnij klawisz Enter, aby nadać. Następnie PLEXTALK będzie próbował połączyć się z siecią.

Jeśli zostanie wybrane "Zmień ustawienie sieci bezprzewodowej":

•Wybierz "tryb zabezpieczenia".  Kroki ustawienia są takie same jak w "Dostępne sieci bezprzewodowe".  Przejdź do sekcji 20.1.2. Potwierdź dostępną sieć bezprzewodową i połącz.

•Po skompletowaniu wszystkich ustawień, zaktualizowane ustawienia zostaną zarejestrowane, następnie  menu zostanie zamknięte.  Chociaż ustawienie zostaje zaktualizowane, to priorytet pozostaje taki sam jak poprzednio.

Jeśli zostanie wybrane "Skasuj ustawienie sieci bezprzewodowej":

•PLEXTALK zapyta Cię, czy wykonać usunięcie, następnie naciśnij klawisz Enter, aby usunąć. Jak tylko kasowanie zostanie zakończone, PLEXTALK połączy się ponownie z siecią o najwyższym priorytecie.

### 20.3.6. Ustawienie folderu sieciowego

Możesz skonfigurować nazwę urządzenia sieciowego, ID użytkownika i hasło.  Domyślne wartości są następujące:

•Sieciowa nazwa urządzenia: PTP1-(Ostatnie 4 cyfry numeru seryjnego), na przykład "PTP1-1234"

•ID użytkownika: Brak  ID użytkownika

•Hasło: Brak hasła

Aby zmienić ustawienia folderu sieciowego, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieciowe” i naciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia folderu sieciowego” i naciśnij klawisz Enter.

•PLEXTALK ogłosi nazwę urządzenia sieciowego, ID użytkownika i hasło.   PLEXTALK zapyta Cię, czy chciałbyś je zmienić.   Naciśnij klawisz W Dół, jeśli zamierzasz zmienić dowolną z nich.

•PLEXTALK ogłosi nazwę urządzenia sieciowego.  Jeśli akceptujesz bieżącą nazwę, naciśnij po prostu klawisz W Dół.  Jeśli nadajesz mu nową nazwę, użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić nową nazwę.   Wprowadź nową nazwę w granicach  15 znaków, używając 0-9, A-Z, a-z, oraz "-" (myślnik).  Przynajmniej jeden znak alfabetu jest wymagany.  Po zakończeniu, naciśnij klawisz W Dół, aby zatwierdzić.

•Aby potwierdzić nazwę, PLEXTALK ogłosi nazwę jako słowo, a następnie przeliteruje ją. Na przykład, jeśli wprowadziłeś "cat12", PLEXTALK ogłosi "cat dwanaście, c, a, t, jeden, dwa". W innym przykładzie, jeśli wprowadziłeś "abc", PLEXTALK ogłosi "abc, a, b, c".

•PLEXTALK ogłosi ID użytkownika. Jeśli akceptujesz bieżący ID użytkownika, naciśnij tylko klawisz W Dół.  Jeśli nadajesz mu nowy ID użytkownika, wprowadź nowy ID użytkownika, używając klawiatury numerycznej.  Wprowadź ID użytkownika w granicach  32 znaków, używając 0-9, A-Z, a-z,  "-" (myślnik) oraz "_" (podkreślnik).  Po zakończeniu, naciśnij klawisz W Dół, aby zatwierdzić.  Jeśli skasujesz obecny ID użytkownika i naciśniesz klawisz W Dół, menu zostanie zamknięte po ustawieniu domyślnego ID użytkownika i hasła.

•PLEXTALK ogłosi hasło.  Jeśli akceptujesz bieżące hasło, naciśnij po prostu klawisz W Dół.  Jeśli nadajesz mu nowe hasło, wprowadź nowe hasło do 32 znaków, używając klawiatury numerycznej.  Po zakończeniu, naciśnij klawisz W Dół, aby zatwierdzić.  Ustawienie zakończy się a PLEXTALK opuści system menu.

Uwaga: Odnieś się do sekcji 18 "Wprowadzanie tekstu", aby uzyskać szczegółowe informacje o wprowadzaniu tekstu.

### 20.3.7. Przywróć ustawienia sieciowe do domyślnych

Ustawienia sieciowe w   "Aktywuj lub dezaktywuj urządzenie sieciowe",  "Ustawienia sieci bezprzewodowej" i "Ustawienie folderu sieciowego" mogą być zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych. Aby zresetować ustawienia sieciowe do domyślnych, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia sieciowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Przywróć wszystkie ustawienia sieciowe do domyślnych” i naciśnij klawisz Enter.

•PLEXTALK zapyta Cię, czy wykonać reset ustawień sieciowych.  Naciśnij klawisz Enter, aby zresetować lub klawisz Anuluj, aby anulować.

Uwaga: Po resecie, urządzenie sieciowe powróci do nieaktywnego.

# 21. Odbiornik Podkastów

Podkast to technologia na żądanie, która umożliwia pobieranie plików audio z różnych stron internetowych, takich jak strony dostawców muzyki, wiadomości ze świata lub mówiące radio. Po dodaniu listy Twoich ulubionych Podkastów do PLEXTALK'a, możesz seriami pobierać zaktualizowane pliki audio. Plik Audio dostarczony jako Podkast poniżej będzie nazywany określeniem “odcinek”.

Uwaga:  Tylko odcinki w postaci plików audio mogą być pobierane do PLEXTALK'a.

## 21.1. Rejestrowanie źródeł podkastu na karcie SD

### 21.1.1. Rejestrowanie źródeł podkastów, używając oprogramowania "Plextalk Transfer for Pocket"

Aby zarejestrować źródła podkastów, używając oprogramowania "Plextalk Transfer for Pocket", wykonaj co następuje:

•Włóż kartę SD do swojego PLEXTALK'a.

•Upewnij się, że Twój komputer jest połączony z Internetem.

•Jeśli nie jest jeszcze zainstalowane, pobierz oprogramowanie "Plextalk Transfer for Pocket" ze strony internetowej PLEXTALK i zainstaluj je na swoim komputerze.   http://www.plextalk.com/in/

•Uruchom oprogramowanie "Plextalk Transfer for Pocket".

•Po pojawieniu się głównego ekranu, podłącz swojego PLEXTALK'a do swojego komputera przez port USB.  "Plextalk Transfer for Pocket" automatycznie rozpozna Twojego PLEXTALK'a.

•Wybierz "Menedżer źródła Podkastów" w polu rozwijanym "Typ zawartości".

•Wybierz listę przeznaczenia. Idź do menu "Plik" i wybierz "Nowe źródło Podkastów".

•Wprowadź adres URL źródła podkastu i wciśnij przycisk "OK". URL powinien mieć postać "rss".  Nazwa źródła podkastu pojawi się w polu listy i zostanie ono zapisane na karcie SD.

•Po rejestracji źródeł podkastów, odłącz PLEXTALK'a od swojego komputera i zamknij oprogramowanie.

Uwaga: Konfiguracje źródeł Podkastów zostaną zapisane w pliku "feed.opml" w folderze "PlexPodcast" karty SD.

Uwaga: Oprogramowanie "Plextalk Transfer for Pocket" może przenieść plik opml na kartę SD. Wybierz plik opml z listy źródeł, następnie wciśnij przycisk "Wyślij", aby przesłać go na kartę SD.

### 21.1.2. Rejestrowanie źródeł podkastów, używając oprogramowania  odbiornika podkastów.

Jeśli używałeś już oprogramowania odbiornika podkastów, to możesz zarejestrować swoje ulubione źródła podkastóww PLEXTALK'u. Wyeksportuj źródła Podkastów do pliku opml. Następnie utwórz folder "PlexPodcast" w katalogu głównym karty SD i zapisz plik opml w tym folderze. Możesz zapisać wiele plików opml.

## 21.2.  Słuchanie Podkastów

Po rejestracji źródeł Podkastów na karcie SD, musisz najpierw pozyskać "listę odcinków", a następnie pobrać  "odcinki". Aby pobrać odcinki, konieczne jest połączenie PLEXTALK'a z Internetem.

Uwaga:  Przejdź do sekcji 20, "Ustawienia sieciowe", aby skonfigurować i uaktywnić ustawienia sieciowe.

Aby pobrać odcinki i je posłuchać, wykonaj co następuje:

•Włóż kartę SD, na której źródła podkastów zostały zarejestrowane.

•Naciśnij klawisz Tytuł, aby wybrać kartę SD.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać preferowane źródło podkastów z  kategorii "Podkast" i naciśnij klawisz Enter.

•Jeśli PLEXTALK poprosi Cię o zaktualizowanie "listy odcinków", to naciśnij klawisz Enter. Następnie PLEXTALK rozpocznie pobieranie najnowszej listy odcinków.

•Po pozyskaniu najnowszej listy odcinków, możesz wybrać odcinek, który chcesz. Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby wybrać swój ulubiony odcinek i naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj.

•Jeśli odcinek jest już pobrany, to rozpocznie się odtwarzanie.

•Jeśli nie został jeszcze pobrany, to zostaniesz zapytany, czy chcesz go pobrać. Naciśnij klawisz Enter, aby go pobrać. Pobieranie zwykle trwa dłuższą chwilę. Po zakończeniu pobierania, naciśnij klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj, aby odtwarzać.

•Jeśli ciągle trwa pobieranie, ogłaszany będzie komunikat. Możesz sprawdzić postęp pobierania, naciskając klawisz 5.

Uwaga:  Podczas pobierania "listy odcinków", możesz anulować pobieranie, naciskając klawisz Anuluj.

Uwaga:  Pobieranie "odcinka" może zostać anulowane przez wyłączenie zasilania.

Uwaga:  Nie wyjmuj karty SD podczas pobierania.

## 21.3. Nawigowanie po odcinkach, co 10 minut lub co 30 sekund.

Możesz wybrać swój ulubiony odcinek.   Możesz także, przejść do swojej ulubionej pozycji odcinka, używając skali każdorazowo 10 minut lub każdorazowo 30 sekund.

•Użyj klawisza W Górę lub W dół, aby wybrać metodę nawigacji: co odcinek, co 10 minut lub co 30 sekund.

•Jeśli wybrany został “odcinek”, to naciśnij klawisz W Prawo, aby przejść w przód do następnego odcinka.  Naciśnij klawisz W Lewo, aby przejść w tył do poprzedniego odcinka.

•Jeśli wybrane “10 minut” lub “30 sekund”, to naciśnij klawisz W Prawo, aby przejść w przód o 10 minut lub 30 sekund.   Użyj klawisza W Lewo, aby przejść 10 minut lub 30 sekund w tył.  Jednakże, miejsce docelowe zawsze pozostanie w odcinku.

Uwaga:  Przewijanie w przód i w tył jest również ograniczone do zawartości odcinka.

## 21.4.  Pozyskiwanie najnowszej listy odcinków

Możesz otworzyć stronę internetową źródła Podkastu i pozyskać najnowszą listę odcinków, używając opcji "Aktualizacja listy odcinków" w menu Podkast.

•Naciśnij klawisz Tytuł, aby wybrać kartę SD, a następnie naciskając klawisz W Lewo lub W Prawo wybierz preferowane źródło podkastów, dla którego chciałbyś otrzymać najnowszą listę odcinków.

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Podkast" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Aktualizacja listy odcinków" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Zostaniesz zapytany, czy chcesz zaktualizować listę odcinków.   Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić aktualizację listy odcinków.   Po zakończeniu aktualizacji, możesz wybrać odcinek z najnowszej listy odcinków.

## 21.5. Pobieranie wszystkich odcinków źródła

Możesz pobrać wszystkie odcinki, które nie zostały jeszcze pobrane.

•Naciśnij klawisz Tytuł, aby wybrać kartę SD, a następnie naciskając klawisz W Lewo lub W Prawo wybierz źródło podkastów, które chcesz  pobrać.

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Podkast" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Pobierz wszystkie odcinki z tego źródła" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Zostaniesz zapytany, czy chcesz pobrać odcinki.   Naciśnij klawisz Enter, aby najpierw uruchomić aktualizację listy odcinków.  A później, wszystkie odcinki zostaną pobrane na raz.

Uwaga: Przejdź do sekcji 21.6 "Uwagi podczas pobierania", aby uzyskać uwagi o pobieraniu.

## 21.6. Uwagi podczas pobierania

•Nie wyjmuj karty SD podczas pobierania.

•Pobranie odcinków zajmuje pewien czas. Możesz jednak w czasie pobierania odtwarzać inną zawartość. Wybierz inny tytuł, używając klawisza Tytuł.

•Aby sprawdzić postęp pobierania, naciśnij klawisz 5.  Możesz sprawdzić liczbę odcinków pozostałych do pobrania.

•Jeśli wyłączysz zasilanie w czasie pobierania, to pobieranie zostanie anulowane. Aby ponownie rozpocząć pobieranie, musisz pobrać odcinek ponownie.

# 22. Strumieniowe Radio internetowe

Możesz słuchać radia internetowego z różnych stron internetowych przy pomocy PLEXTALK'a. Musisz dodać URL swojej ulubionej stacji radia internetowego do listy odtwarzania i otworzyć stronę aby odczytać strumień.

## 22.1. Dodawanie stacji radia internetowego do listy odtwarzania

Aby słuchać radia internetowego, musisz najpierw zarejestrować stacje radia internetowego.  Najpierw, musisz użyć komputera i uzyskać plik listy odtwarzania zawierający URL stacji radia internetowego, którego rozszerzenie to "pls", "m3u", lub "asx". Następnie utwórz folder "PlexWebradio" w katalogu głównym karty SD i zapisz plik w tym folderze.   Aby dodać kilka stacji radia internetowego, zapisz każdą z list odtwarzania w tym folderze.

Uwaga: Możesz znaleźć plik listy odtwarzania na stronie internetowej, która zamieszcza stacje radia internetowego na przykład “SHOUTcast”.

http://www.shoutcast.com

## 22.2.  Słuchanie radia internetowego

Aby słuchać radia internetowego, wykonaj co następuje:

•Włóż kartę SD, zawierającą pliki list odtwarzania.

•Wybierz kartę SD, naciskając klawisz Tytuł.

•Użyj klawisza W Górę, aby wybrać  “Kategorię” a następnie naciśnij klawisz W Lewo lub W Prawo, aby wybrać “Radio internetowe”.

•Użyj klawisza W Dół, aby wybrać  “Tytuł” a następnie naciśnij klawisz W Lewo lub W Prawo, aby wybrać Twoje ulubione radio internetowe.    Po wykonaniu wyboru, naciśnij klawisz Odtwarzaj/zatrzymaj, aby uruchomić strumień.

Uwaga: Nie ma funkcji szybkiego przewijania do przodu, do tyłu lub nawigacji po poziomach podczas odtwarzania radia internetowego.

Uwaga: Nie możesz dodawać zakładek do radia internetowego.   Po przejściu na inną stację lub zmianie nośnika, nie możesz wrócić do poprzedniej stacji i słuchać jej, dalej od tego samego miejsca, w którym poprzednio słuchanie zatrzymałeś.

Uwaga: Sprawdź odtwarzane formaty radia strumieniowego w Dodatku A “Specyfikacje ogólne”.

# 23. Funkcja folderu sieciowego

Wykorzystując funkcję folderu sieciowego, Twój komputer osobisty może odczytać kartę SD w PLEXTALK'u przez sieć bezprzewodową, jako udostępniony folder sieciowy.

## 23.1. Ustaw poziom zarządzania uwierzytelnieniem LAN w windows PC

Jeśli używasz Windows XP lub 2000 na swoim komputerze, to prosimy pomiń tę sekcję.

•Jeśli nie jest jeszcze zainstalowane, pobierz oprogramowanie "Plextalk Transfer for Pocket" ze strony internetowej PLEXTALK i zainstaluj je na swoim komputerze.

http://www.plextalk.com/in/

•Uruchom oprogramowanie "Plextalk Transfer for Pocket". Gdy pojawi się ekran główny, wybierz "Konfiguracja sieciowa" z menu "Sieć".

•Wybierz zakładkę "Lokalne ustawienia zabezpieczenia" okna dialogowego "Narzędzie ustawień PLEXTALK'a".

•Wciśnij przycisk "Uruchom ustawienia zabezpieczenia". Pojawi się okno dialogowe "Lokalne ustawienia zabezpieczenia".

Wybierz "Wyślij tylko odpowiedź NTLM". Wciśnij przycisk OK.

•Zobaczysz okno komunikatu z potwierdzeniem. Wciśnij "OK", aby zatwierdzić.

•Musisz zrestartować swój komputer, aby sprawić, by komputer zastosował te nowe ustawienia bezpieczeństwa. Narzędzie poprosi Cię o potwierdzenie, aby zrestartować Twój komputer. Wciśnij "Tak", aby zrestartować.

## 23.2. Uruchom folder sieciowy

Aby uruchomić funkcję folderu sieciowego, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Zarządzanie nośnikiem" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Folder sieciowy" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK połączy się z siecią i folder sieciowy zostanie uruchomiony. PLEXTALK ogłosi nazwę urządzenia sieciowego, gdy zostanie z nim połączony.  Jeśli jeszcze nie skonfigurowałeś ustawienia sieciowego, to skonfiguruj ustawienie sieciowe przed tym krokiem.

•Naciskając klawisz 5, możesz sprawdzić nazwę folderu sieciowego, ID użytkownika, hasło, adres IP i stan sieci razem z nazwą SSID.

## 23.3. Logowanie się do folderu sieciowego ze swojego komputera

Aby zalogować się do folderu sieciowego, wykonaj co następuje:

•Naciśnij menu Start swojego komputera. Wybierz Uruchom. (Skrót Klawisz Windows+R)

•W otwartym oknie, napisz \\, nazwa Twojego urządzenia i \SDmemory. Na przykład \\PTP1-1234\SDmemory. A następnie wybierz OK. Pojawi się okno, które pokazuje katalog główny pamięci SD.

## 23.4. Kończenie funkcji folderu sieciowego

Aby zakończyć funkcję folderu sieciowego, wykonaj co następuje:

•Na PLEXTALK'u, naciśnij klawisz Anuluj.

•PLEXTALK zapyta, czy chcesz rozłączyć.

•Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć funkcję lub klawisz Anuluj, aby pozostawić.

# 24.  Inne przydatne funkcje.

## 24.1.  Funkcja czytania wbudowanego pliku pomocy.

Aby czytać wbudowany plik pomocy, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz z cyfrą 0.

•Nawiguj po pliku w ten sam sposób, który stosujesz do nawigacji po innych tekstowych tytułach DAISY.

Aby wyjść z pliku pomocy, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz z cyfrą 0.

## 24.2.  Sprawdzanie właściwości systemu.

Aby poznać wersję systemu lub numer seryjny swojego PLEXTALK'a oraz informacje o kluczu PDTB, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia systemowe" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Właściwości systemu" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Wersja systemu, numer seryjny będą odtwarzane wielokrotnie‎.   Odtwarzane będą także informacje o kluczu PDTB, ale tylko wtedy, jeśli zainstalowałeś klucz.

•Gdy zanotujesz oczekiwaną informację, naciśnij klawisz Enter, aby wyjść z systemu menu.

## 24.3. Kasowanie kluczy autoryzacyjnych

Aby skasować wszystkie klucze autoryzacyjne zarejestrowane na Plextalk'u, wykonaj co następuje:

•Naciśnij klawisz Menu.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji “Ustawienia systemowe” i wciśnij klawisz Enter.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść na opcję "Skasuj klucze autoryzacyjne" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz kontynuować wykonanie tego procesu. Naciśnij [1234] używając klawiatury numerycznej i naciśnij klawisz Enter, aby skasować klucze.

Uwaga: Musisz nacisnąć 1, 2, 3, 4 dokładnie w takiej kolejności.

Uwaga: “Klucze autoryzacyjne” to klucze do odtwarzania książek DAISY, które zostały zabezpieczone formatem PDTB.  PDTB to cyfrowa technologia szyfrowania, która została opracowana przez konsorcjum DAISY.

## 24.4.  Przywracanie PLEXTALK'a do domyślnych ustawień fabrycznych.

Aby zresetować wszystkie ustawienia do domyślnych, wykonaj co następuje:

•Naciśnij jednokrotnie klawisz Menu, aby otworzyć menu główne.

•Użyj klawisza W Lewo lub W Prawo, aby przejść do opcji "Ustawienia systemowe" i wybierz ją, naciskając klawisz Enter.

•Użyj klawisza w Lewo lub W Prawo aby przejść do opcji  "Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych" i wybierz ją naciskając klawisz Enter.

•PLEXTALK poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz to wykonać.   Naciśnij klawisz Enter, aby ustawić wszystkie ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych lub klawisz Anuluj, aby przerwać. Po krótkiej chwili, PLEXTALK zrestartuje się.

Poniżej znajduje się lista domyślnych ustawień PLEXTALK'a.

•Wybierz dźwięk oczekiwania:  Dźwięk oczekiwania 1

•Ustawienie syntezatora, wysokość:  0

•Źródło Audio:  Mikrofon zewnętrzny

•Tryb nagrywania:  Domyślny

•Ustawienie automatycznego podziału sekcji:  Wyłączone

•Poziom szumu dla dźwięku wejściowego:  Normalny

•Czas automatycznego wyłączenia nagrywania:  Wyłączone

•Wybierz sposób uruchomienia nagrywania:  Gdy klawisz Nagrywania zostanie naciśnięty.

•Automatyczna regulacja wzmocnienia:  włączona

•Podpowiedzi w czasie nagrywania:  Podpowiedzi włączone

•Zakładka głosowa:  Odtwórz

•Głośność nagrywania:  10

•Ustawienia wybierania losowego i powtarzania:  Odtwarzanie standardowe

•Prędkość odtwarzania:  0

•Wysokość tonu odtwarzania:  0

•Głośność podpowiedzi:  0

•Głośność odtwarzania:  13

•Czytanie nazwy pliku audio：Czytaj nazwę pliku audio

•Ustawienie multimedialnego odtwarzania DAISY： Audio

Uwaga: Przy przywracaniu wszystkich ustawień do domyślnych, zakładki zostaną skasowane.

Uwaga: Przy przywracaniu wszystkich ustawień do domyślnych, ustawienia sieciowe nie są kasowane. Przejdź do sekcji 20.3.7 "Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych"

# Dodatek A - Specyfikacje ogólne.

Uwaga:  Shinano Kenshi zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów opisanych w  tym podręczniku bez wcześniejszego powiadomienia.

Sekcja ta opisuje specyfikacje ogólne PLEXTALK Pocket PTP1.

## Specyfikacje ogólne

Gniazdo karty SD:

Karta SD/SDHC

Odtwarzana zawartość:

Książki DAISY dostosowane do standardów 2.0, 2.02 and 3.0

Pliki audio w formatach MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) oraz format Audible4(.aa).

Płyty muzyczne CD (CD-DA)(zewnętrzny napęd USB CD/DVD)

Plik tekstowy: zwykły tekst, html, Microsoft .doc, .docx

Radio internetowe

Typy obsługiwanych plików list odtwarzania: PLS, M3U, ASX

Odtwarzane formaty audio: MP3, WMA

Format strumieniowy (protokół): HTTP, mms

Metody nagrywania:

DAISY 2.02

Formaty nagrywania Audio dla DAISY 2.02

PCM 44,1kHz stereo

PCM 22,05kHz mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128kbps Stereo

MP3 64kbps Mono

MP3 32kbps Mono

Formaty nagrywania  audio dla notatek głosowych:

MP3 32kbps Mono

Wejście i wyjście audio:

Gniazdo słuchawkowe (Stereo)

Gniazdo zewnętrznego mikrofonu / wejścia liniowego (Stereo)

Wbudowany mikrofon (Monofoniczny)

Wbudowany głośnik (Monofoniczny)

Gniazda połączeń zewnętrznych:

USB 2.0

USB OTG (USB bus power)

Precyzja zegara:

W przybliżeniu 60 sekund na miesiąc

Źródło zasilania elektrycznego:

Zasilacz AC, AC 100 V do 240 V, 50 lub 60 Hz

Wymiary i waga:

Długość 112 mm

Szerokość 55 mm

Wysokość 16 mm

Przybliżona waga .  110g

Zużycie energii (maksymalne):

20W

Temperatura i wilgotność pracy :

Fahrenheit od 40 do 104

Celsjusz od 5 do 40

Wilgotność od 20% do 80%, bez parowania.

## Funkcje audio.

Słuchawki (wyjście liniowe):

Kompatybilna oporność 32 ohm niezrównoważona

Wtyczka stereo o średnicy 3,5mm mini jack

Mikrofon zewnętrzny (zasilanie z gniazdka):

Oporność wejściowa 2,2k ohm niezrównoważona

Wtyczka stereo o średnicy 3,5mm mini jack

Wejście liniowe:

Oporność wejściowa 20k ohm niezrównoważona

Wtyczka stereo o średnicy 3,5mm mini jack

Wbudowany głośnik:

Oporność wyjściowa 8 ohm

Wyjście 150mW

Wbudowany mikrofon:

Mikrofon pojemnościowy

## Funkcje główne.

Komunikaty głosowe:

Podają informacje słowne o bieżącej operacji

Dostarczają opisu klawiszy w trybie pomocy klawiszowej.

Ogłaszają elementy menu

Podają informacje pomocy (naciśnij klawisz cyfry 5)

Funkcja wyszukiwania:

Nagłówek, Grupa, Strona, Fraza, Zakładka, Album, Ścieżka, Poziom, Ekran, Akapit, Wiersz, Zdanie, literowanie, Słowo, Znak

dostrajanie głośności:

0 do 25 (w skokach co 1)

Dostrajanie głośności komunikatów:

-5 do +5 (w skokach co 1)

Dostrajanie prędkości odtwarzania:

11 ustawień od -2, przez 0, do +8 (w skokach co 1).

Prędkość normalna to 0.

-2 to prędkość 0,5 normalnej, +4 to podwójna prędkość, +8 potrójna prędkość.

Dostrajanie wysokości tonów:

13 ustawień od -6, przez 0, do +6 (w skokach co 1).

Ton normalny to 0.

Czas nagrywania (dla karty SD):

(Uwaga:  wszystkie czasy są przybliżone)

DAISY PCM 44,1kHz stereo 1.5 godziny / Giga bajt

DAISY PCM 22,05kHz stereo 6 godzin / Giga bajt

DAISY MP3 256kbps stereo 7.5 godzin / Giga bajt

DAISY MP3 128kbps stereo 15 godzin / Giga bajt

DAISY MP3 64kbps mono 30 godzin / Giga bajt

DAISY MP3 32kbps mono 60 godzin / Giga bajt

Dostrajanie poziomu nagrywania:

Wybór wejścia pomiędzy mikrofonem zewnętrznym a wejściem liniowym

0 do 20 (w skokach co 1)

dostępna Automatyczna regulacja wzmocnienia

Funkcje pamięci:

Zakładki i zakładki głosowe, maksymalnie 10000 elementów.

Zakładki głosowe, 30 minut całkowitego nagrania

Notatki głosowe 30 minut całkowitego nagrania, 200 elementów.

## Specyfikacje baterii:

Typ:  Litowo-polimerowa

Wymiary:

Długość 53 mm

Szerokość 39 mm

Wysokość 9 mm

Pojemność:  1500 miliampero-godzin

Czas ładowania:

Około 4 godziny przez zasilacz

Około 4,5 godziny przez kabel USB

Uwaga: Ładowanie przez kabel USB działa gdy urządzenie jest wyłączone.

Czas działania:

Format DAISY, nagrywanie MP3, 8 godzin

Format DAISY, odtwarzanie MP3, 10 godzin

Zwykły tekst, odtwarzanie, 7 godzin

Strumień, 4 godzin

Uwaga:    Wszystkie czasy są przybliżone.

Uwaga:  Czas ładowania i czas działania zależy od temperatury otoczenia i warunków pracy.

## Specyfikacje czytnika kart pamięci

Typ karty:  Karta SD/SDHC

System plików:  FAT-32/16

Systemy operacyjne:  Windows 2000, XP, Vista lub Windows 7

## Funkcja komunikacji bezprzewodowej

Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE802.11b/g

## Informacje o prawach autorskich na temat Ogg Vorbis.

Oprogramowanie to jest dostarczane przez posiadaczy praw autorskich i współpracowników "tak jak jest" bez żadnych dodatkowych bądź wydumanych gwarancji, w tym,  ale nie wyłącznie, jakiekolwiek dorozumiane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu są odrzucane. W żadnym wypadku właściciele lub współpracownicy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, pierwotne lub wtórne szkody (takie jak, ale nie tylko, zdobycie dóbr lub usług; utrata korzyści, danych; lub przerwanie działalności) niezależnie od przyczyny i od jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, czy to w kontrakcie, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, lub czynu (łącznie z zaniedbaniem lub innym) powstałe w jakikolwiek sposób wynikający z użycia tego oprogramowania, nawet jeśli powiadomiono o możliwości wystąpienia takiej szkody.

# Dodatek B - Hierarchia menu.

Dodatek ten przedstawia wszystkie elementy menu w menu głównym zgodnie z odpowiadającą im hierarchią podmenu.

EDYCJA:

Wstaw nagłówek

Skasuj nagłówek

Usuń sekcję

EDYCJA (plik tekstowy):

Skasuj bieżącą linię.

Skasuj cały tekst w pliku

Zapisz edytowany tekst

Zapisz i zakończ edycję tekstu

Zamknij edytowany tekst bez zapisywania

Zmień nazwę pliku

USTAWIENIA NAGRYWANIA:

Wybierz tryb nagrywania

Domyślny

Konferencji

Audio

Kaset analogowych

Radio

Własny

Następnie wybierz jakość dźwięku spośród poniższych

PCM 44,1kHz stereo

PCM 22,05kHz mono

MP3 256kbps 44,1kHz stereo

MP3 128kbps 44,1kHz stereo

MP3 64kbps 44,1kHz mono

MP3 32kbps 22,05kHz mono

Wyłącz lub włącz podpowiedzi w czasie nagrywania

Podpowiedzi włączone

Podpowiedzi wyłączone

Wybierz gniazdo zewnętrznego wejścia audio

Tryb mikrofonu

Tryb wejścia liniowego

Automatyczna regulacja wzmocnienia.

Automatyczna regulacja wzmocnienia włączona

Automatyczna regulacja wzmocnienia wyłączona

Ustawienia Odtwarzania:

Ustawienia wybierania losowego i powtarzania

Odtwarzanie standardowe

Powtarzanie tytułu (DAISY, nagrania, Tekst, książka Audio)

Powtarzanie utworu (Muzyka)

Powtarzanie albumu (Muzyka)

Powtarzanie wszystkich albumów (Muzyka)

Powtarzanie losowe (Muzyka)

Czytanie nazwy pliku audio

Czytaj nazwę pliku audio

Czytaj numer utworu audio

Ustawienie multimedialnego odtwarzania DAISY

Audio

Tekst

Zakładka:

Ustawienie odtwarzania dla zakładki głosowej

Zakładka głosowa włączona

Zakładka głosowa wyłączona

Usuń wszystkie zakładki w bieżącym tytule

Notatka głosowa:

Skasuj wybraną notatkę głosową

Skasuj wszystkie notatki głosowe

PODKAST:

Aktualizacja listy odcinków

Pobierz wszystkie odcinki z tego źródła

Zarządzanie nośnikiem:

Informacje o tytule i nośniku

Skasuj kartę SD

Utwórz nowy tytuł

Utwórz nowy plik tekstowy

Usuń wybrany tytuł

(Usuń wybrany album, Skasuj wszystkie notatki głosowe)

Usuń plik

Przygotuj do edycji

Skompiluj książkę

Folder sieciowy

USTAWIENIA SYSTEMOWE:

Właściwości systemu

Wersja systemu

Numer seryjny

Zainstalowany klucz (jeśli istnieje.)

Wybierz głos syntezatora mowy

Głos 1

Głos 2

Wybierz dźwięk oczekiwania

Dźwięk oczekiwania 1

Dźwięk oczekiwania 2

Bez dźwięku oczekiwania

Wybierz dźwięk potwierdzenia naciśnięcia klawisza

Dźwięk potwierdzenia naciśnięcia klawisza włączony

Dźwięk potwierdzenia naciśnięcia klawisza wyłączony

Ustaw datę i czas systemowy

Ustaw wysokość mowy syntezatora

Ustawienia sieciowe

Potwierdź informacje o sieci

Załaduj ustawienia sieciowe

Zapisz ustawienia sieciowe

Aktywuj lub dezaktywuj urządzenie sieciowe

Ustawienia sieci bezprzewodowej

Dostępne sieci bezprzewodowe

Dodaj ustawienie sieci bezprzewodowej

Zmień lub usuń ustawienie sieci bezprzewodowej

Nadaj najwyższy priorytet i połącz

Zmień ustawienie sieci bezprzewodowej

Skasuj ustawienie sieci bezprzewodowej

Ustawienie folderu sieciowego

Przywróć wszystkie ustawienia sieciowe do domyślnych

Skasuj klucze autoryzacyjne

Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych

# Dodatek C - Rozwiązywanie problemów.

## Ogólne problemy działania.

Objaw:  Włączasz przełącznik zasilania, ale zasilanie nie działa.

Możliwa przyczyna 1:  Poluzowany kabel zasilania lub zasilacz.

Rozwiązanie:  Podłącz starannie kabel zasilający do PLEXTALK'a ponownie i upewnij się, że zasilacz trzyma się mocno.

Możliwa przyczyna 2:  Blokada klawiszy jest włączona.

Rozwiązanie:  Wyłącz blokadę klawiszy.

Objaw:  Zasilanie jest włączone, ale PLEXTALK nie działa.

Możliwa przyczyna:  Blokada klawiszy jest włączona.

Rozwiązanie:  Wyłącz blokadę klawiszy.

Objaw:  PLEXTALK nie został wyłączony i żaden klawisz nie może zadziałać.

Możliwa przyczyna 1:  Blokada klawiszy jest włączona.

Rozwiązanie:  Wyłącz blokadę klawiszy.

Możliwa przyczyna 2:  Nieznany błąd.

Rozwiązanie:  Wciśnij i przytrzymaj klawisz Zasilania przez więcej niż 10 sekund.   Jeśli to nie działa, usuń zasilacz i baterię z jednostki, a następnie włóż je z powrotem.

Objaw:  Nie można nagrywać na kartę SD.

Możliwa przyczyna 1:  Błąd na wejściu.

Rozwiązanie:  Sprawdź źródło wejścia, a następnie popraw ustawienia wejścia.

Możliwa przyczyna 2:  Nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na karcie SD.

Rozwiązanie:  Albo skasuj kilka niepotrzebnych elementów z bieżącej karty SD albo włóż inną kartę SD z wystarczającą ilością wolnego miejsca.

Możliwa przyczyna 3:  Karta pamięci jest zablokowana.

Rozwiązanie:  Wyjmij kartę SD w poprawny sposób, przełącz blokadę do pozycji "Odblokowane" i włóż ją ponownie do PLEXTALK'a.

Objaw:  Nie można dostroić poziomu nagrywania.

Możliwa przyczyna:  Masz włączoną automatyczną regulację wzmocnienia.

Rozwiązanie:  Wyłącz automatyczną regulację wzmocnienia w menu  "Ustawienia nagrywania".

Objaw:  Brak podpowiedzi głosowych.

Możliwa przyczyna 1:  Głośność została ustawiona na  '0'.

Rozwiązanie:  Zwiększ głośność, tak by komunikaty podpowiedzi były słyszane.

Możliwa przyczyna 2:  Opcja "Włącz lub wyłącz podpowiedzi w czasie nagrywania" jest ustawiona na "Podpowiedzi wyłączone".

Rozwiązanie:  Zmień ustawienie na  "Podpowiedzi włączone".

## Wypowiadane błędy podczas odtwarzania DAISY.

Komunikaty głosowe:  "Nieobsługiwane urządzenie SD"

Możliwa przyczyna:  Karta SD została sformatowana w nieobsługiwanym systemie plików.

Rozwiązanie:  Włóż kartę SD, która jest sformatowana jako FAT-16 lub FAT-32.

Komunikaty głosowe:  "Błąd odczytu."

Możliwa przyczyna:  tytuł nie może być odtworzony.

Rozwiązanie:  Naciśnij klawisz Tytuł, a następnie klawiszem W Lewo lub W Prawo spróbuj wybrać inny tytuł.

## Błędy przy używaniu notatek głosowych.

Komunikaty głosowe:  "Nie ma wystarczającej ilości miejsca w obszarze notatek głosowych."

Możliwa przyczyna:  Nie ma wystarczającej ilości pamięci wewnętrznej , aby nagrać nową notatkę głosową.

Rozwiązanie:  Zwolnij trochę pamięci, kasując niepotrzebne notatki głosowe.  Można także wykonać kopię zapasową swoich notatek przed przeprowadzeniem tego procesu.

## Błędy przy używaniu PLEXTALK'a jako napędu kart SD na komputerze.

Objaw:  Napęd nie działa.

Możliwa przyczyna 1:  Kabel USB nie został poprawnie podłączony.

Rozwiązanie:  Podłącz ponownie kabel USB.  Sprawdź kabel, wtyczkę i piny czy nie są wgniecione, zgięte lub uszkodzone.

Możliwa przyczyna 2:  Zasilanie nie włącza się.

Rozwiązanie:  Sprawdź, czy przewód zasilający i zasilacz są prawidłowo podłączone i czy sam PLEXTALK jest włączony.

Objaw:  Nie można zapisywać na kartę SD.

Możliwa przyczyna 1:  Karta pamięci jest zablokowana.

Rozwiązanie:  Wyjmij kartę SD, przesuń blokadę na pozycję odblokowane, włóż ją i spróbuj ponownie.

Możliwa przyczyna 2:  Zasilanie nie włącza się.

Rozwiązanie:  Sprawdź, czy przewód zasilający i zasilacz są prawidłowo podłączone i włącz przełącznik zasilania.

Możliwa przyczyna 3:  Kabel USB nie został poprawnie podłączony.

Rozwiązanie:  Podłącz ponownie kabel USB.  Sprawdź kabel, wtyczkę i piny czy nie są wniecione, zgięte lub uszkodzone.

Objaw:  Niczego nie można dodać do karty SD.

Możliwa przyczyna 1:  Nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na karcie SD dla dodawanych danych.

Rozwiązanie:  Zwolnij trochę miejsca na karcie SD i spróbuj ponownie.

Możliwa przyczyna 2:  Karta pamięci jest zablokowana.

Rozwiązanie:  Wyjmij kartę SD, przesuń blokadę na pozycję odblokowane, włóż ją i spróbuj ponownie.

# Dodatek D -  Dane techniczne o trybach nagrywania i jakości dźwięku.

## 1.  Ustawienia trybu nagrywania.

Każdy tryb nagrywania posiada predefiniowane ustawienia dla następujących czterech parametrów:

•Ustawienie automatycznego podziału sekcji; PLEXTALK może być ustawiony, aby automatycznie tworzył sekcje, w nagraniu DAISY, po określonej ilości czasu bez wejścia audio, na przykład 2 sekundy.   Użyj ustawienia "Brak ustawienia", aby stworzyć ciągłe nagranie bez nowych sekcji.

•Czas do automatycznego wyłączenia nagrywania, gdy brak dźwięku; Jest to ilość czasu, który PLEXTALK będzie kontynuował nagrywanie bez wejścia audio.   Po tym czasie, nagrywanie wyłączy się automatycznie.

•Sposób uruchamiania nagrywania; Nagrywanie może być ustawione, aby uruchamiało się albo po naciśnięciu klawisza Nagrywanie, albo gdy wejście audio zostanie wykryte.

•Poziom szumu tła dźwięku wejściowego; Jeśli nagrywasz w środowisku o niskim poziomie hałasu, takim jak studio, użyj ustawienia "niski".  Jeśli Twoje środowisko nagrywania jest hałaśliwe, tak jak na konferencji lub wykładzie, użyj ustawienia "Wysoki".

## 2.  Ustawienia dla prekonfigurowanych trybów nagrywania.

Prekonfigurowane parametry dla 5 trybów nagrywania są następujące:

Tryb domyślny:

•Ustawienie automatycznego podziału sekcji:  Wyłączone

•Czas automatycznego wyłączenia nagrywania, gdy brak dźwięku:  Wyłączone

•Wybierz sposób uruchomienia nagrywania:  Gdy klawisz Nagrywania zostanie naciśnięty.

•Poziom szumu tła dźwięku wejściowego:  Normalny (-28dB)

Tryb konferencji:

•Ustawienie automatycznego podziału sekcji:  Wyłączone

•Czas automatycznego wyłączenia nagrywania, gdy brak dźwięku:  Wyłączone

•Wybierz sposób uruchomienia nagrywania:  Gdy klawisz Nagrywania zostanie naciśnięty.

•Poziom szumu tła dźwięku wejściowego:  Wysoki (-20 dB)

Tryb Audio:

•Ustawienie automatycznego podziału sekcji:  2 sekundy

•Czas automatycznego wyłączenia nagrywania, gdy brak dźwięku:  1 minuta

•Wybierz sposób uruchomienia nagrywania:  Gdy klawisz Nagrywania zostanie naciśnięty.

•Poziom szumu tła dźwięku wejściowego:  Niski (-40 dB)

Tryb kasety analogowej:

•Ustawienie automatycznego podziału sekcji:  4 sekundy

•Czas automatycznego wyłączenia nagrywania, gdy brak dźwięku:  1 minuta

•Wybierz sposób uruchomienia nagrywania:  Gdy dźwięk zostanie wykryty.

•Poziom szumu tła dźwięku wejściowego:  Normalny (-28 dB)

Tryb radiowy:

•Ustawienie automatycznego podziału sekcji:  Wyłączone

•Czas automatycznego wyłączenia nagrywania, gdy brak dźwięku:  1 minuta

•Wybierz sposób uruchomienia nagrywania:  Gdy dźwięk zostanie wykryty.

•Poziom szumu tła dźwięku wejściowego:  Normalny (-28 dB)

## 3.  Dostępne ustawienia dla trybu własnego.

W trybie własnym możesz ustawić każdy parametr na ustawienia wymienione poniżej:

•Automatyczny podział sekcji może być ustawiony na:  "Wyłączone", "1 sekunda", "2 sekundy", "3 sekundy", "4 sekundy" lub "5 sekund".

•Czas automatycznego wyłączenia nagrywania, gdy brak dźwięku, może być ustawiony na:  "Wyłączone", "30 sekund", "1 minuta", "2 minuty", "3 minuty", "4 minuty" lub "5 minut".

•Sposób uruchomienia nagrywania może być ustawiony na "Gdy klawisz Nagrywania zostanie naciśnięty" lub  "Gdy dźwięk zostanie wykryty".

•Poziom szumu tła dźwięku wejściowego może być ustawiony na:  "Normalny (-28 dB)", "Niski (-40 dB)" albo "Wysoki (-20 dB)".

Uwaga:  Ustawienia trybów Domyślny, Konferencji, Audio, Kasety analogowej oraz Radio nie mogą być zmieniane.  Ustawienia dla trybu Własnego mogą być zmieniane na pasujące do Twoich wymagań.

Uwaga:  Przy nagrywaniu przez wbudowany mikrofon, ustawienie "poziom hałasu tła" będzie automatycznie ustawiane na "Wysoki".

## 4.  Dostępne czasy nagrywania dla określonych jakości dźwięku.

Dostępny czas nagrywania będzie zależał od ustawienia jakości dźwięku, które wybierzesz.   Wyższa jakość dźwięku, to krótszy czas nagrywania.   Poniżej zostały wymienione przybliżone czasy nagrywania jakich można się spodziewać dla czterech nośników.

PCM 44,1kHz stereo

•Karta SD, 1GB:  90 minut

•Karta SD, 2GB:  3 godziny

•Karta SD, 4GB:  6 godzin

•Karta SD, 8GB:  12 godzin

PCM 22,05kHz mono:

•Karta SD, 1GB:  6 godzin

•Karta SD, 2GB:  12 godzin

•Karta SD, 4GB:  24 godziny

•Karta SD, 8GB:  48 godzin

MP3 256 k stereo:

•Karta SD, 1GB:  7.5 godzin

•Karta SD, 2GB:  15 godzin

•Karta SD, 4GB:  30 godzin

•Karta SD, 8GB:  60 godzin

MP3 128 k stereo:

•Karta SD, 1GB:  15 godzin

•Karta SD, 2GB:  30 godzin

•Karta SD, 4GB:  60 godzin

•Karta SD, 8GB:  120 godzin

MP3 64 k mono:

•Karta SD, 1GB:  30 godzin

•Karta SD, 2GB:  60 godzin

•Karta SD, 4GB:  120 godzin

•Karta SD, 8GB:  240 godzin

MP3 32 k mono:

•Karta SD, 1GB:  60 godzin

•Karta SD, 2GB:  120 godzin

•Karta SD, 4GB:  240 godzin

•Karta SD, 8GB:  480 godzin

Uwaga:  Powyższe czasy nagrywania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od liczby nagłówków i innych struktur w nagraniu.

# Dodatek E - Pytania i odpowiedzi na temat  ustawień sieciowych

| Problem / Odpowiedź | Rozwiązanie / Odpowiedź |
| --- | --- |
| Chcę poznać adres IP PLEXTALK'a | Możesz sprawdzić adres IP z "Potwierdź informacje o sieci" opcja menu Ustawienia sieciowe. |
| PLEXTALK nie wybiera żądanego punktu dostępowego. | Możesz sprawdzić listę dostępnych punktów dostępowych przez opcję Ustawienie sieci bezprzewodowej w ustawieniach sieciowych. Gdy PLEXTALK nie może znaleźć punktu dostępowego, prosimy sprawdzić stan sieci i siłę sygnału. Jeżeli punkt dostępowy zostanie wymieniony, to prosimy sprawdzić priorytet punktu dostępowego. Możesz ustawić wyższy priorytet używając opcji "Nadaj najwyższy priorytet i połącz" z menu ustawień sieciowych. |
| Nie udało się znaleźć punktu dostępowego. Używam punktu dostępowego, który obsługuje IEEE802.11a | PLEXTALK obsługuje wyłącznie IEEE802.11b/g. Jeśli Twój Access point nie może używać IEEE802.11a oraz IEEE802.11b/g w tym samym czasie, prosimy wybrać IEEE802.11b/g. |
| Nie udało się połączyć do punktu dostępowego. Używam nierozgłaszanego SSID. | Nierozgłaszana SSID wymaga więcej czasu, aby zestawić połączenie z PLEXTALK'iem. Prosimy dać PLEXTALK'owi do 5 minut, aby zobaczyć czy w końcu osiągnie powodzenie czy nie. Jeśli możliwe, prosimy skonfigurować ustawienia Twojego access pointa, aby mógł rozgłaszać nazwę SSID. Gdy to się uda po ustawieniu rozgłaszania, to znaczy, że konfiguracja sieci jest dobra, ale problem nie tkwi w ustawieniach rozgłaszania. Jeśli nie udało się nawet z rozgłaszanym SSID, prosimy sprawdzić ustawienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. |
| Nie udało się połączyć do punktu dostępowego. Używam DHCP. | Nawet jeśli PLEXTALK mógł zestawić połączenie z access pointem, ale gdy nie może pobrać adresu IP, pojawi się komunikat o niepowodzeniu połączenia. W takim przypadku, prosimy wprowadzić stały adres IP. Jeśli uda się połączyć, do problem jest z serwerem DHCP. Prosimy sprawdzić Swoje ustawienia serwera DHCP. Jeśli nadal nie można się połączyć, prosimy sprawdzić ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. |
| Nie udało się połączyć do punktu dostępowego. Używam filtrowania adresów MAC. | Gdy uaktywnione jest filtrowanie adresów MAC w ustawieniach bezpieczeństwa access pointa, to odrzucane jest połączenie z nieskonfigurowanym urządzeniem sieciowym. Musisz skonfigurować swój access point, aby dodał adres MAC PLEXTALK'a. Możesz sprawdzić adres MAC w opcji "Potwierdź informacje o sieci" menu Ustawienia sieciowe. |
| PLEXTALK zawsze próbuje połączyć się do niedostępnego SSID. Mam też skonfigurowane ustawienie ukrywania SSID. | Gdy masz skonfigurowane ustawienia sieciowe z uaktywnionym ukrywaniem SSID, PLEXTALK zawsze próbuje połączyć się do ukrytych (= nie rozgłaszanych SSID). Prosimy ustawić Ukrywaj SSID access pointa, na niski poziom na liście ustawień bezprzewodowych. |
| Plextalk nie może połączyć się z usługą sieciową. Używam zabezpieczeń sieciowych ze stałym adresem IP. | Gdy używasz ustawienia zabezpieczenia sieci ze stałym adresem IP, PLEXTALK połączy się pomyślnie z access pointem nawet jeśli ma złe hasło. Prosimy sprawdzić hasło sieciowe ponownie. |
| Czy PLEXTALK obsługuje WPS (WIFI Protected Setup?) | WPS nie jest obsługiwane. Musisz skonfigurować ustawienia sieciowe samodzielnie. |
| Nie udało się połączyć do punktu dostępowego. | Prosimy spróbować i zrestartować ACCESS pointa i PLEXTALK'a. |

# Dodatek F - Lista wprowadzanych znaków

Tryb ABC

| Nazwa klawisza | Przypisanie |
| --- | --- |
| #1 | Symbole “.”, “@”, “/”, “:”, “1” |
| #2 | a, b, c, 2, A, B, C, |
| #3 | d, e, f, 3, D, E, F, |
| #4 | g, h, i, 4, G, H, I, |
| #5 | j, k, l, 5, J, K, L, |
| #6 | m, n, o, 6, M, N, O, |
| #7 | p, q, r, s, 7, P, Q, R, S, |
| #8 | t, u, v, 8, T, U, V, |
| #9 | w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z, |
| #0 | “?”, “_”, “=”, “0” |
| * (Klawisz gwiazdka) | Backspace |
| * + # (Klawisz gwiazdki i klawisz krzyżyk) | Nowa linia |
| # (Klawisz krzyżyk) | Spacja |
| Klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj | Odtwarza rozpoczynając od pozycji kursora / pauza |
| Klawisz strzałki w Górę | Naciśnij - Poprzednia linia Przytrzymaj - Początek dokumentu |
| Klawisz strzałki w Dół | Naciśnij - Następna linia Przytrzymaj - Koniec dokumentu |
| Klawisz strzałki w Lewo | Naciśnij - Poprzedni znak Przytrzymaj - Początek |
| Klawisz strzałki w Prawo | Naciśnij - Następny znak Przytrzymaj - Koniec |
| 0 i klawisz strzałki w górę | Poprzedni akapit |
| 0 i klawisz strzałki w dół | Następny akapit |
| 0 i klawisz strzałki w lewo | Poprzednie słowo |
| 0 i klawisz strzałki w prawo | Następne słowo |
| Gwiazdka i klawisz 1 | Zapisz i wyjdź z trybu edycji |
| Gwiazdka i klawisz 2 | Tab |
| Gwiazdka i klawisz 3 | Backspace |
| Gwiazdka i klawisz 4 | Wstaw / Nadpisz |
| Gwiazdka i klawisz 5 | Początek |
| Gwiazdka i klawisz 6 | Ekran w górę (40 linii w górę) |
| Gwiazdka i klawisz 7 | Delete |
| Gwiazdka i klawisz 8 | Koniec |
| Gwiazdka i klawisz 9 | Ekran w dół (40 linii w dół) |
| Klawisz Zakładka | Wybierz tryb pisania spośród trybu ABC, trybu numerycznego lub tablicy symboli |

Tabela symboli

| Nazwa klawisza | Przypisanie |
| --- | --- |
| Klawisz 1 | Nie używany |
| Klawisz 2 | Naciśnij - W Górę Przytrzymaj - Idź w górę do części tabeli |
| Klawisz 3 | Nie używany |
| Klawisz 4 | Naciśnij - W Lewo Przytrzymaj - Idź w lewo do części tabeli |
| Klawisz 5 | Potwierdź aktualnie wybrany symbol |
| Klawisz 6 | Naciśnij - W Prawo Przytrzymaj - Idź w prawo do części tabeli |
| Klawisz 7 | Nie używany |
| Klawisz 8 | Naciśnij - W Dół Przytrzymaj - Idź w dół do części tabeli |
| Klawisz 9 | Nie używany |
| Klawisz 0 | Nie używany |
| Klawisz Funt/Krzyżyk | Wprowadź symbol |
| (Symbole) | tabela ma 8 kolumn i 4 wiersze. . , ‘ “ : ; ? ¦ + - = / \ _ [ ] ! @ # $ % ` { } ^ & * ( ) ~ < > |

* Pozostałe klawisze są takie same jak w trybie ABC.

127-4358901

2012/3 UG- POL0800-E0800