# PTP1 Szybki start

Dziękujemy za zakupienie PTP1. Podręcznik ten wyjaśnia podstawowe operacje. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy zajrzeć do Podręcznika użytkownika PTP1.

Nazwy klawiszy

| (1) Klawisz Nagrywanie | (8) Klawisz Zasilanie |
| --- | --- |
| (2) Klawisz W górę | (9) Klawisz Menu |
| (3) Klawisz Idź do | (10) Klawisz W prawo |
| (4) Klawisz W lewo | (11) Klawisz Tytuł |
| (5) Klawisz Zakładka | (12) Klawisz W dół |
| (6) Klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj | (13) Klawisze Numeryczne |
| (7) Klawisz * | (14) Klawisz # |

## Przygotowanie do uruchomienia

Wyjmij z pudełka i przygotuj do użycia. Przygotuj odtwarzacz, baterię i ładowarkę. Włóż baterię do odtwarzacza, a następnie podłącz ładowarkę.

| Procedura |  |
| --- | --- |
| Odwróć odtwarzacz. Upewnij się, że dwie małe wypukłości znajdują się na wierzchu. Wciśnij prostokątny przycisk, który znajduje się u dołu odtwarzacza i połóż palec drugiej ręki na dwóch liniach, które są na środku urządzenia, następnie naciśnij oburącz i zsuń pokrywę w kierunku do dołu. Zdejmij całkowicie pokrywę. |  |
| Weź baterie do lewej ręki i upewnij się, że dwie wypukłości znajdują się po prawej stronie baterii a mała wypustka znajduje się na dole po lewej stronie. |  |
| Włóż baterię do odtwarzacza prawą stroną. Jeśli spróbujesz włożyć baterię od lewej strony, to zawadzi ona o część odtwarzacza i bateria nie będzie mogła zostać włożona. |  |
| Zamknij pokrywę baterii. Umieść pokrywę około 5mm niżej niż pozycja zamknięcia. Przesuń pokrywę w górę. Upewnij się, że pokrywa została automatycznie zablokowana. |  |
| Odwróć odtwarzacz, przednią stroną do siebie. Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania, które jest umieszczone z lewej strony na dole. |  |

Aby dowiedzieć się jak usunąć baterię, prosimy zajrzeć do podręcznika użytkownika.

## Wkładanie/usuwanie karty SD

| <Włóż kartę SD> Włóż kartę SD do gniazda kart. Przód karty SD ma gładką powierzchnię a tył ma nacięcia na krawędzi. Weź kartę SD do ręki i upewnij się, że ścięty narożnik znajduje się z prawej strony na dole. Włóż kartę SD do gniazda kart, które znajduje się po lewej stronie i wciśnij ją do końca. |  |
| --- | --- |
| <Usuń kartę SD> Jeśli karta SD zostanie naciśnięta, to wysunie się ona na kilka milimetrów. Weź ją i wysuń z odtwarzacza. |  |

## Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby włączyć/wyłączyć odtwarzacz, wciśnij i przytrzymaj [klawisz Zasilanie].

| Procedura |
| --- |
| 1 | Aby włączyć, wciśnij i przytrzymaj [klawisz Zasilanie]. |
| 2 | Aby przejść do trybu oszczędzania energii, wciśnij i przytrzymaj [klawisz Zasilanie] aż PLEXTALK ogłosi "tryb oszczędzania zasilania". Aby zupełnie wyłączyć zasilanie, trzymaj dalej aż PLEXTALK ogłosi "zasilanie wyłączone". |

*Jeśli podczas wyłączania zasilania klawisz Zasilanie nie zostanie przytrzymany wystarczająco długo, to zostanie aktywowany wyłącznik czasowy.

## Odtwarzanie

Odtwarzanie książek DAISY, plików audio lub plików tekstowych z karty SD. W tym przypadku, cała zawartość jest zapisana na karcie SD.

| Procedura |
| --- |
| 1 | Włóż kartę SD i włącz odtwarzacz. |
| 2 | Wciśnij kilka razy [klawisz Tytuł], aż zostanie ogłoszone “SD”. |
| 3 | Wybierz książki DAISY, pliki audio lub pliki tekstowe, naciskając [klawisz W prawo] lub [klawisz W lewo]. |
| 4 | Wciśnij [klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj], aby rozpocząć odtwarzanie. |
| 5 | Wciśnij [klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj] ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie. |

## Nagrywanie

Nagrywanie przez wbudowany mikrofon.

| Procedura |
| --- |
| 1 | Upewnij się, że karta SD została włożona. |
| 2 | Wciśnij [klawisz Nagrywanie]. Odtwarzacz przechodzi do trybu testu nagrywania. |
| 3 | Wciśnij [klawisz Nagrywanie], aby rozpocząć nagrywanie. |
| 4 | Wciśnij [klawisz Nagrywanie], aby zawiesić (wstrzymać) nagrywanie. |
| 5 | Wciśnij [Klawisz Nagrywanie] ponownie, aby wznowić nagrywanie. |
| 6 | Wciśnij [klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj], aby zatrzymać nagrywanie. |

## Nawigacja

Przewiń do przodu/do tyłu

| Procedura |
| --- |
| 1 | Wybierz książkę DAISY. |
| 2 | Aby rozpocząć odtwarzanie, wciśnij [klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj]. |
| 3 | Wciśnij i przytrzymaj [klawisz W prawo], aby przewijać w przód lub wciśnij i przytrzymaj [klawisz W lewo], aby przewinąć w tył. Odtwarzacz ogłasza 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty i tak dalej. Jeśli klawisz zostanie zwolniony wcześniej niż 1 minuta, odtwarzanie rozpoczyna się od miejsca, w którym klawisz został zwolniony. Jeśli klawisz zostanie zwolniony później niż 1 minuta, to przewijanie do przodu lub do tyłu będzie kontynuowane, aż do momentu, gdy [klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj] zostanie wciśnięty w celu rozpoczęcia odtwarzania. |

Przechodzenie klawiszami W górę/W dół

| Procedura |
| --- |
| 1 | Wybierz książkę DAISY. |
| 2 | Wciśnij [klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj], aby rozpocząć odtwarzanie. |
| 3 | Wybierz poziom nawigacji, naciskając [klawisz W górę] lub [klawisz W dół]. * |
| 4 | Wciśnij [klawisz W prawo] do przodu lub [klawisz W lewo] do tyłu. |

*Poziom nawigacji książek DAISY to;

“Nagłówek (Poziom 1 do 6), grupa, strona, fraza, 10 minut, 30 sekund, zakładka”

Plik audio;

“Album, ścieżka, 10 minut, 30 sekund, zakładka”

Plik tekstowy;

“Poziom(plik HTML i plik Word), ekran, akapit, linia, zdanie, literowanie, słowo, znak, zakładka”

Skok bezpośredni do strony/nagłówka

Przykład: Przejście do strony 20.

| Procedura |
| --- |
| 1 | Wybierz książkę DAISY. |
| 2 | Wciśnij [klawisz Idź do]* |
| 3 | Wprowadź numer strony wciskając klawisze [2],[0]. |
| 4 | Wciśnij [klawisz Odtwarzaj/Zatrzymaj] lub [klawisz #], aby przeskoczyć do strony 20. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. |

*Aby przejść do nagłówka, wciśnij dwukrotnie [klawisz Idź do].

## Podłączanie urządzeń USB

Aby odtwarzać zawartość z pamięci USB flash lub urządzeń USB, użyj kabla USB (krótkiego). Wyłącz odtwarzacz. Do odtwarzacza podłącz mniejszą końcówkę, a pamięć USB/urządzenie podłącz do większej końcówki kabla USB. Następnie włącz odtwarzacz. Prosimy upewnić się, że podczas wybierania nośnika przy pomocy [klawisza Tytuł], zostało powiedziane “USB” .

<Podłączanie pamięci USB flash>

<Podłączanie urządzeń USB>

## Podłączanie komputera

Użyj kabla USB (długiego), aby podłączyć komputer. Dane mogą być przesyłane z komputera.

Wyłącz odtwarzacz i włóż kartę SD. Podłącz ładowarkę do odtwarzacza i włącz go. Podłącz mniejszą końcówkę kabla USB do odtwarzacza a większą końcówkę podłącz do komputera. Dane mogą być przesyłane z komputera.

# Text boxes

(8)

(1)

Kabel USB (krótki)

Kabel USB (długi)

Kabel USB (krótki)

Kabel USB dostarczony

z urządzeniem USB

(9)

(11)

(10)

(5)

(4)

(3)

(2)

(12)

(6)

(7)

(14)

(13)