Instrukcja obsługi

___________________________________________________________________________________________

#### Sherlock

Znajduje to, czego szuka

Opis urządzenia:

Trzymaj urządzenie w taki sposób, by głośnik znajdujący się na wierzchniej stronie  urządzenia znajdował się w jego górnej części. Czujnik odczytujący i skanujący etykietki znajduje się w górnej, węższej części wewnętrznej urządzenia. Na powierzchni urządzenia znajdują się dwa okrągłe przyciski, za pomocą których możesz urządzenie obsługiwać. Po przeciwległej stronie znajduje się wgłębienie, przez które można przeciągnąć tasiemkę. Po prawej stronie aparatu znajdują się dwa wejścia. Górne służy do podłączenia słuchawek, a dolne do aktualizowania oprogramowania.          W dolnej części aparatu znajduje się miejsce na baterie.

Opis przycisków:

Przycisk 1	(najbliżej głośnika) - służy do wyszukiwania i odczytywania etykietek

Przycisk 2	(pod przyciskiem 1)

- służy do nagrywania i odczytywania pojemności pamięci

Używanie:

Zanim zaczniesz pracować z urządzeniem Sherlock, musisz zapewnić zasilanie. W tym celu połóż urządzenie szerszą stroną do siebie. Pociągnij za wystający cypelek w górnej części. W ten sposób otworzysz zamknięcie schowka na baterie. Zamknięcie można całkowicie zdjąć. Włóż dwie baterie 1,5V AAA tak, by biegun ujemny (płaska strona baterii) znalazł się na na uginającej się blaszce. Zamknij schowek na baterie - Twój Sherlock jest gotowy do pracy. Jeśli  w przeciągu 10 sekund żaden z przycisków nie zostanie wciśnięty, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać baterie.

Aby wyciągnąć baterie, przyciśnij miejsce styku (po wąskiej stronie urządzenia) baterii a łatwo wyskoczą ze schowka.

Odczytywanie etykietek:

Najłatwiej skanuje się etykietki, jeśli trzyma się urządzenie jak długopis, tak, by głośnik wskazywał na etykietkę a przyciski można było obsługiwać kciukiem. Włącz Sherlocka dowolnym przyciskiem. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 1 - usłyszysz następujące po sobie dźwięki beep, które sygnalizują, że urządzenie znajduje się w zbyt dużej odległości od etykietki. Przybliż  główkę urządzenia do etykietki - usłyszysz długi, nieprzerywany sygnał dźwiękowy, który sygnalizuje odpowiednią odległość od etykietki. Możesz teraz puścić przycisk 1 - Sherlock odtworzy twoje osobiste nagranie. Jeśli etykietka nie została uprzednio opisana, usłyszysz wiadomość: „brak informacji”

Nagrywanie tekstów:

Naklej etykietkę na dany przedmiot (np. opakowanie płyty CD). Przybliż główkę urządzenia do etykietki przyciskając przycisk 1 - usłyszysz długi nieprzerywany sygnał. Po zwolnieniu przycisku 1 możesz sprawdzić, czy ta etykietka została już opatrzona własnym nagraniem. Jeśli Sherlock melduje”brak wiadomości”, możesz opisać etykietkę.

W celu nagrania opisu przytrzymaj przycisk 2. Krótki dźwięk beep sygnalizuje rozpoczęcie nagrania. Teraz możesz nagrać, przytrzymując przycisk 2, dowolną treść (do dwóch minut nagrania). Zwalniając przycisk 2, kończysz nagranie, co zostanie potwierdzone przez kolejny dźwięk beep.

Kasowanie nagrania:

Oczywiście każde nagranie możesz skasować i każdą etykietkę opisać na nowo dowolną ilość razy. Aby  skasować notatkę, wybierz najpierw daną etykietkę (zobacz „odczytywanie etykietek”), trzymaj przyciśnięte przyciski 1 i  2 równocześnie - usłyszysz nagraną wiadomość. Trzymaj oba przyciski wciśnięte tak długo, aż usłyszysz infomacjię: „notatka zmazana”. Nagranie zostało skasowane, a etykietkę można opisać na nowo.

Kasowanie wszystkich nagrań:

Jeśli chcesz skasować wszystkie notatki na raz, wyjmij na krótko jedną z baterii ze schowka. Trzymaj oba przyciski przyciśnięte w momencie ponownego wkładania baterii.  Usłyszysz melodię i komunikat „wszytko zmazać”. Zwolnij oba przyciski, po usłyszeniu 5 tonu beep, Sherlock potwierdzi proces zmazania meldunkiem:”wszystko zmazane”. Tym samym skasowałeś wszystkie dotychczasowe notatki, a etykietki mogą ponownie zostać opisane.

UWAGA:

Możesz przerwać proces zmazywania, jeśli przed usłyszeniem 5 tonu beep zwolnisz oba przyciski!

Odczytywanie pamięci:

Sherlock daje możliwość zapamiętania 1900 etykietek albo około 140 minut nagrania. Możesz sprawdzić aktualną pojemność pamięci: przyciśnij przycisk 2 - urządzenie zamelduje ilość możliwych nagrań w postaci ilości kodów oraz minut nagrania (np: „jeszcze 1750 kodów” – dźwięk beep – „jeszcze 85 minut”).

Regulowanie głośności:

Głośność można ustawić na jednym z trzech poziomów. Aby zmienić głośność, przyciśnij jednocześnie, krótko, przycisk 1 i 2. Sherlock  zamelduje poziom głośności (regulacja przebiega od poziomu 1 przez 2 do 3 i znowu do poziomu 1).

UWAGA:

Możesz zmieniać głośność również w momencie odczytywania notatek. Uważaj by obu przycisków nie trzymać dłużej niż 1 sekundę, gdyż możesz skasować notatkę bieżącej etykietki.

Dane techniczne:

| Pojemność pamięci | ~1900 kodów; ~2,5 godz. |
| --- | --- |
| Dźwięk | wysokiej jakości |
| Plastikowe etykietki z perforacją | wodoodporne, wytrzymałe na temperatury -20°C do +70°C |
| Regulacja głośności | 3 poziomy, możliwość podłączenia słuchawek |
| Wymiary | (110)x (39-50)x(21-25)mm |
| Waga | 90 gram wraz z bateriami |
| Baterie, akumulatorek | 2x1,5V AAA 2 akumulatorki o pojemności 600 mAH |
| Zawartość opakowania | 2x1,5V AAA instrukcja obsługi 25 etykietek samoprzylepnych 10 etykietek plastikowych |
| Gwarancja | 1 rok |

# Text boxes

CARETEC; Stubenbastei 1
A-1010  Wien (Austria)
Tel: (0043 1) 513 80 81-0; Fax:-9

office@caretec.at;

www.caretec.at