Fame

Instrukcja obsługi

www.bones.ch

Dystrybutor

ALTIX Sp. z o.o.

Ul. Chlubna 88

03-051 WARSZAWA

TPSA tel. 022 676 90 95 / 30

Fax. 022 676 58 22

Infolinia : 0800 100 102

e-mail:

biuro@altix.pl,

altix@altix.pl,

altixhelp@altix.pl

Tłumaczenie niniejszej instrukcji zostało wykonane przez firmę Altix sp. Z o. o. © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fame – czytnik kolorów

Życie jest pełne kolorów! – Gratulujemy zakupu urządzenia do rozpoznawania kolorów Fame. Fame podaje informacje o kolorach w twoim codziennym życiu, co pomoże ci zidentyfikować różne rzeczy takie jak ubrania. Ponadto, Fame posiada funkcje porównywania kolorów, lokalizator źródła światła oraz rozpoznaje wzory.

Wstęp do świata kolorów

Identyfikacja kolorów nie jest już problemem. Ideą pomiaru kolorów jest prezentacja wizualna ich fizycznych parametrów, na przykład, aby imitować percepcję kolorów ludzkiego oka. Natomiast, problemem jest nazewnictwo kolorów. Istnieje nieskończona liczba kolorów, które ludzkie oko jest w stanie zidentyfikować. Jeśli te kolory muszą zostać nazwane, osoba, która tego dokona, w sprawie nazewnictwa kolorów musi osiągnąć porozumienie.

Dyskusja o kolorach z przyjaciółmi może okazać się zadziwiająca w skutkach z uwagi na fakt, że postrzeganie kolorów to sprawa bardzo indywidualna. Prawdopodobnie usłyszysz określenia kolorów, których nigdy wcześniej nie słyszałeś. Nawet po szczegółowej rozmowie nadal trudno jest uzyskać zgodę odnośnie nazw niektórych kolorów.

Istnieją jednak pewne standardy, więc graficy komputerowi mają wspólną bazę do komunikacji. W tych standardach istnieją nazwy kolorów takie jak rezedowy zielony, wrzosowy fiolet, lazurowy lub brązowa sepia.

Naszym zdaniem nie rozsądnym posunięciem było by używanie do nazewnictwa kolorów, które nie odpowiadają powszechnemu standardowi. Więc Fame używa powszechnie znanych terminów do opisywania kolorów.

Fame rozpoznaje czarny, biały i sześć innych kolorów pryzmatycznych: żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czerwony, pomarańczowy i trzy kombinacje żółto-zielony, niebiesko-zielony i niebiesko-fioletowy. Dodatkowo, Fame rozpoznaje 11 innych kolorów takich jak beż, khaki, oliwkowy, ochra, brązowy, purpura, turkus, różowy, różany, węgiel drzewny i szary.

Fame może identyfikować trzy różne poziomy jasności "jasny", "średni" lub "ciemny". Nasycenie będzie określane  jako "jasne", "mocne" lub "blade". Następnie rozpoznane będą również kombinacje kolorów z tendencją, np. “mocny czerwony z tendencją do pomarańczowego”. Suma wszystkich kombinacji przekracza 400 indywidualnych opisów kolorów.

Należy jednak zdać sobie sprawę z drobnych różnic występujących między opisami Fame i postrzeganiem ludzkiego oka, głównie z powodu różnic warunków oświetleniowych. Oko wykorzystuje ogólne i często zmienne warunki oświetleniowe, natomiast Fame używa oświetlenia LED, które jest stałe w każdych warunkach. Kolory fluorescencyjne, odbijające światło i metaryczne mogą prowadzić do widocznych odchyleń. Metaryzm to zjawisko polegające na tym, że kolory przedmiotów są takie same przy jednym źródle światła, a różnią się znacznie przy innym.

Podłączanie Fame

Na przednim końcu Fame można wyczuć okrągły otwór za którym znajduje się elektronika pomiarowa. Na tylnej stronie wystaje z obudowy wtyczka USB. Milestone posiada gniazdo USB na środku przedniego końca urządzenia. Jeśli teraz podłączysz Fame na szczycie  Milestone, wtyczka USB zostanie połączona z gniazdem USB Milestone. Prawidłowe połączenie obu urządzeń jest ogłaszane komunikatem "Fame". Nie ma znaczenia w jakiej aplikacji się znajdujesz podczas podłączenia Fame. Jeśli komunikat "Fame" nie jest ogłaszany, upewnij się, że Milestone jest włączony wciskając "Klawisz odtwarzania".

Wskazówka: Jeśli Milestone nie rozpoznaje Fame, upewnij się, że w Milestone zainstalowane jest oprogramowanie w wersji 3.20 lub nowsze. W innym przypadku Fame nie można aktywować. Najnowsze oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie na stronie www.bones.ch.

Rozpoznawanie koloru

Umieść Fame przednią stroną na przedmiocie, którego kolor chcesz rozpoznać. Otwór pomiarowy musi być zasłonięty przez przedmiot. Ze względu na to trzymaj Fame prosto (nie przekrzywiaj) przy przedmiocie. Wciśnij krótko centralny przycisk "Klawisz odtwarzania", aby rozpocząć pomiar. Proces trwa około 1 – 2 sekundy. Po zakończeniu pomiaru usłyszysz sygnał dźwiękowy. Aby zagwarantować rzetelny pomiar, trzymaj Fame przy przedmiocie do momentu usłyszenia tego sygnału. Następnie ogłoszony zostanie rozpoznany kolor. Wartość pomiaru zostanie zapamiętana i będzie można ją ewentualnie wykorzystać w przyszłej operacji porównania kolorów.

UWAGA: Prosimy najpierw umieścić Fame na przedmiocie, a następnie rozpocząć pomiar. Tylko jeśli urządzenie jest umieszczone prosto (nieprzekrzywione) na przedmiocie i jego otwór jest zakryty przez przedmiot, światło zewnętrzne nie zafałszuje pomiaru.

Porównywanie kolorów

Ta funkcja Fame daje możliwość porównywania kolorów przedmiotów, na przykład skarpetek. Pomaga to przy ich segregowaniu.

Aby porównać kolory, najpierw należy zidentyfikować pierwszy kolor jak opisano powyżej. Następnie umieść Fame na przedmiocie, którego kolor chcesz porównać z poprzednim. Wciśnij krótko "Strzałkę w prawo" zamiast przycisku "Klawisz odtwarzania". Przytrzymaj Fame przez 1 – 2 sekundy. Tym razem Fame powie czy drugi pomiar różni się od pierwszego, mówiąc: "Kolory są różne" lub "Kolory są takie same". Porównanie zawsze odnosi się do ostatniego pomiaru wykonanego za pomocą przycisku "Klawisz odtwarzania".

Nie ma znaczenia jak dużo czasu minęło od ostatniego pomiaru oraz ile razy powtórzony został proces porównania za pomocą "Strzałki w prawo".

Lokalizator źródła światła

Następną funkcją Fame jest określanie jasności. Czujnik określa jasność i ogłasza poziom za pomocą dźwięku o różnym tonie. Wysoki ton odpowiada dużej jasności, a niski ton sygnalizuje ciemność. Aby określić poziom i kierunek źródła światła, wciśnij i przytrzymaj przycisk "Klawisz nagrywania". Podczas trzymania wciśniętego przycisku "Klawisz nagrywania" emitowany jest ciągły dźwięk, który zmienia swoją wysokość zależnie od warunków oświetleniowych i jasności. W ten sposób można dowiedzieć się czy w pokoju jest zapalone światło lub zlokalizować okno.

UWAGA: W odróżnieniu od innych funkcji Fame, podczas używania lokalizatora źródła światła otwór pomiarowy w Fame nie jest zasłonięty, więc urządzenie nie ma kontaktu fizycznego ze źródłami światła.

Rozpoznawanie wzorów wielokolorowych

Następnym bardzo poręcznym zastosowaniem Fame jest rozpoznawanie struktur i wzorów. Umieść Fame na tkaninie, wciśnij i przytrzymaj "Strzałkę w lewo ". Przesuń Fame powoli po tkaninie. Jeśli materiał jest jednokolorowy, wysokość dźwięku może ulec tylko nieznacznej zmianie. Jeśli  materiał jest wzorzysty, wysokość dźwięku będzie się różniła w zależności od jasności powierzchni. W ten sam sposób można sprawdzić, czy kawałek papieru jest zadrukowany, czy nie.

UWAGA: Aby rozpoznawać wzory, Fame należy umieścić na przedmiocie tak jak podczas rozpoznawania kolorów.

UWAGA: Drobne lub cienkie wzory mogą nie zostać wykryte.

Środki bezpieczeństwa

Fame to urządzenie pomiarowe zawierające czułą elektronikę. Trzymaj urządzenie z dala od wody oraz wysokiej wilgotności, co może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto unikaj silnych uderzeń, wstrząsów i innych przeciążeń urządzenia. Nieprawidłowe użytkowanie, przeciążenia mechaniczne oraz ingerencja w obudowę urządzenia skutkuje utratą gwarancji.

Krótki przegląd Fame

| Funkcja | Operacja | Sygnał dźwiękowy |
| --- | --- | --- |
| Rozpoznawanie koloru | "Klawisz odtwarzania" | Sygnał dźwiękowy i komunikat ogłaszający kolor |
| Porównywanie kolorów | "Klawisz odtwarzania" dla pierwszego pomiaru, "Strzałka w prawo" dla drugiego pomiaru | Sygnał dźwiękowy i komunikat ogłaszający porównanie kolorów |
| Lokalizator światła | "Klawisz nagrywania" (wciśnij i przytrzymaj) | Ciągły sygnał dźwiękowy |
| Rozpoznawanie wzoru | "Strzałka w lewo" | Ciągły sygnał dźwiękowy |