Instrukcja obsługi

Wooffy – kontroler baterii

Za pomocą tego urządzenia można łatwo skontrolować stopień naładowania baterii i akumulatorków. W zależności od modelu informacje o stanie baterii przekazywane są za pomocą sygnałów dźwiękowych i/albo wibracji.

# Opis urządzenia

Trzymaj urządzenie w ten sposób, aby wyczuwalny kabel z kontaktem na końcu skierowany był w przeciwną do Ciebie stronę. Na wierzchniej stronie znajduje się uwypuklony na zewnątrz głośnik. Zaraz pod nim znajdziesz pierwszy kontakt do pomiaru wszystkich 1,5 voltowych baterii w kombinacji z kablem kontaktowym. Po spodniej stronie urządzenia znajdziesz – również w połowie dalej od Ciebie odsuniętej – dwa okrągłe, lekko zapadnięte kontakty do pomiaru 9 V baterii. Trochę dalej poniżej tych kontaktów znajdziesz klapkę schowka baterii. Wyczuwalne zaznaczenia (punkt i koło) pomagają w  poprawnym włożeniu obu mikro baterii 1,5 AAA. Na dolnym końcu urządzenia znajduje się wcięcie do przewleczenia rzemyka, w celu zawieszenia Wooffy.

# Użytkowanie

W górnej części urządzenia znajduje się krótki kabel z kontaktem, po wierzchniej stronie urządzenia, pojedynczy kontakt. Te dwa pukty służą do kontrolowania 1,5 V baterii, których bieguny znajdują się po przeciwległych stronach, przy czym istnieją różne wielkości tych baterii. Włóż baterie z biegunem ujemnymdo stałego kontaktu (wyczuwalny wypuklenie zaraz pod głośnikiem) i trzymaj kontakt na końcu kabla na dodatnim biegunie baterii. Sygnały dźwiękowe wskazują dany stan baterii.

Po spodniej strone znajdują się dwa zapadnięte kontakty. Przyciśnij bieguny baterii 9 V do tych kontaktów a sygnał wskaże obecny jej stan.

# Wskazanie stanu naładowania baterii

Wooffy wskazuje stan baterii albo tylko akustycznie – za pomocą sygnałów dźwiękowych – albo, w wariancie możliwym do wyczucia, z dodatkowymi wibracjami.

- 3 dźwięki/wibracje	= bateria pełna

- 2 dźwięki/wibracje	= bateria w połowie pełna

- 1 dźwięk/wibracja	= wkrótce konieczna wymiana baterii

Uwaga:

Jeśli nie słyszysz dźwięku beep ani też nie czujesz wibracji może to być spowodowane tym, że baterie, którymi napędzany jest Wooffy, są już słabe lub też puste!

#### Dane techniczne

##### Wymiary:	115 x 30 x 15 mm / 65 (wraz z bateriami)

Baterie:	2 x 1.5 AAA Micor  (Alkaliczne)

Gwarancja:	1 rok

# Text boxes

CARETEC; Stubenbastei 1
A-1010  Wien (Austria)
Tel: (0043 1) 513 80 81-0; Fax:-9

office@caretec.at; www.caretec.at
Service-Nummer in Deutschland:
Tel: 0180 – 523 45 81